Raport pracy oczyszczalni z dnia 03.06.07.

Dopływ ścieków bez zmian

Na Oczyszczalni Ścieków zanotowano następujące parametry :

- Ścieki dopływające oczyszczane -  3,300 m3

- Ścieki surowe:

- CHZT – 1076 mg/l

- Pog – 17,9  mg/l

- Ścieki oczyszczone:

- CHZT – 99,1 mg/l

- Pog – 2,83 mg/l

- NH4 – 15,0  mg/l

- NO2 – 2,82 mg/l

- NO3 – 6,29 mg/l

- Osad w komorach :

- Lej – 450 ml/l

- S.m. – 4,3 g/l

- Indeks osadu - 104

- Ładunek CHZT do oczyszczenia – 3550kgO2

- Stopień redukcji CHZT – 91,0 %

- Poziom natlenienia osadu czynnego w komorach ( średniodobowy):

- Tlenomierz nr 1 – 1,10 mgO2/l

- Tlenomierz nr 2 – 1,53 mgO2/l

- Tlenomierz nr 3 – 1,73 mgO2/l