Raport pracy oczyszczalni z dnia 05.06.07.

Na Oczyszczalni Ścieków zanotowano następujące parametry :

- Ścieki dopływające oczyszczane -  4111 m3

- Ścieki surowe:

- CHZT – 1674 mg/l

- Pog – 21,4  mg/l

- Ścieki oczyszczone:

- CHZT – 98,9 mg/l

- Pog – 5,33 mg/l

- NH4 – 12,0  mg/l

- NO2 – 2,84 mg/l

- NO3 – 2,95 mg/l

- Osad w komorach :

- Lej – 850 ml/l

- S.m. – 4,1 g/l

- Indeks osadu - 207

- Ładunek CHZT do oczyszczenia – 6.881 kgO2

- Stopień redukcji CHZT – 95,1 %

- Poziom natlenienia osadu czynnego w komorach ( średniodobowy):

- Tlenomierz nr 1 – 0,86 mgO2/l

- Tlenomierz nr 2 – 0,89 mgO2/l

- Tlenomierz nr 3 – 1,47mgO2/l