Raport pracy oczyszczalni z dnia 07.06.07.

Na Oczyszczalni Ścieków zanotowano następujące parametry :

- Ścieki dopływające oczyszczane -  3465 m3

- Ścieki surowe:

- CHZT – 1446 mg/l

- Pog – 19,8  mg/l

- Ścieki oczyszczone:

- CHZT – 80,6 mg/l

- Pog – 3,7 mg/l

- NO2 – 5,0 mg/l

- NO3 – 4,7 mg/l

- Osad w komorach :

- Lej – 800 ml/l

- S.m. – 3,6 g/l

- Indeks osadu - 222

- Ładunek CHZT do oczyszczenia – 5010 kgO2

- Stopień redukcji CHZT – 95,1 %

- Poziom natlenienia osadu czynnego w komorach ( średniodobowy):

- Tlenomierz nr 1 – 0,86 mgO2/l

- Tlenomierz nr 2 – 0,89 mgO2/l

- Tlenomierz nr 3 – 1,47mgO2/l