PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

MIASTA MŁAWA

Mława 2006

Tytuł opracowania:

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

GMINY MŁAWA

Wykonawca:

Biuro Planowania i Doradztwa Strategicznego Sp. z o.o.

00-814 Warszawa

ul. Miedziana 3A/13

Autorzy opracowania:

dr hab. inż. Janusz Mikuła

mgr Urszula Nyk

mgr Wojciech Mikuła

Mława 2006

SPIS TREŚCI

| I. | WSTĘP | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Podstawa prawna opracowania | 5 |
| 1.2. | Koncepcja i cel opracowania | 5 |
| 1.3. | Metodyka opracowania | 6 |
| II. | DANE PODSTAWOWE O GMINIE. CHARAKTERYSTYKA GMINY | 20 |
| 2.1. | Położenie | 20 |
| 2.2. | Ludność | 21 |
| 2.3. | Użytkowanie terenu | 22 |
| 2.4. | Rolnictwo | 22 |
| 2.5. | Rynek pracy | 23 |
| 2.6. | Infrastruktura | 25 |
| 2.6.1. | Gospodarka wodno-ściekowa | 25 |
| 2.6.2. | Wodociągi | 26 |
| 2.6.3. | Sieć gazowa | 26 |
| 2.6.4. | Elektryfikacja | 26 |
| 2.6.5. | Ciepłownictwo | 27 |
| 2.6.6. | Gospodarka odpadami | 27 |
| 2.6.7. | Drogi i kolej | 29 |
| 2.6.8. | Układ kolejowy | 31 |
| 2.6.9. | Komunikacja autobusowa | 32 |
| III. | INWENTARYZACJA ZASOBÓW I SKŁADNIKÓW PRZYRODY | 33 |
| 3.1. | Położenie geograficzne i morfologia | 33 |
| 3.1.1. | Budowa geologiczna | 33 |
| 3.2. | Warunki hydrogeologiczne | 35 |
| 3.2.1. | Wody gruntowe | 36 |
| 3.2.2. | Wody powierzchniowe | 37 |
| 3.3. | Warunki klimatyczne | 39 |
| 3.4. | Zasoby naturalne | 43 |
| 3.4.1. | Charakterystyka złóż kopalin | 43 |
| 3.5. | Gleby i lasy | 46 |
| 3.5.1. | Gleby | 46 |
| 3.5.2. | Lasy | 47 |
| 3.6. | Charakterystyka elementów przyrody ożywionej | 48 |
| 3.6.1. | Szata roślinna, świat zwierząt | 48 |
| 3.6.2. | Formy ochrony przyrody | 50 |
| 3.7. | Walory kulturowe | 52 |
| 3.8. | Szlaki turystyczne | 53 |
| IV. | OCENA ZAGROŻEŃ I TENDENCJI PRZEOBRAŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO | 55 |
| 4.1. | Stan i tendencje zmian czystości powietrza atmosferycznego | 55 |
| 4.1.1. | Główne źródła zanieczyszczenia powietrza | 55 |
| 4.1.2. | Stan jakości powietrza | 56 |
| 4.1.3. | Stan jakości powietrza w strefie mławskiej | 58 |
| 4.2. | Stan i tendencje zmian czystości wód powierzchniowych | 59 |
| 4.2.1. | Główne źródła zanieczyszczenia wód rzek | 59 |
| 4.2.2. | Ogólna ocena czystości wód rzek | 60 |
| 4.3. | Stan i tendencje zmian jakości wód podziemnych | 61 |
| 4.4. | Hałas komunikacyjny | 63 |
| 4.5. | Hałas przemysłowy | 64 |
| 4.6. | Stan i tendencje przeobrażeń gleb | 64 |
| 4.7. | Stan i tendencje zmian przyrody ożywionej | 65 |
| 4.7.1. | Szata roślinna | 65 |
| 4.7.2. | Świat zwierzęcy | 65 |
| 4.8. | Stan i tendencje przeobrażeń walorów estetyczno-widokowych krajobrazu | 66 |
| 4.9. | Zagrożenie powodziowe | 66 |
| 4.10. | Nadzwyczajne zagrożenia środowiska | 67 |
| 4.11. | Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne. Poważne awarie przemysłowe | 67 |
| 4.12 | Źródła promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego | 68 |
| 4.13. | Źródła promieniowania jonizującego | 68 |
| 4.14. | Podsumowanie | 69 |
| V. | PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I HARMONOGRAM JEGO REALIZACJI | 72 |
| 5.1. | Ochrona powietrza | 73 |
| 5.1.1. | Ograniczenie emisji w sektorze komunalnym i przemysłowym | 73 |
| 5.1.2. | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych | 74 |
| 5.2. | Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych | 74 |
| 5.2.1. | Zarządzanie zasobami wodnymi | 75 |
| 5.2.2. | Ochrona wód | 75 |
| 5.2.3. | Ochrona przeciwpowodziowa i retencja wodna | 76 |
| 5.3. | Ochrona powierzchni ziemi | 77 |
| 5.3.1. | Gleby użytkowane rolniczo | 77 |
| 5.4. | Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych | 78 |
| 5.4.1. | Racjonalizacja użytkowania wody | 78 |
| 5.4.2. | Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji | 78 |
| 5.4.3. | Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych | 79 |
| 5.5. | Ochrona przed hałasem | 79 |
| 5.5.1. | Ochrona przed hałasem komunikacyjnym | 80 |
| 5.5.2. | Ochrona przed hałasem przemysłowym | 80 |
| 5.6. | Gospodarka odpadami | 80 |
| 5.7. | Zasoby przyrodnicze | 80 |
| 5.7.1. | Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym | 81 |
| 5.7.2. | Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt | 81 |
| 5.7.3. | Ochrona lasów | 81 |
| 5.8. | Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody | 82 |
| 5.9. | Harmonogram realizacji zadań ekologicznych | 82 |
| 5.10 | Nakłady na realizację programu ochrony środowiska | 108 |
| 5.11. | Możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć przewidzianych w Programie Ochrony Środowiska | 114 |
| 5.12. | Zarządzanie programem ochrony środowiska | 118 |
| 5.13. | Monitoring realizacji programu | 123 |
| 5.14. | Kampanie informacyjno edukacyjne związane z wdrażaniem i realizacją programu | 126 |
|  | Literatura | 129 |

I. WSTĘP

1.1. Podstawa prawna opracowania

Obowiązujące od 1 października 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w art. 17 nakłada na organy wykonawcze gmin obowiązek opracowania gminnego programu ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej Państwa. Obowiązek ten stanowi przesłankę dla utworzenia niniejszego opracowania.

Formalną podstawą sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mławy jest umowa zawarta w dniu 04 czerwca 2004 r. pomiędzy Burmistrzem Gminy Miejskiej w Mławie, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława a Biurem Planowania i Doradztwa Strategicznego, 00-814 Warszawa, ul. Miedziana 3A.

1.2. Koncepcja i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Program Ochrony Środowiska dla Miasta Mławy położonego w powiecie mławskim na terenie województwa mazowieckiego.

Na podstawie aktualnego stanu środowiska, źródeł jego zagrożeń oraz tendencji przeobrażeń Program Ochrony Środowiska określa cele polityki ekologicznej na terenie Miasta Mława, instrumenty realizacji programu, potrzebne środki finansowe oraz formy kontroli jego realizacji.

Problematyka ochrony środowiska obejmuje wszystkie jego elementy, a więc budowę geologiczną i bogactwa naturalne, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze atmosferyczne, rzeźbę terenu i pokrywę glebową, szatę roślinną i lasy, świat zwierząt, a także podstawowe walory kulturowe.

Dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju niezbędne są:

- ochrona środowiska przyrodniczego,

- rozwój gospodarczy,

- ład przestrzenny,

- warunki społeczne.

Z punktu widzenia środowiska przyrodniczego zrównoważony rozwój polega przede wszystkim na dążeniu do:

- zachowania możliwości odtwarzania się zasobów naturalnych,

- racjonalnego użytkowania zasobów nieodnawialnych i zastępowania ich substytutami,

- ograniczania uciążliwości dla środowiska i nieprzekraczania granic wyznaczonych jego odpornością,

- zachowania różnorodności biologicznej,

- zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa ekologicznego,

- tworzenia podmiotom gospodarczym warunków do uczciwej konkurencji w dostępie do ograniczonych zasobów i możliwości odprowadzania zanieczyszczeń.

Program Ochrony Środowiska powinien wytyczać cele polityki ekologicznej Miasta Mławy, takie jak:

- racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych przez zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów, a równocześnie wzrost udziału w wykorzystywaniu zasobów odnawialnych,

- ochronę powietrza i ochronę przed hałasem przez redukcję emisji gazów i pyłów oraz emitorów hałasu i wibracji,

- ochronę wód przez właściwą gospodarkę wodno-ściekową oraz racjonalizację zużycia wody,

- ochronę gleb i powierzchni ziemi przez racjonalną gospodarkę rolną i minimalizowanie destrukcyjnych oddziaływań przemysłu oraz komunikacji,

- ochronę zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem bioróżnorodności przez zmniejszanie presji wynikającej z rozwoju gospodarczego.

1.3. Metodyka opracowania

Program Ochrony Środowiska powinien być powiązany z dokumentami wyższej rangi i wynikać z zapisów Polityki Ekologicznej Państwa. Równocześnie Program Ochrony Środowiska powinien być skorelowany z dokumentami szczebla wojewódzkiego i powiatowego.

Przy opracowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska konieczne jest również wykorzystanie informacji i założeń zawartych w takich dokumentach jak Strategia rozwoju Miasta Mławy i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mławy.

Spośród dokumentów szczebla wojewódzkiego i powiatowego przy sporządzaniu niniejszego opracowania zostały uwzględnione następujące dokumenty identyfikujące cele ekologiczne:

- Strategia rozwoju województwa mazowieckiego – Sejmik Województwa Mazowieckiego – Warszawa 2001 r.;

- Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001-2006  -  Sejmik Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2001r.;

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego – projekt – Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2003 r.;

- Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2004-2011 – Warszawa wrzesień 2003 r.;

- Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego – Sejmik Województwa Mazowieckiego - Warszawa 2003 r.;

- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mławskiego – Mława, czerwiec 2004 r.,

- Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mławskiego – Mława, czerwiec, 2004 r.

Dokumentem nadrzędnym wytyczającym cele i kierunki działań w zakresie polityki ekologicznej województwa (ochrony środowiska) jest „Strategia rozwoju województwa mazowieckiego”. Cele sformułowane w „Strategii” zostały zaadaptowane dla potrzeb Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego. Tym sposobem zachowany został ścisły związek ze „Strategią”, a Program Ochrony  Środowiska Województwa Mazowieckiego stanowi rozwinięcie strategii rozwoju województwa w odniesieniu do ochrony środowiska. Z tych też względów poniżej zaprezentowano jedynie uwarunkowania wynikające z tego Programu.

Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego zawiera siedem celów głównych, którym przypisano cele szczegółowe:

Cel główny - zmniejszanie zanieczyszczeń środowiska

- poprawa jakości wód;

- uporządkowanie gospodarki odpadami;

- zapewnienie wysokiej jakości powietrza atmosferycznego;

- ograniczenie uciążliwości hałasu.

Cel główny - racjonalna gospodarka wodą

- zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych;

- ograniczenie poboru wód podziemnych dla celów gospodarczych produkcji i usług;

- ograniczenie wodochłonności,

- poprawa standardów zaopatrzenia  w wodę.

Cel główny -  zwiększenie lesistości i ochrona lasów

- osiągnięcie wskaźnika lesistości Mazowsza do 25%;

- zmiana struktury własnościowej lasów;

- racjonalizacja gospodarki leśnej;

- rozwój funkcji ochronnych i buforowych lasu.

### Cel główny - poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego

- ochrona przeciwpowodziowa;

- ochrona przeciwpożarowa;

- zmniejszenie ryzyka awarii związanych z wykorzystaniem lub transportem substancji niebezpiecznych.

### Cel główny - podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej

- kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami ekorozwoju;

- wiedza ekologiczna jako ważny czynnik w procesie zarządzania;

- tworzenie ekologicznych podstaw kształtowania tożsamości regionalnej i lokalnej.

Cel główny - rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej

- wzrost ilości podmiotów gospodarczych posiadających certyfikaty jakości;

- rozwój proekologicznych form produkcji rolniczej;

- wzrost wykorzystania energii odnawialnej;

- zwiększenie udziału transportu szynowego w przewozach osób i towarów;

- zmniejszenie materiałochłonności i energochłonności produkcji.

Cel główny - utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych

- zwiększenie obszarów objętych ochroną prawną do 35% powierzchni województwa, ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych, kompleksów leśnych, a także obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”;

- określenie do roku 2006 zasad gospodarowania na wszystkich obszarach chronionych oraz sporządzenie planów ochrony dla tych obszarów;

- utrzymanie i wzmocnienie ciągłości powiązań przyrodniczych w ramach korytarzy ekologicznych krajowych, regionalnych  i lokalnych;

- partnerstwo samorządowe i partycypacja społeczna w działaniach na rzecz tworzenia obszarów chronionych;

- włączenie obszarów cennych przyrodniczo do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000.

Poniżej przedstawiono zawarte w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Mławskiego cele, kierunki i zadania ekologiczne w odniesieniu do konkretnych elementów środowiska:

Cel nadrzędny:

WYSOKA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA WARUNKIEM ZRÓWNOWAŻONEGO

I DYNAMICZNEGO ROZWOJU MŁAWY

Cele ekologiczne:

- Zapewnienie wysokiej jakości powietrza w klasie A na terenie miasta oraz dalsza redukcja emisji pyłów i gazów.

- Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej,  racjonalizacja zużycia wody, rozbudowa systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz ochrona przed powodzią.

- Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją.

- Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału zasobów odnawialnych.

- Zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku.

- Minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania na składowiskach oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko.

- Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności, w tym wzrost lesistości powiatu.

- Przez wiedzę i edukację do zrównoważonego rozwoju.

Ochrona powietrza

Zgodnie z przepisami polskiego prawa ochrona powietrza polega na zapobieganiu  powstawaniu zanieczyszczeń, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzonych do powietrza substancji zanieczyszczających w celu zmniejszenia stężeń do dopuszczalnego poziomu lub utrzymania ich na poziomie dopuszczalnych wielkości. Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach, które stanowią miasta i aglomeracje o liczbie ludności większej niż 250 tys. oraz obszary powiatów nie wchodzących w skład aglomeracji.

Uwzględniając założenia ochrony powietrza określono cel ekologiczny:

Zapewnienie wysokiej jakości powietrza w klasie A oraz dalsza redukcja emisji pyłów i gazów.

W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań ekologicznych:

- Ograniczenie emisji w sektorze komunalnym i przemysłowym

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana przez konkretne zadania ekologiczne.

Ograniczenie emisji w sektorze komunalnym i przemysłowym

Tzw. niska emisja zanieczyszczeń powietrza pochodząca z ogrzewnictwa komunalnego stanowi w miastach około 50% ogólnej emisji zanieczyszczeń, zaś na terenach wiejskich około 80%. Źródłem powstawania zanieczyszczeń jest przede wszystkim wykorzystywane w przestarzałych urządzeniach grzewczych paliwo w postaci niskiej jakości węgla, a także różnego typu materiały odpadowe.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych, gospodarstwach domowych oraz w kotłowniach w małych i średnich zakładach przemysłowych, rzemieślniczych i usługowych,  rozpowszechnienie stosowania drewna, trocin, wierzby energetycznej czy gazu;

- promowanie nowych nośników energii ekologicznej pochodzących ze źródeł odnawialnych – energia słoneczna, wody geotermalne;

- centralizacja uciepłowienia prowadząca do likwidacji małych kotłowni i indywidualnych palenisk domowych;

- budowa sieci gazowej na obszarach wiejskich, zwłaszcza na terenach przewidzianych do rozwoju turystyki;

- wsparcie finansowe dla mieszkańców zmieniających ogrzewanie węglowe na bardziej ekologiczne i wykonujących inwestycje termomodernizacyjne;

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej;

- edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystania proekologicznych nośników energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw sztucznych);

- realizacja źródeł energii odnawialnej;

- budowa urządzeń ograniczających emisje pyłów i gazów z instalacji przemysłowych.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

Ruch drogowy jest istotnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia człowieka. Zwiększające się natężenie ruchu, stan dróg oraz stan techniczny pojazdów stanowią źródło zagrożeń, w tym przyczyniają się do wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania:

- wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów o gęstej zabudowie (budowa obejść drogowych, obwodnic), przebudowa dróg o małej przepustowości;

- bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych;

- rozbudowa transportu publicznego na terenie powiatu oraz zachęcanie mieszkańców do korzystania z tego rodzaju transportu;

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

Gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych oraz korzystanie z wód reguluje ustawa Prawo Wodne. Zakłada ona gospodarowanie wodami uwzględniające zasadę wspólnych interesów i powinna być realizowana przez współpracę administracji publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych społeczności.

Uwzględniając założenia ochrony zasobów wodnych określono cel ekologiczny:

Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej, racjonalizacja zużycia wody, rozbudowa systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz ochrona przed powodzią

W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań ekologicznych:

- Zarządzanie zasobami wodnymi

- Ochrona wód

- Ochrona przeciwpowodziowa i retencja wodna

Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być

realizowana przez konkretne zadania ekologiczne.

Zarządzanie zasobami wodnymi

Zarządzanie zasobami wodnymi jest jednym z podstawowych zagadnień mających wpływ na rozwój regionu i jakość życia na jego obszarze. Ma to istotne znaczenie dla miasta Mława ze względu na deficytowy charakter zasobów wodnych oraz średnią jakość wód powierzchniowych.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- opracowanie programu zaopatrzenia w wodę na terenie gmin powiatu;

- opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej dla gmin powiatu będących podstawą do podejmowania dalszych przedsięwzięć w tym zakresie;

- wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami wodnymi, obejmującego wody podziemne i powierzchniowe na terenie miasta.

Ochrona wód

Jednym z celów polityki ekologicznej jest zapewnienie mieszkańcom wody pitnej dobrej jakości. Ważne z tego względu jest utrzymanie jakości wód podziemnych i powierzchniowych, co najmniej na poziomie wymaganym przepisami.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- rozbudowa sieci wodociągowej na obszarze miasta;

- sukcesywna wymiana i renowacja wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej;

- minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej (przewody magistralne i lokalne);

- modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia właściwej jakości wody;

- ustanowienie stref ochrony wokół ujęć;

- objęcie faktyczną ochroną prawną na drodze rozporządzenia obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych;

- egzekwowanie zasad użytkowania terenu w strefach ochronnych ujęć wód podziemnych zgodnie z przepisami szczególnymi;

- wyznaczenie i  ochrona terenów źródliskowych oraz przeciwdziałanie nadmiernemu zczerpywaniu źródeł przez lokalne, małe wodociągi na terenach wiejskich;

- przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej propagującej optymalizację zużycia wody przez indywidualnych użytkowników (np. gromadzenie wody deszczowej i wykorzystywanie jej na cele agrarne – do podlewania zieleni);

- wspieranie działań podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą, w tym eliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych do celów przemysłowych (przez branże inne niż np. przemysł spożywczy i farmaceutyczny), oraz przez wprowadzenie zamkniętego obiegu wody w przemyśle;

- sukcesywna modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej (rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej) i pilna  realizacja nowych sieci na terenie miasta (należy dążyć do zrównania sieci wodociągowej z kanalizacyjną);

- optymalizacja wykorzystania (dociążenie) oraz modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków w kierunku spełnienia wymagań obowiązującego prawa oraz dyrektyw UE w terminie do 2014 r. zgodnie z Dyrektywą Wodno-Ściekową Unii Europejskiej;

- przetwarzanie i odpowiednie zagospodarowywanie osadów ściekowych;

- budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalna z przyczyn ekonomicznych, bądź bardzo trudna do realizacji ze względów technicznych (ukształtowanie terenu);

- zewidencjonowanie wszystkich zbiorników bezodpływowych i zintensyfikowanie ich kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania;

- opracowanie i sukcesywne wdrażanie programów ochrony wód powierzchniowych w układzie zlewniowym rzek;

- opracowanie i sukcesywne wdrażanie programów ochrony wód powierzchniowych w układzie zlewniowym rzek;

- stopniowe ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń obszarowych (pozostałości chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów) i punktowych (składowiska obornika) pochodzących z działalności rolniczej;

- opracowanie oceny wpływu na środowisko wodne obiektów rolniczego wykorzystania ścieków i gnojowicy oraz obiektów związanych z hodowlą zwierząt, wdrożenie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej;

- przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód podziemnych poprzez:

  - inwentaryzację i klasyfikację istniejących źródeł zanieczyszczeń (przemysłowych, komunalnych, komunikacyjnych, rolnych) szczególnie w obrębie obszarów wymagających szczególnej ochrony (GZWP, ujęcia wód), a w efekcie likwidację lub ograniczenie niekorzystnych oddziaływań oraz wprowadzenie lokalnego monitoringu na koszt właścicieli obiektów stanowiących zagrożenie dla wód podziemnych (zasada zanieczyszczający płaci),

  - ustalenie zasad nawożenia gleb oraz stosowania środków ochrony roślin na terenach rolnych i leśnych,

  - systematyczną kontrolę obiektów o największym zagrożeniu dla wód podziemnych

- opracowanie indywidualnych planów gospodarowania dla poszczególnych rzek i ich odcinków, uwzględniających potrzeby konsumpcji wody, zabezpieczenia przeciwpowodziowego i ochrony przyrody.

- zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń, a szczególnie stężeń substancji biogennych w ściekach odprowadzanych z istniejących oczyszczalni;

- zachowanie lub wprowadzenie stref buforowych (lasy i zarośla łęgowe, mokradła, łąki) przy dnach dolin lub łożyskach rzek i potoków w celu ograniczenia dopływu zanieczyszczeń obszarowych i komunikacyjnych;

- stosowanie regulacji koryt oraz zabudowy hydrotechnicznej cieków sprzyjającej samooczyszczaniu się wód oraz rozwojowi charakterystycznych dla danego siedliska biocenoz wodnych i przybrzeżnych

Systematyczna realizacja wymienionych uprzednio działań pozwoli na stopniowe doprowadzenie stanu czystości wody w rzekach do I i II klasy czystości wód.

Ochrona przeciwpowodziowa i retencja wodna

W ochronie przeciwpowodziowej bardzo ważne jest wprowadzenie kompleksowego systemu ochrony przed powodzią oraz systemu zbiorników retencji wodnej.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- opracowanie programu przeciwpowodziowego dla miasta Mława z uwzględnieniem zasad działalności odpowiednich służb wojewódzkich i powiatowych;

- opracowania niezbędnych dokumentów stanowiących miarodajną informację i rzetelną podstawę dla prac planistycznych, w tym dla planowania przestrzennego:

  - studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo wodne (art. 82 ust. 2) przez dyrektora RZGW,

  - planu ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego (zgodnie z art. 113 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego),

  - uwzględnienie ograniczeń dotyczących lokalizacji obiektów planowanych na obszarach zagrożenia powodziowego a wynikających z Prawa wodnego (art. 83 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3)

  - opracowanie wskazań i nakazów dotyczących parametrów technicznych i użytkowania obiektów już istniejących lub planowanych na obszarach zagrożenia powodziowego

    - systematyczna kontrola oraz konserwacja wałów i urządzeń wodnych;

    - opracowanie programu budowy systemu zbiorników małej retencji wodnej;

    - inwentaryzacja i budowa oraz prawidłowa eksploatacja systemów melioracji;

    - wspieranie wszelkich działań lokalnych zmierzających do zwiększenia naturalnej retencji zlewni poprzez kształtowanie pokrycia terenu sprzyjającego retencji wód (prowadzenie zalesień, ograniczanie wyrębów drzew) i stosowanie metod agrotechnicznych w rolnictwie sprzyjających retencji glebowej i ograniczających spływ powierzchniowy;

    - naprawa i rozbudowa systemu regulacji i zabudowy rzek i potoków przy maksymalnym wykorzystaniu lokalnych surowców naturalnych i odpadowych.

Ochrona powierzchni ziemi

Ochrona powierzchni ziemi zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, polega na zapewnieniu jej jak najlepszej jakości.

Uwzględniając założenia ochrony powierzchni ziemi określono cel ekologiczny:

Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją

W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań ekologicznych:

- Gleby użytkowane rolniczo

- Zasoby kopalin

Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana przez konkretne zadania ekologiczne.

Gleby użytkowane rolniczo

Biorąc pod uwagę klasyfikację bonitacyjną gleb na terenie miasta Mława, należy dążyć do racjonalnego wykorzystania tych gleb oraz zapewnienia im właściwej ochrony.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- zaktualizowanie i poszerzenie tematyki map glebowo-rolniczych, co będzie stanowiło podstawę w zakresie określenia potrzeb wapnowania i nawożenia gleb, walki z erozją i sposobu zagospodarowania terenu;

- zapobieganie zanieczyszczeniu gleb środkami ochrony roślin;

- prowadzenie właściwej struktury zagospodarowania przestrzennego (zminimalizowanie powierzchni gruntów rolnych o wyższych klasach bonitacyjnych wyłączonych z produkcji rolnej i przeznaczonych na inne cele oraz zagospodarowywanie gruntów o niskiej przydatności rolniczej);

- dostosowanie do naturalnego biologicznego potencjału gleb kierunków i intensywności produkcji;

- podnoszenie jakości i struktury gleb poprzez wykorzystanie kompostu;

- ochrona i wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych spełniających rolę przeciwerozyjną;

- kształtowanie struktury upraw przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu się jakości gleb oraz przeciwdziałanie zakwaszaniu;

- upowszechnienie zasad dobrej praktyki rolniczej;

9.  intensyfikacja działań dla propagowania zachęt i  zasad dla rozwoju rolnictwa proekologicznego na glebach słabych (klasy V i VI), dla produkcji zdrowej i czystej żywności.

Zasoby kopalin

W zakresie zagadnień zasobów kopalin, ważna jest ochrona obszarów perspektywicznych i ochrona złóż udokumentowanych.  Najistotniejsze znaczenie dla miasta Mława mają złoża surowców skalnych i surowców ilastych ceramiki budowlanej a także złoża wód geotermalnych.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- rozpoznanie możliwości zasobowych i perspektywicznych regionu w zakresie zasobów;

- prowadzenie dalszych poszukiwań i szczegółowe dokumentowanie złóż wód geotermalnych;

- ochrona złóż perspektywicznych i niezagospodarowanych poprzez uwzględnienie obszaru ich występowania w studiach uwarunkowań oraz planach zagospodarowania przestrzennego;

- renaturalizacja i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych;

- weryfikacja zasad ochrony wód w utworzonych strefach ochronnych,

- monitorowanie wpływu eksploatacji złóż na środowisko,

- ograniczony rozwój eksploatacji na obszarach cennych przyrodniczo,

- planowanie zagospodarowania złóż z uwzględnieniem walorów krajobrazowych.

#### Rekultywacja terenów zdegradowanych

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- Rekultywacja terenów zamkniętych i zamykanych w przyszłości składowisk odpadów komunalnych

# Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych

Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi jest jednym z podstawowych warunków zrównoważonego rozwoju. Uwzględniając to założenie określono cel ekologiczny: Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału zasobów odnawialnych.

W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań ekologicznych:

- Racjonalizacja użytkowania wody.

- Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji.

- Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana przez konkretne zadania ekologiczne.

Racjonalizacja użytkowania wody

Racjonalizacją użytkowania wody powinny być objęte wszystkie działy gospodarki korzystające z zasobów wody. Konieczne jest zatem w najbliższej przyszłości ograniczenie zużycia wody przede wszystkim w przemyśle i rolnictwie oraz ograniczenie strat związanych z jej rozprowadzaniem.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działań to:

- wprowadzenie normatywów zużycia wody w wodochłonnych dziedzinach produkcji w oparciu o zasadę stosowania najlepszych dostępnych technik – BAT;

- ustalenie normatywnych wskaźników zużycia wody w gospodarce komunalnej stymulujących jej oszczędzanie;

- ograniczenie wykorzystywania wód podziemnych do celów przemysłowych (poza przemysłem spożywczym i niektórymi specjalnymi działami produkcji);

- wspieranie finansowe zakładów realizujących plany racjonalnego gospodarowania wodą (np. wprowadzające zamknięte obiegi wody).

Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji

Działanie to jest jednym z najważniejszych w polityce ekologicznej państwa, gdyż prowadzi do likwidacji zanieczyszczeń, uciążliwości i zagrożeń u „źródła”.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- wprowadzenie powiatowych wskaźników materiałochłonności i odpadowości produkcji. Rozwiązanie to powinno zmobilizować zakłady przemysłowe istniejące na terenie powiatu do stosowania technologii odpowiadających wyznaczonym lokalnym normom i bardziej przyjaznych środowisku (zmniejszenie strumienia wytwarzanych odpadów, zwiększenie ponownego wykorzystania surowców odpadowych, rozdzielenie strumienia odpadów);

- wprowadzenie ograniczeń dotyczących możliwości składowania odpadów z przemysłu ze wskazaniem właściwej metody ponownego wykorzystania bądź unieszkodliwiania;

- wprowadzenie nowych małoodpadowych technologii;

- wprowadzenie bodźców ekonomicznych dla przedsięwzięć proekologicznych (ulgi podatkowe, możliwość współfinansowania, itp.).

Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

W polityce energetycznej państwa przewiduje się zmniejszenie w 2010 r. zużycia energii na jednostkę krajowego produktu o 25% w stosunku do 2000 r. Zakłada się ponadto w 2010 r. osiągnięcie poziomu 7,5% udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii pierwotnej. Poziom ten ma być osiągnięty poprzez odpowiednie wykorzystanie zasobów biomasy, energii wody i wiatru, słońca, wód geotermalnych oraz biogazu z odpadów.

Zadania ekologiczne prowadzące  do realizacji tego kierunku działania to:

- opracowanie i wdrożenie przez gminy (zgodnie z Prawem Energetycznym) planów zaopatrzenia w energię. Dokument ten powinien określać rozwiązania w tym przedmiocie na obszarze gminy z uwzględnieniem zasady ochrony środowiska;

- wprowadzenie energooszczędnych technologii i urządzeń w przemyśle i energetyce oraz podniesienie ich sprawności;

- poprawa parametrów energetycznych budynków - termorenowacja (dobór otworów drzwiowych i okiennych o niskim współczynniku przenikalności cieplnej, właściwa izolacja termiczna ścian – ocieplenie budynków, lokalizacja nowych obiektów zgodnie z naturalną (cieplejszą), kierunkową orientacją stron świata;

- stosowanie indywidualnych liczników ciepła;

- zwiększenie udziału energii otrzymywanej z surowców odnawialnych w całkowitym zużyciu energii. Na terenie powiatu mławskiego można to osiągnąć przez odpowiednie wykorzystanie przede wszystkim  zasobów biomasy (słomy, drewno, wierzba).

Ochrona przed hałasem

Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska (Dział V, art. 112), „ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, między innymi poprzez utrzymanie hałasu poniżej poziomu dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz przez zmniejszenie poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego w przypadku gdy jest on dotrzymany”.

Uwzględniając założenia ochrony przed hałasem określono cel ekologiczny:

Zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku

W celu jego osiągnięcia określono kierunki działań ekologicznych:

- Ochrona przed hałasem komunikacyjnym.

- Ochrona przed hałasem przemysłowym.

Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana przez konkretne zadania ekologiczne.

Ochrona przed hałasem komunikacyjnym

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- dokonanie rozpoznania klimatu akustycznego (sporządzenie map akustycznych) ze wskazaniem terenów szczególnie narażonych na emisję hałasu;

- eliminowanie ruchu tranzytowego z obszarów o gęstej zabudowie np. budowę obwodnic;

- wspomaganie gmin w modernizacji i budowie dróg (budowa obwodnic, optymalizacja przebiegu tras komunikacyjnych oraz optymalizacja płynności ruchu);

- wspieranie inwestycji ograniczających ujemny wpływ hałasu, mianowicie: budowy ekranów akustycznych i tworzenia pasów zwartej zieleni ochronnej, a także izolacji budynków (np. wymiana okien);

- integrowanie planów zagospodarowania przestrzennego z problemami zagrożenia hałasem.

Ochrona przed hałasem przemysłowym

Poziom emisji hałasu ze źródeł przemysłowych jest porównywalny z emisją ze środków transportu, jednak na jego oddziaływanie jest narażona mniejsza liczba mieszkańców. Częstą przyczyną złego klimatu akustycznego wokół zakładów przemysłowych jest ich niewłaściwa lokalizacja w stosunku do obiektów sąsiadujących.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- systematyczna kontrola zakładów przemysłowych, zwłaszcza tych zlokalizowanych w pobliżu jednostek osadniczych lub na ich terenie;

- egzekwowanie w zakładach zmian technologicznych w przypadku przekroczeń emisji hałasu (stosowania obudów dźwiękochłonnych, ekranów oraz tłumików akustycznych);

- wyznaczenie stref ochronnych wokół zakładów przemysłowych, w obrębie których nie należy lokalizować budynków mieszkalnych;

- tworzenie pasów zwartej zieleni ochronnej wokół zakładów.

# Gospodarka odpadami

Minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania na składowiskach oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko.

Zasoby przyrodnicze

Ochrona zasobów przyrody ma prowadzić do zachowania istniejącego jej stanu (różnorodności gatunkowej) oraz stwarzania warunków do jak najlepszego rozwoju.

Uwzględniając konieczność ochrony zasobów przyrody określono cel ekologiczny:

Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodnośći i bioróżnorodności.

W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań ekologicznych:

- Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych.

- Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym.

- Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.

- Ochrona lasów.

- Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody.

Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana przez konkretne zadania ekologiczne.

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych

Rozwój gospodarczy powiatu pociąga za sobą niebezpieczeństwo degradacji obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, z tego względu ważne jest połączenie systemu rozwoju obszarów cennych przyrodniczo z rozwojem społeczno-gospodarczym.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- opracowanie planów ochrony obszarów chronionych na terenie powiatu;

- wspieranie gmin w ustanawianiu użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na terenach rolniczych, gdzie występują pozostałości ekosystemów i cennych fragmentów krajobrazu;

- bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych;

- przygotowanie planu zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych parków oraz pomników przyrody;

- tworzenie nowych obszarów chronionych zgodnie z koncepcją sieci ekologicznej NATURA 2000.

Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym

Ze względu na gęstnienie sieci infrastruktury w krajobrazie oraz potencjalny rozwój gospodarczy na terenie powiatu, należy zadbać o uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin powiatu, wniosków wynikających z istniejącej lub planowanej lokalizacji terenów chronionych wraz z ich otulinami (rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu).

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego selektywnego dostępu do terenów wyjątkowo cennych przyrodniczo;

- wprowadzenie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne przyrodniczo przed przeinwestowaniem;

- przeciwdziałanie rozwojowi budownictwa mieszkalnego i rekreacyjnego na terenach chronionych;

- objęcie ochroną walorów krajobrazowych terenów otwartych w otoczeniu dużych miast i w obszarach wiejskich, degradowanego zabudową chaotyczną i rozproszoną oraz chaosem optycznym.

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

Celem ochrony gatunkowej jest zabezpieczenie dziko występujących gatunków zwierząt szczególnie rzadkich  i zagrożonych wyginięciem oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- opracowania planów ochrony siedlisk gatunków, które są zagrożone;

- przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, celem wskazania cennych przyrodniczo siedlisk, które należy wyłączyć np. z zalesiania;

- określenie potrzeb w zakresie reintrodukcji roślin i zwierząt;

- ochrona naturalnych siedlisk, stanowisk chronionych gatunków roślin i  zwierząt, wykorzystywanie inwentaryzacji przyrodniczych w planach zagospodarowania przestrzennego gmin.

- wprowadzanie przez władze gminne na terenie gminy indywidualnych form ochrony przyrody, jeżeli wojewoda uprzednio nie wprowadził tych form. Kompetencje władz gminy dotyczą uznania za pomnik przyrody, użytek ekologiczny, stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej i zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

Ochrona lasów

Istniejące na terenie miasta obszary leśne wymuszają podjęcie zdecydowanych działań ochronnych istniejących zasobów w celu zachowania ich funkcji (przyrodniczej, społecznej i gospodarczej).

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- prowadzenie stałego monitoringu środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (choroby, szkodniki);

- opracowanie i wdrożenie miejskiego planu zwiększenia lesistości;

- prowadzenie zalesiania równolegle z działaniami prowadzącymi do zróżnicowania struktury gatunkowej lasów i poprawy struktury wiekowej drzewostanów;

- zalesianie leżących odłogiem oraz słabych bonitacyjnie użytków rolnych;

- stworzenie systemu zachęcającego rolników do zalesiania nieużytków będących ich własnością;

- szkolenie prywatnych właścicieli lasów na temat prawidłowych zasad gospodarki leśnej;

- zwiększenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa;

- wprowadzenia takiej organizacji ruchu turystycznego i urządzeń turystycznych w lasach, aby turystyka i rekreacja nie kolidowały w spełnianiu przez lasy funkcji ekologicznych, produkcyjnych i poprodukcyjnych;

Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody

Miasto Mława ma sprzyjające warunki do rozwoju turystyki i rekreacji, co może stanowić potencjalne zagrożenie dla terenów przyrodniczych. Kolejnym zagrożeniem jest intensywna gospodarka rolna w pobliżu terenów cennych przyrodniczo oraz zabudowa mieszkaniowa o nieregulowanej gospodarce ściekowej oraz odpadowej. Z tego względu ważnym zadaniem będzie wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Cel ekologiczny:

### Przez wiedzę i edukację do zrównoważonego rozwoju

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- promowanie zachowań związanych z codziennym bytowaniem mieszkańców a zgodnym z zasadami ochrony krajobrazu i przyrody;

- edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystania proekologicznych nośników energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw sztucznych);

- rygorystyczne przestrzeganie wymagań ochrony przyrody w ramach funkcjonowania obiektów turystycznych i rekreacyjnych, budownictwa mieszkaniowego oraz prowadzenia działalności rolniczej;

- rozwój przyrodniczych ścieżek dydaktycznych;

- włączenie w akcję edukacji ekologicznej proekologicznych organizacji pozarządowych.

II. DANE PODSTAWOWE O GMINIE. CHARAKTERYSTYKA GMINY

2.1. Położenie

Mława – miasto położone na północnym Mazowszu, przy międzynarodowej trasie  nr 7, łączącej Warszawę z północną Polską, w odległości 130 km od Warszawy. Mława jest miastem powiatowym i należy do województwa Mazowieckiego. Graniczy z gminami: Iłowo (województwo warmińsko – mazurskie),  Szydłowo,  Wiśniewo, oraz Lipowiec Kościelny.

Rys. 1. Położenie Miasta Mławy na tle podziału administracyjny powiatu mławskiego

Wg podziału fizyczno – geograficznego Polski miasto należy do makroregionu Nizin Środkowopolskich.

Geograficzne położenie miasta wyznaczają współrzędne: 200 20` długości geograficznej wschodniej oraz 530 15` szerokości geograficznej północnej.

Obszar okolic Mławy stanowi pewną geograficznie odrębną całość, którego centrum stanowi Mława. Jest to obszar morfologicznie jednolity, nazywany też „suchym pojezierzem”. W okolicach Mławy przebiega granica ostatniego zlodowacenia.

Moreny mławskie stanowią dział wodny Wisły i Narwi.

Miasto rozlokowało się na łagodnych falach terenu przeciętych doliną niewielkiego strumienia Seracza wpadającego do rzeki Mławki, dopływu Wkry. Okolice miasta są zabagnione, największe z bagien zwane Niemyje występuje po płn.-wsch. stronie miasta, w odległości ok. 2 km.

Tabela 1. Powierzchnia Miasta Mławy

| l.p. | Wyszczególnienie | powierzchnia | [%] powierzchni powiatu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [ha] | [km²] |  |
| 1 | Powiat mławski | 117115 | 1171 | 100,0 |
| 2 | Gmina miejska Mława | 3486 | 35 | 3,0 |

Źródło: Bank danych regionalnych (http://www.stat.gov.pl)

2.2. Ludność

Powierzchnia miasta wynosi 34,86 km2, zamieszkuje ją 30 953 mieszkańców, w tym 14 879 mężczyzn oraz 16 074 kobiet.

Średnia gęstość zaludnienia wynosi 872 os./km2 (średnia gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 64,79 os./km2).

Tabela 2. Ludność na podstawie bilansów (stan w dniu 01.01.2004)

| Gmina | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Na 1 km2 powierzchni | Kobiety na 100 mężczyzn | Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m. Mława | 30 953 | 14 879 | 16 074 | 872 | 108 | 60 |

Źródło: Urząd Miasta w Mławie

Tabela 3.  Struktura wiekowa ludności

|  | Wiek 0-18 lat | Wiek produkcyjny | Wiek poprodukcyjny |
| --- | --- | --- | --- |
| Kobiety | 7 598 | 9 675 | 2 776 |
| Mężczyźni |  | 9 662 | 1 242 |

##### Tabela 4. Ruch naturalny ludności (2003.01.01 – 2003.12.31)

| Powiat Gmina | Małżeństwa | Urodzenia żywe | Zgony | Przyrost naturalny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ogółem | w tym niemowląt |  |
|  | w liczbach bezwzględnych | na 1000 ludności |
| m. Mława | 163 | 294 | 306 | 2 | - 12 | 0,4 |

Tabela 5.  Migracje stałe i czasowe (2003.01.01 – 2003.12.31)

| Powiat Gmina | Migracje stałe | Migracje czasowe |
| --- | --- | --- |
|  | napływ | odpływ | saldo | zameldowani czasowo | mieszkańcy czasowo nieobecni | saldo |
| m. Mława | 321 | 4 | 317 | 1334 | - | - |

2.3. Użytkowanie terenu

Zamieszczone poniżej zestawienie przedstawia ogólną strukturę użytkowania terenu w mieście Mława.

Tabela 6. Bilans użytkowania terenu

| Lp. | Wyszczególnienie | Powierzchnia w ha | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2. 3. 4. 5. | Grunty rolne Sady Łąki trwałe Pastwiska trwałe Grunty rolne zabudowane | 1 533,84 34,86 174,3 69,72 104,58 | 44 1 5 2 3 |
| 6. | Użytki leśne, zadrzewienia i zakrzewienia | 836,64 | 24 |
| 7. 8. | Tereny mieszkalne Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 418,32 34,86 | 12 1 |
| 9. 10. 11. | Drogi Koleje Nieużytki | 174,3 69,72 34,86 | 5 2 1 |
|  | RAZEM | 3 486 | 100 |

2.4. Rolnictwo

Załączone poniżej zestawienie obrazuje strukturę użytków rolnych na terenie miasta.

Tabela  7. Użytki rolne

| Formy użytkowania terenu | Powierzchnia [ha] | Odsetek powierzchni [%] |
| --- | --- | --- |
| - grunty orne | 1 533,84 | 84,62 |
| - łąki trwale | 174,3 | 9,61 |
| - pastwiska | 69,72 | 3,85 |
| - sady i ogrody | 34,86 | 1,92 |
| RAZEM | 1 812,72 | 100,00 |

Strukturę gospodarstw indywidualnych na terenie Miasta Mława obrazuje zamieszczona poniżej tabela.

Tabela 8. Ilość i wielkość gospodarstw rolnych

| Indywidualne gospodarstwa rolne | Ogółem liczba gospodarstw |
| --- | --- |
| Grupy obszarowe o po-wierzchni ogólnej w [ha] fizycznych od – do | A – powyżej 1 –2 | 87 |
|  | B– 2 – 5 | 72 |
|  | C– 5 –7 | 18 |
|  | D– 7– 10 | 16 |
|  | E– 10– 15 | 16 |
|  | H–15 i więcej | 4 |
| RAZEM | 213 |

2.5. Rynek pracy

Tabela 9. Pracujący w gospodarce narodowej (stan w dniu 31.12.2003)

| Powiat Gmina | Ogółem | W tym kobiety | Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybołówstwo i rybactwo | Przemysł i budownictwo | Usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | rynkowe | nierynkowe |
| M. Mława | 6375 | 3270 | 13 | 2703 | 1820 | 1839 |

Tabela 10. Bezrobocie (stan na 31 12. 2002)

|  | Miasto Mława | Powiat mławski |
| --- | --- | --- |
| Bezrobotni ogółem | 4 097 | 9 408 |
| - w tym kobiety | 2 130 | 4 580 |
| - absolwenci | 164 |  |
| - z prawem do zasiłku | 827 |  |
| Stopa bezrobocia (%) | 18,1 | 25,8 |

Podmioty gospodarcze

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych ogółem w systemie REGON w  Mławie (wg GUS, stan na 31.12.2003 r.) wynosi ogółem 2834.

Tabela 11. Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własności i wybranych szczególnych form prawnych (stan w dniu 31.12.2003)

| nazwa | ogółem | sektor publiczny | sektor prywatny | osoby fizyczne | spółki prawa handlowego | spółki z udziałem kapitału zagranicznego | spółdzielnie | fundacje | stowarzyszenia i organizacje społeczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powiat mławski | 4791 | 157 | 4634 | 4021 | 110 | 15 | 33 | 1 | 111 |
| Mława | 2834 | 65 | 2769 | 2385 | 94 | 12 | 16 | 1 | 44 |

2.6.  Infrastruktura

2.6.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Ogółem w 2002 r. pobrano 1,5 mln m3 wody. Z ogólnej ilości pobranej wody 7,2 % stanowiła eksploatacja sieci wodociągowej i 10,1 % na cele przemysłowe.

W strumieniu wody pobranej przez jednostki komunalne 100 % stanowią wody podziemne. Woda pobrana na cele przemysłowe stanowi 10,1 %  ogólnego poboru wód podziemnych.

Tabela 13.  Pobór wody w latach 2002 – 2003 w Mławie

| Rok | Pobór wody | Cele komunalne | Cele przemysłowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | Powierz- chniowe | Podzie- mne | Powierz- chniowe | Podzie- mne | Powierzchniowe | Podziemne |
|  |  |  |  |  |  | Produ-kcyjne | Nawodnienia w rolnictwie i leśnictwie |  |
|  | tys. m3/rok |
| 2002 | 1507,0 |  | 1507,0 |  | 1129,6 |  |  | 151,5 |
| 2003 | 1348,9 |  | 1348,9 |  | 1136,5 |  |  | 53,2 |

Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do długości sieci wodociągowej wynosi  55,13 %.

##### Tablica 14.  Infrastruktura komunalna (2002 r)

| Nazwa | Długość sieci wodociągowej w km | Długość sieci kanalizacyjnej w km | Długość sieci gazowej w km |
| --- | --- | --- | --- |
| Powiat mławski | 897,0 | 80,4 | 181,87 |
| Mława | 80,9 | 44,6 | 82,75 |

Na terenie m. Mławy istnieje system kanalizacji rozdzielczej, wyznaczony ukształtowaniem terenu miasta, stanem i sposobem jego zagospodarowania, wreszcie obecnością dwóch cieków – Seracza i Starego Rowu, stwarzających korzystne warunki odprowadzania wód deszczowych.

Sieć kanalizacji sanitarnej, pracująca w układzie grawitacyjno – pompowym, odprowadza:

–  ścieki bytowo – gospodarcze z mieszkalnictwa i usług,

–  ścieki z terenów przemysłowych i przemysłowo – składowych,

–  wody infiltracyjne.

Ścieki te kierowane są na miejską, centralną mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków, zlokalizowaną w płd. – zach. części miasta, przy ul. Płockiej, na terenie o pow. ok. 8,5 ha.

Sieć kanalizacji deszczowej, pracująca w układzie grawitacyjnym, odprowadza:

–  wody opadowe,

–  wody drenażowo – melioracyjne.

Ścieki te kierowane są do 2-ch lokalnych cieków – Seracza i Starego Rowu, przepływających przez teren miasta.

Tablica 15.  Oczyszczalnia ścieków w Mławie

| Lp | Zarządzający | Rodzaj oczyszczalni | Roczna ilość ścieków tys. m3/rok | Odbiornik ścieków | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków WOD-KAN w Mławie | mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów | 1.751,70 | Seracz Mławka Wkra | przekroczenie: azot amonowy |

2.6.2. Wodociągi

Zaopatrzenie m. Mławy w wodę odbywa się przy pomocy miejskiego wodociągu centralnego zasilanego wodami podziemnymi oraz z indywidualnych studni wierconych, będących w posiadaniu poszczególnych użytkowników (zakładów przemysłowych i instytucji).

Istniejące studnie kopane stanowią drugorzędne źródło wody, o niewielkim znaczeniu; wykorzystywane lokalnie do celów gospodarczych i porządkowych.

Zasoby wód podziemnych z formacji czwartorzędowych, zasilające istniejące ujęcia, są wystarczające do pokrycia bieżących potrzeb użytkowników w relacji średniego poboru dobowego.

Tabela 16. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych

| Powiat Gmina | Sieć w km | Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych | Zdroje uliczne | Zużycie wody z wodociągów w dam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wodociągowa rozdzielcza | kanalizacyjna | wodociągowe | kanalizacyjne |  |  |
|  | stan w dniu 31.12.2003 |  |  |
| Miasto Mława | 82,4 | 46,2 | 78,2 | 18,8 | 2 | 1136,5 dam3/rok |

2.6.3. Sieć gazowa

Miasto jest zaopatrywane w gaz przewodowy wysokiego ciśnienia z gazociągu relacji Ciechanów – Mława – Olsztyn. Zasilanie w gaz jest od strony wschodniej miasta z dwóch stacji redukcyjno – pomiarowych  I0 zlokalizowanych przy ul. Dalekiej  i przy ul. Warszawskiej.

2.6.4. Elektryfikacja

Miasto jest zaopatrywane w energię elektryczną z dwóch  głównych punktów zasilania (GPZ). GPZ jest rozdzielnią energetyczną 11/15 kV, w której następuje transformacja napięcia z poziomu 110 kV na 15 kV oraz rozdział mocy na linie 15 kV zasilające poszczególne punkty odbiorcze tj. stacje transformatorowe 15/0,4 kV.

GPZ-ty zlokalizowane są:

- Przy ulicy Płockiej  - GPZ Olechinek;

- Przy ulicy Nowej  - GPZ Mława.

GPZ-ty zasilane są  z linii wysokiego napięcia (WN) 110 kV pracującej w układzie pierścieniowym (zamkniętym) ciągu Ciechanów – Olechinek – Mława – Nidzica.

Układ pierścieniowy zapewnia dwustronne zasilenie o zwiększonej pewności dostawy energii w przypadku awaryjnego wyłączenia któregokolwiek odcinka linii 110 kV. W obu GPZ-tach zainstalowane są dwa transformatory pracujące w układzie H.

2.6.5. Ciepłownictwo

Miasto jest zaopatrywane w energię cieplną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) i nie posiada powiązania z innymi systemami cieplnymi z zewnątrz.

2.6.6. Gospodarka odpadami

W 2003 r. wg informacji Burmistrza Mławy przekazanych do WIOŚ - Delegatura w Ciechanowie na terenie miasta Mławy wytworzono ok.  8 925,28 Mg odpadów komunalnych.

Gospodarstwa domowe wyposażone są w pojemniki 110 l, przewozem odpadów zajmuje się ZUK USKOM Sp. z o.o. w Mławie a odpady deponowane są na składowisku Uniszki Cegielnia gm. Wieczfnia Kościelna. Od 2004 r. ZUK USKOM wdraża na terenie miasta Mława selektywną zbiurkę odpadów

Składowisko odpadów komunalnych Uniszki Cegielnia

Istniejące składowisko odpadów komunalnych znajduje się na gruntach wsi Uniszki Cegielnia w gminie Wieczfnia Kościelna (działki ewidencyjne nr 3/7, 3/8, 4/1, 4/3, 5/2) o łącznej powierzchni 7,86 ha. Zgodnie z zapisem miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna zatwierdzonego Uchwałą nr IV/16/89 Gminnej Rady Narodowej w Wieczfni Kościelnej z dnia 13 lutego 1989 r. teren ten przeznaczony jest pod istniejące wysypisko odpadów komunalnych i oznaczony symbolem 4 NU.

Obszar składowiska położony jest między wsiami Uniszki Cegielna i Krajewo w odległości około 4 km na północ od centrum miasta Mławy. Dojazd do terenu składowiska odbywa się drogą o nawierzchni utwardzonej długości 150 m od drogi krajowej nr 7 Warszawa-Gdańsk.

Od wschodu teren składowiska graniczy z bazą przerobu kruszywa PRDI S.A., która oddziela obiekt od drogi krajowej. Od południa i zachodu do składowiska przylegają obszary leśne. Od północy znajdują się grunty orne a za nimi teren leśny. Najbliższe budynki mieszkalne usytuowane są około 600 m w kierunku północno-wschodnim (wieś Żulinek) i południowo-wschodnim. W odległości ok. 0.8 km na zachód od składowiska znajduje się wieś Krajewo.

Obszar składowiska położony jest w zlewni rzeki Mławki (dopływ Wkry), która przepływa w odległości około 3-3,5 km na północ i północny zachód od terenu składowiska. W najbliższym sąsiedztwie składowiska brak jest otwartych wód płynących i powierzchniowych.

Składowisko jest eksploatowane od 1967 roku. Zlokalizowano je w wyrobisku po eksploatacji kruszywa mineralnego. Do końca 1984 roku odpady składowane były w południowej i środkowej części składowiska. Od 1985 roku eksploatowana jest północna część wyrobiska. W 1995 roku w tej części składowiska ukształtowano kwaterę składowiska o powierzchni około 1,3 ha i głębokości do 10 m, która jest eksploatowana do chwili obecnej.

W południowo-wschodniej części terenu składowiska zlokalizowane są następujące elementy infrastruktury technicznej składowiska:

- Budynek administracyjno-socjalny – parterowy budynek murowany o powierzchni 32 m2 zlokalizowany po prawej stronie wjazdu,

- Elektroniczna waga samochodowa zlokalizowana za bramą wjazdową naprzeciwko budynku administracyjnego,

- Wiata na surowce wtórne, zlokalizowana na północ za budynkiem administracyjno-socjalnym,

- Obudowana wiata stanowiąca pomieszczenie garażowe na spycharkę gąsienicową i podręczny magazyn usytuowana od strony północnej za wiatą na surowce,

- Brodzik dezynfekcyjny.

Do składowiska prowadzi droga dojazdowa o nawierzchni utwardzonej. Do składowiska doprowadzona jest woda z wodociągu i energia elektryczna.

Ścieki socjalne gromadzone są w bezodpływowym zbiorniku, skąd wywożone są na oczyszczalnię ścieków komunalnych.

Składowisko odpadów komunalnych w m. Uniszki Cegielnia jest eksploatowane przez Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie, ul. Grzebskiego 10.

Składowisko odpadów komunalnych w m. Wieczfnia Kościelna posiada stosowną instrukcję eksploatacji składowiska, zatwierdzoną decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2002 r. (znak WŚR-C.6625/1/02). Zgodnie z zapisami instrukcji składowisko zalicza się do typu – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne bez wydzielenia części, na których mogą być składowane odpady niebezpieczne.

Na składowisku mogą być składowane odpady inne niż niebezpieczne z grup odpadów 01, 02, 04, 15, 16, 17, 19, 20 z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach.

Składowisko jest otwarte w okresie 1.03-31.10 w dni robocze w godzinach 7-18, w soboty w godzinach 8-15, natomiast w okresie 1.11-28.02 w dni robocze w godzinach 7-16, w soboty w godzinach 8-15. Poza godzinami pracy składowisko jest stałe dozorowane.

Średnio w ciągu roku na składowisko w Uniszkach dowożonych jest 13.000-16.000 Mg odpadów, co daje średnio 40-50 Mg ton odpadów na dobę. Odpady przywożone na składowisko są ewidencjonowane przy wykorzystaniu elektronicznej wagi samochodowej wraz z odpowiednim oprogramowaniem.

Następnie odpady kierowane są na odpowiedni sektor eksploatowanej części składowiska. Obecnie na składowisku odpady składowane są w północnej części terenu w kwaterze podzielonej na dwa sektory I i II. Tam odpady są rozładowywane, a następnie rozplantowywanie i zagęszczane przy pomocy spychaczy gąsienicowych. Odpady składowane są warstwami o miąższości około 2,3-2,5 m, pomiędzy którymi układane są warstwy izolacyjne z materiału inertnego o grubości 15 cm.

Składowisko odpadów komunalnych w Uniszkach posiada aparaturę kontrolno-pomiarową dla potrzeb prowadzenia badań monitoringowych wód podziemnych. Na aparaturę kontrolno-pomiarowa skalda się sieć otworów obserwacyjnych (piezometrów) i studni dla potrzeb monitoringu lokalnego wód podziemnych.

W skład tej sieci wchodzą następujące otwory pomiarowe:

- Piezometr P2 o głębokości 29,5 m zlokalizowany na odpływie wód podziemnych z rejonu składowiska, od strony zachodniej, przy ogrodzeniu składowiska,

- Piezometr P4 o głębokości 24 m zlokalizowany na odpływie wód podziemnych z rejonu składowiska, w odległości 150 m w kierunku zachodnim,

- Piezometr 12P o głębokości 54 m p.p.t., zlokalizowany od strony południowej, przy ogrodzeniu składowiska,

- Piezometr 13P o głębokości 35 m p.p.t. zlokalizowany na dopływie wód podziemnych do rejonu składowiska, do strony wschodniej, przy ogrodzeniu składowiska,

- Studnia wiercona S-1 zlokalizowana w odległości około 900 m na wschód od terenu składowiska, przy kopalni kruszywa mineralnego,

- Studnie kopane S-5, S-6, zlokalizowane w miejscowości Krajewo w odległości około 700 m na zachód od terenu składowiska.

Obecnie istniejąca sieć otworów obserwacyjnych w rejonie składowiska w Uniszkach spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858).

Odpady przemysłowe

W 2003 roku  do wojewódzkiej bazy danych SIGOP, prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegaturę w Ciechanowie, informacje o ilości powstających odpadów wytworzonych w 2002 r. nadesłało 29 podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie wytwarzania odpadów.

W 2002 roku wytworzono w tych jednostkach  ok. 12 608 Mg odpadów przemysłowych, a 364 Mg stanowił zapas z lat poprzednich. Łącznie do zagospodarowania pozostawało więc ok. 12 972 Mg odpadów przemysłowych [100%]. Z tej ilości odpadów  odzyskowi poddano 92,5 % odpadów; do unieszkodliwienia poza składowaniem przekazano 2 %, unieszkodliwieniu poprzez składowanie poddano 2,2 % odpadów, a 3,3 % pozostało zmagazynowane u wytwórców.

Z ogółu wytworzonych w 2002 r. odpadów przemysłowych odpady niebezpieczne stanowiły 1,8% [227,4 Mg].

W 2002 r. wytworzono 227,4 Mg odpadów niebezpiecznych a 11,2 Mg stanowił zapas z lat poprzednich. Łącznie do zagospodarowania w 2002 r.  pozostawało więc w zakładach powiatu mławskiego 238,6 Mg odpadów niebezpiecznych [100%].

Z tej ilości odpadów niebezpiecznych  - odzyskowi poddano 12 %, unieszkodliwiono poza składowaniem 83%, a 5% pozostało tymczasowo u wytwórców. W 2002 r. wg informacji złożonych do WIOŚ żadne z odpadów niebezpiecznych nie trafiły na mławskie składowiska.

2.6.7. Drogi

Na obrzeżu intensywnego zagospodarowania miasta po jego wschodniej stronie biegnie droga krajowa nr 7 prowadząca ruch z Warszawy w kierunku Gdańska i Olsztyna.

Układ dróg wojewódzkich przebiega przez obszar Mławy w następujących relacjach:

- droga nr 544 prowadząca ruch z Działdowa w kierunku Mławy i Przasnysza

- droga nr 563 łącząca Mławę z Żurominem i Sierpcem

- droga nr 615 wyprowadzająca ruch z Mławy w kierunku Ciechanowa.

Konstrukcja układu wymienionych dróg powoduje, że rozrząd ruchu na drogach wojewódzkich oraz pomiędzy tymi drogami a drogą krajową odbywa się w większości przypadków poprzez drogę nr 544 przechodzącą przez centrum Mławy.

W szczególności układ uliczny centrum obciążony jest tranzytowym ruchem towarowym biegnącym z Działdowa, Iłowa i Żuromina w kierunku Warszawy.

Tabela 17. Drogi krajowe i wojewódzkie na terenie miasta Mława

| Numer drogi | Nazwa drogi | Gmina |
| --- | --- | --- |
| DROGI KRAJOWE |
| 7 | Warszawa - Elbląg | Strzegowo, Stupsk, Wiśniewo, Mława, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna |
| DROGI WOJEWÓDZKIE |
| 544 | Brodnica-Przasnysz | Mława, Szydłowo |
| 563 | Rypin-Mława | Lipowiec Kościelny, Mława, |
| 615 | Mława-Ciechanów | Szydłowo, Stupsk |

Sieć dróg powiatowych w mieście obsługuje i wyprowadza ruch w następujących kierunkach:

- ulica Szreńska w kierunku Sierpca

- ulica Podmiejska w kierunku Turzy

- ulica Studzieniec w kierunku Dźwierzni

- ulica Padlewskiego w kierunku Windyk

- ulica Nowowiejska w kierunku Dębska.

Długość dróg powiatowych wynosi 26 km.

Rys 2. Główne połączenia drogowe Mławy

Długość sieci ulicznej Mławy wynosi 126,2 km.

Ulicę główną ruchu przyspieszonego (GP) stanowi droga nr 7 przebiegająca przez miasto na obrzeżu jego intensywnego zagospodarowania.

Podstawową osią układu ulic głównych (G) przebiegającą przez centrum miasta stanowi ciąg ulic położony na przebiegu drogi nr 544: Gdyńska, Piłsudskiego, Żwirki, Padlewskiego, Warszawska. Układ ten uzupełniają promieniście biegnące ulice: Żuromińska, Padlewskiego, Grzebskiego, Płocka.

Układ ulic zbiorczych (Z) łączy poszczególne rejony zagospodarowania przestrzennego i wyprowadza ruch na układ dróg głównych.

Sieć uliczną uzupełnia układ ulic lokalnych (L) wśród którego wyróżniono na rysunku funkcjonalnie ważniejsze ulice lokalne zbierające ruch z większych i bardziej zainwestowanych terenów.

Tablica 18. Długości sieci drogowej w podziale na klasy i rodzaje nawierzchni

| Klasa Ulicy | Długość ulic (km) | Rodzaje nawierzchni |
| --- | --- | --- |
|  |  | Asfalt | trylinka, kostka | Tłuczeń | grunt |
|  |  | Km | % | km | % | km | % | km | % |
| GP | 5.97 | 5.97 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 13.39 | 13.39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | 17.25 | 17.25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 89.62 | 35.23 | 39.31 | 0.17 | 0.19 | 1.11 | 1.24 | 53.11 | 59.26 |
| Razem | 126.23 | 71.84 | 56.91 | 0.17 | 0.13 | 1.11 | 0.88 | 53.11 | 42.08 |

Tylko około 57% sieci ulic posiada nawierzchnie asfaltowe. Aż 42% sieci stanowią ulice o nawierzchniach gruntowych. Układ ulic głównych i zbiorczych w całości wyposażony jest w nawierzchnie asfaltowe. Problemem tutaj są przekroje uliczne a w szczególności szerokości jezdni. Układ ten w całości stanowią ulice jednojezdniowe o dwóch lub trzech pasach ruchu.

Tylko około 40% spośród ulic lokalnych posiada nawierzchnie asfaltowe, reszta tzn. około 60% to ulice gruntowe. Stosunkowo dobrze wyposażony w nawierzchnie asfaltowe jest obszar centrum a w miarę oddalania od niego sytuacja się pogarsza. Pozytywny wyjątek stanowi tutaj dzielnica przemysłowa położona w północnej części miasta.

Działania inwestycyjne i modernizacyjne w zakresie układu drogowego powinny rozwiązywać następujące główne problemy:

- wyeliminowanie ruchu tranzytowego z miasta;

- dostosowanie przekrojów ulicznych układu podstawowego do potrzeb ruchowych i wymagań jego bezpieczeństwa;

- modernizacja przekroczeń kolejowych - budowa wiaduktów;

- modernizacja nawierzchni lokalnego układu ulicznego.

2.6.8. Układ kolejowy

Przez miasto przebiega magistralna zelektryfikowana dwutorowa  linia kolejowa w relacji Warszawa – Gdańsk. Aktualnie prędkość na tej linii wynosi 120 km/godz. Planowana jest modernizacja linii do prędkości 160 km/godz. Obsługa miasta odbywa się poprzez dworzec zlokalizowany w północno – zachodniej części miasta. Na trasie w szczycie sezonowym kursuje 16 par pociągów ekspresowych oraz 10 par pociągów nieekspresowych. Poza szczytem ilość pociągów wynosi odpowiednio 14  i  6 par.

Miasto powiązane jest z Warszawą i Działdowem podmiejską komunikacją kolejową. Obsługę miasta w zakresie przewozów podmiejskich obok wymienionego wyżej dworca zapewnia przystanek Mława Miasto zlokalizowany w sąsiedztwie centrum Mławy. W relacjach podmiejskich kursuje 14 par pociągów na dobę. Najbliżej Mławy są zlokalizowane przystanki: Wyszyny i Iłowo.

Obsługa miasta towarowym transportem kolejowym odbywa się na wspólnym dworcu z komunikacją pasażerską. Urządzenia do przeładunku zlokalizowane są wzdłuż ulicy Brukowej. Podstawowy asortyment towarów do przeładunku stanowią: benzyna, olej napędowy i opałowy, węgiel, nawozy i bloki granitowe. W zakresie przewozów towarowych kolej normalnotorowa współpracuje z koleją wąskotorową.

W sąsiedztwie dworca kolei normalnotorowej zlokalizowany jest dworzec kolei wąskotorowej relacji Mława - Przasnysz. Jest to obiekt zabytkowy, a kursy na tej trasie odbywają się w sposób nieregularny.

2.6.9. Komunikacja autobusowa

Układ komunikacji autobusowej miasta tworzą linie dalekobieżne oraz linie podmiejskie. Miasto nie posiada miejskiej komunikacji autobusowej.

Linie dalekobieżne komunikacji autobusowej kursują w kierunku Warszawy, Gdańska,  Ciechanowa, Przasnysza, Bydgoszczy, Torunia, Żuromina, Działdowa, Iłowa, Lidzbarku, Ostródy, Sierpca, Płocka, Szreńska, Bieżunia, Białut, Dzierzgowa i Dębska.

Miasto obsługiwane jest poprzez wspólny z podmiejską komunikacją autobusową dworzec zlokalizowany w centrum w pobliżu skrzyżowania ulic: Padlewskiego i Żwirki oraz przez sieć przystanków.

III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW I SKŁADNIKÓW PRZYRODY

3.1. Położenie geograficzne i morfologia

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski J. Kondrackiego (1968) Mława położona jest na skraju tzw. Wyniesienia Mławskiego wchodzącego w skład Niziny Północnomazowieckiej. Wyniesienie Mławskie to łagodnie pochylona w kierunku południowym wysoczyzna polodowcowa ukształtowana w wyniku procesów akumulacji glacjalnej podczas zaniku lądolodu stadiału północnomazowieckiego zlodowacenia środkowopolskiego (Warty). Deglacjacja lądolodu przebiegała tu przy utrudnionym odpływie wód roztopowych na południe, stąd materiał skalny zawarty w topniejącym lodowcu był akumulowany w większości na miejscu. Utworzyły się z niego liczne, bardzo różnej wielkości (o wysokości względnej do 20 - 30 m) wypukłe formy takie jak moreny czołowe uformowane w równoleżnikowe ciągi oraz kemy i ozy. Pomiędzy nimi rozciągają się rozległe, płaskie, najczęściej podmokłe zagłębienia wytopiskowe. Rzeźba glacjalna Wyniesienia Mławskiego odznacza się dość znacznym zróżnicowaniem geomorfologicznym i wysokościowym czym wyraźnie kontrastuje z rzeźbą płaskiej, sandrowej Równiny Raciąskiej rozciągającej się na południowy-zachód od miasta.

Fragment Wyniesienia Mławskiego położony w granicach miasta wyraźnie dzieli się na dwie części. Południowa i centralna część miasta leży na wysoczyźnie polodowcowej, gdzie koncentruje się praktycznie cała zabudowa miejska, zaś część północna w strefie czołowomorenowej.

Lekko falista wysoczyzna polodowcowa odznacza się deniwelacjami - na terenach bezpośrednio sąsiadujących - dochodzącymi do 15 m, zaś spadki nie przekraczają 3 - 6o. Wyższe partie wysoczyzny to lekko wypukłe, kopulaste pagóry moreny dennej z pojedynczymi wzgórzami małych kemów i form szczelinowych. Wznoszą się one na wysokość od poniżej 150 m n.p.m. na zachodzie do ponad 170 m n.p.m. na wschodzie. Między nimi występują nieckowate zagłębienia wytopiskowe, dna których znajdują się na wysokości ok. 160 m n.p.m. na wschodzie, 150 - 155 m n.p.m. na północy, 145 - 150 m n.p.m. w centrum i poniżej 140 m n.p.m. na południu i zachodzie. Zdecydowana większość zagłębień wytopiskowych jest wciągnięta w odpływ i przekształcona w dolinki lokalnych cieków. W południowej części Mławy znajduje się najniższy punkt na terenie miasta - 133,4 m n.p.m. w dolinie Seracza.

Północna część miasta wkracza na równoleżnikowy ciąg mławskich moren czołowych porozcinanych dolinami odpływu marginalnego. Wzgórza morenowe o dość stromych i rozczłonkowanych zboczach osiągają wysokość względną ponad 20 m. Kulminacja 187,8 m n.p.m. to najwyższy punkt na terenie miasta. W większości zalesione wzgórza morenowe na północy miasta pozostają praktycznie niezabudowane.

3.1.1. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna rejonu Mławy odznacza się dużym stopniem komplikacji. Występują tu utwory czwartorzędowe bardzo zmiennej miąższości, od ok. 60 - 80 m na północy miasta, do ok. 200 m w rejonie na południowy-zachód od centrum. Podłoże czwartorzędu tworzą trzeciorzędowe iły pstre pliocenu, których strop znajduje się na wysokości od ok. 50 m p.p.m. w depresji na południowy-zachód od centrum do ok. 100 m n.p.m. w rejonie przy północnej granicy miasta. Głębiej (160 - 200 m) leżą lądowe, mioceńskie piaski i mułki z wkładkami węgla brunatnego miocenu, a te z kolei spoczywają na morskich piaskach i mułkach oligocenu. Strop oligocenu znajduje się na głębokości 280 - 320 m. Osady starszego czwartorzędu oraz górnego trzeciorzędu są sfałdowane glacitektonicznie oraz porozcinane przez erozję rzeczną (kopalne doliny) w okresach interglacjalnych i interstadialnych.

Na piętro czwartorzędowe składają się osady co najmniej sześciu zlodowaceń reprezentowane przez siedem cykli glacjalnych (młodsze zlodowacenie środkowopolskie - Warty - reprezentują dwie stadialne serie glacjalne rozdzielone utworami interstadialnymi). Każdy cykl składa się z przeważnie nieciągłego poziomu glin zwałowych oraz warstw transgresywnych i recesyjnych serii osadów zastoiskowych, wodnolodowcowych i niekiedy rzecznych o ograniczonym rozprzestrzenieniu i zmiennej miąższości. Utwory zlodowaceń najstarszych (Narwi i Nidy) występują wyłącznie w depresji podłoża podczwartorzędowego. Osady zlodowaceń Sanu, Wilgi, Odry i Warty maja większe rozprzestrzenienie. Powyższe osady pochodzenia glacjalnego są rozcięte przez stosunkowo wąskie i głębokie kopalne doliny rzeczne dwóch interglacjałów (kromerskiego i mazowieckiego). Są one wypełnione wodonośnymi osadami akumulacji rzecznej tworzącymi głębsze warstwy wodonośne czwartorzędu.

W strefie powierzchniowej na terenie Mławy występują utwory dwóch faz (ciechanowskiej i mławskiej) stadiału północnomazowieckiego zlodowacenia środkowopolskiego (Warty) oraz utwory młodsze.

W centralnej, południowej i wschodniej części miasta na powierzchni wysoczyzny polodowcowej są to głównie utwory pochodzenia glacjalnego: gliny morenowe (G), bezstrukturalne piaski lodowcowe oraz piaski kemów (Pk). Ta ciągła warstwa ma od kilkunastu do 30 metrów miąższości i jest podścielona serią interstadialnych piasków rzecznych i wodnolodowcowych (płytsza warstwa wodonośna czwartorzędu). Na zachodzie wymienione osady glacjalne są na znacznym obszarze pokryte 3 - 8 metrową warstwą piasków wodnolodowcowych (Pw), zaś na północy i zachodzie przez piaski, żwiry i głazy moren czołowych (M) osiągające do 20 m miąższości. Iły i mułki zastoiskowe (Z) zajmują niewielkie powierzchnie w obniżeniach w północnej i wschodniej części miasta, a także występują miejscami dość płytko pod piaskami wodnolodowcowymi i deluwialnymi.

Piaski wodnolodowcowe, pospółki moren czołowych oraz iły i mułki zastoiskowe były przedmiotem eksploatacji. Zorganizowaną eksploatację surowca ceramicznego prowadzono przy nieczynnej obecnie cegielni we wschodniej części miasta. Zasoby surowca ceramicznego zostały wyczerpane a złoże skreślono z rejestru.

Osady młodsze od zlodowacenia Warty występują głównie w różnego rodzaju obniżeniach. Są to peryglacjalne (zlodowacenie Wisły) i holoceńskie piaski rzeczne i deluwialne (Pr) wypełniające doliny, cienkie (0,5 - 1,5 m), peryglacjalne eluwia piaszczyste występujące na osadach różnej genezy (nie zostały oznaczone na mapie) oraz holoceńskie utwory organiczne (H) o miąższości nie przekraczającej 1,5 m. Ponadto w dnach i na zboczach obniżeń wysoczyzny leżą gliny deluwialne (na mapie nie zostały rozdzielone od glin morenowych).

Wszystkie wymienione warstwy leżące w obniżeniach są nieciągłe - mają ograniczone rozprzestrzenienie i zmienną, przeważnie niewielką, miąższość. Istnieje możliwość, że w obniżeniach pod warstwą utworów rzecznych i deluwialnych, mogą występować kopalne osady organiczne i jeziorne reprezentujące interglacjał eemski. Występowania takich osadów dotąd nie udokumentowano, ale analogie do podobnych obszarów wskazują na duże prawdopodobieństwo takiej sytuacji.

Oprócz wymienionych osadów (gruntów rodzimych) na terenie miasta występują miejscami grunty nasypowe o bardzo różnym składzie mechanicznym i miąższości dochodzącej do 3 m. Nasypy występują w centralnej części miasta a także na obrzeżach na terenach poeksploatacyjnych glin i pospółek. Rozpoznanie zasięgu i miąższości nasypów wymaga szczegółowego rozpoznania za pomocą wierceń.

3.2. Warunki hydrogeologiczne

W utworach czwartorzędowych na terenie Mławy wyróżniono cztery poziomy wodonośne. Ponadto wody podziemne występują w osadach miocenu i oligocenu, ale nie są wykorzystywane na terenie miasta.

Najpłytszy czwartorzędowy poziom wodonośny - wody gruntowe - występujący wśród gruntów powierzchniowych i nie mający wartości użytkowej, ale rzutujący na warunki geotechniczne terenu, opisano w rozdziale pt. Warunki wodne.

Trzy pozostałe poziomy wodonośne czwartorzędu mają zwierciadło naporowe i tworzą wspólną czwartorzędową warstwę wodonośną stanowiącą praktycznie jedyne źródło wody na terenie miasta. Ciśnienie piezometryczne wszystkich trzech poziomów wodonośnych czwartorzędu jest bardzo podobne, co świadczy, że są one w różnym stopniu powiązane hydraulicznie.

II poziom wód podziemnych występuje wśród interstadialnych piasków i żwirów wodnolodowcowych i rzecznych zlodowacenia Warty. Strop utworów wodonośnych znajduje się na głębokości 20 - 30 m. Występuje on w większej części miasta - z wyłączeniem terenów położonych na zachodzie.

III poziom wodonośny czwartorzędu związany jest z piaszczystymi osadami rzecznymi interglacjałów mazowieckiego i kromerskiego i towarzyszących im serii wodnolodowcowych. Warstwa ma miąższość do 40 m i występuje na głębokości 60 - 110 m. Jest to poziom najbardziej zasobny. Występuje on praktycznie na całej powierzchni miasta.

IV poziom wodonośny ma rozprzestrzenienie ograniczone do depresji podłoża podczwartorzędowego, która znajduje się w rejonie na południowy zachód od centrum Mławy. Utwory wodonośne występują na głębokości ponad 120 m.

Wszystkie poziomy wodonośne czwartorzędu zasilane są przez infiltrację opadów atmosferycznych i powolne przesączanie się przez warstwy izolujących glin. Izolacja ta na terenie miasta jest praktycznie ciągła, ale w rejonie na północ od Mławy istnieje bezpośrednia łączność między poziomem powierzchniowym a wodami wgłębnymi. Tam też znajduje się główny obszar alimentacji wód podziemnych.

Podziemny napływ wód do miasta następuje z północnego-wschodu. W rejonie północnej granicy miasta zwierciadło wody podziemnej stabilizuje się na rzędnej 138 - 140 m n.p.m., a na południowym-zachodzie na rzędnej 132 - 134 m n.p.m. W rejonie największego ujęcia wód podziemnych na terenie Mławy („Padlewskiego”) rysuje się wyraźny lej depresyjny o głębokości do 8 m i powierzchni ponad 6 km2.

3.2.1. Wody gruntowe

Płytszy, przypowierzchniowy poziom wodonośny (wody gruntowe) występuje wśród utworów przepuszczalnych (różnej genezy piasków i żwirów) leżących na  słabo przepuszczalnym podłożu jakie stanowią warstwy gliny zwałowej i utworów zastoiskowych. Z reguły miąższość powierzchniowych, wodochłonnych utworów piaszczystych jest niewielka. Woda gruntowa praktycznie w całości pochodzi z infiltracji opadów atmosferycznych.

Wskaźniki infiltracji opadów oraz warunki filtracji w powierzchniowej warstwie wodonośnej są  zróżnicowane. Dobre i bardzo dobre są  na obszarach zbudowanych z piasków i żwirów wodnolodowcowych (Pw) i utworów czołowomorenowych (M). Poziomy przepływ (odpływ podziemny) wód następuje tu dość szybko, a teren charakteryzuje się niewielkimi wahaniami poziomu wód gruntowych. Jednocześnie są to obszary łatwo poddające się drenażowi.

Na obszarach, gdzie w strefie powierzchniowej występują piaski rzeczne i deluwialne (Pr) oraz piaski lodowcowe i piaski kemów (Pk) wskaźnik infiltracji opadów i warunki filtracji w warstwie wodonośnej jest średnie bądź dość słabe. Odpływ podziemny jest utrudniony a teren charakteryzuje się większymi wahaniami zwierciadła wody gruntowej i mniejszą podatnością na drenaż.

Woda gruntowa występuje także wśród niewodonośnych utworów spoistych (gliny zwałowe - G oraz  pyły i iły zastoiskowe - Z). W utworach tych wody gruntowe pojawiają się jako stałe bądź okresowe sączenia występujące na różnych głębokościach. Poziomy przepływ wód na tych obszarach praktycznie nie występuje - warunki wodne regulują głównie spływ powierzchniowy i parowanie. Odpływ wspomagany jest przez rowy melioracyjne i sieć kanalizacji deszczowej (na terenach nią objętych).

Sposób i głębokość występowania wody gruntowej obok czynnika geologicznego (litologii osadu) zależy także od ukształtowania powierzchni terenu. Ukształtowanie terenu sprawia, że spływ powierzchniowy i przepływ podziemny następuje w reguły w kierunku obniżeń, w których wody gruntowe występują z reguły płytko i są drenowane przez cieki powierzchniowe. Zależność wód przypowierzchniowych i wód otwartych w obrębie wszelkiego rodzaju obniżeń terenowych jest ścisła.

Naturalny obieg wody na terenie Mławy jest zakłócony przez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej. Kanalizacja znacznie przyśpiesza odpływ. Wody opadowe bardzo szybko (z pominięciem etapu retencji gruntowej) kierowane są do dolin (Seracz, Stary Rów), których koryta czasami nie są w stanie przyjąć powstających nadwyżek. Rezultat to podtapianie niższych partii dolin.

Wody przypowierzchniowe stanowią podstawowe techniczne ograniczenie w posadawianiu obiektów budowlanych i realizacji urządzeń infrastruktury podziemnej. Obecność wód przypowierzchniowych sprawia także, że płytko występujące grunty spoiste - gliny zwałowe i grunty zastoiskowe mają wysoką wilgotność naturalną co zdecydowanie obniża ich przydatność do bezpośredniego posadowienia. Równocześnie obecność płytkiego poziomu wód gruntowych jest bardzo istotnym czynnikiem kształtującym warunki siedliskowe szaty roślinnej.

Istotnym czynnikiem wpływającym na warunki wodne jest wielkość infiltracji opadów atmosferycznych na powierzchni zbudowanej z konkretnych rodzajów gruntów. I tak na obszarach zbudowanych z gruntów słaboprzepuszczalnych (gliny, pyły i iły), gdzie warunki infiltracji są słabe, urbanizacja prowadząc do uszczelnienia znacznych powierzchni sprawia, że powstaje nadwyżka wód opadowych. Wody te na płaskich obszarach (brak możliwości odpływu powierzchniowego) okresowo stagnują na powierzchni. W takich warunkach, aby utrzymać odpowiedni standard zagospodarowania niezbędna jest kanalizacja deszczowa mogąca szybko owe nadwyżki odprowadzić. Znacznie prostsze i tańsze jest zagospodarowanie na terenach zbudowanych z gruntów przepuszczalnych. Tu kanalizacja deszczowa nie jest niezbędnym warunkiem urbanizacji obszarów o niskiej i średniej intensywności zabudowy.

Na obszarze Mławy, warunki i sposób występowania wód gruntowych są bardzo zróżnicowane:

- obszary podmokłe, gdzie woda gruntowa (pod postacią swobodnego zwierciadła bądź sączeń) znajduje się - przy stanach wysokich - na głębokości mniejszej niż 1 m. Na części obszaru woda może okresowo stagnować na powierzchni. Jednocześnie są to obszary na których mogą lokalnie występować podtopienia spowodowane nadmiernym spływem z sieci kanalizacyjnej;

- obszary z płytko położonym zwierciadłem wody gruntowej / sączeniami. Woda gruntowa przy stanach zbliżonych do wysokiego występuje w strefie 1 - 2 m p.p.t. Okresowo przy wyjątkowym splocie niekorzystnych okoliczności pogodowych woda może występować płycej, a nawet stagnować na powierzchni. Dotyczy to głównie obszarów zbudowanych z gruntów spoistych (G i Z);

- obszary suche - woda gruntowa głębiej niż 2 m p.p.t.

Poziom wód gruntowych na terenie miasta był pierwotnie wyższy i pod wpływem zachodzącej urbanizacji uległ obniżeniu. Szczególnie jest to widoczne w dolinie Seracza, gdzie przez większą część roku woda gruntowa występuje dość głęboko – 2-3 m p.p.t. Główne przyczyny obniżenia poziomu wód gruntowych to:

- pogłębienie i wyprostowanie koryta Seracza;

- budowa drenującej wody gruntowe sieci kanalizacyjnej i rowów melioracyjnych;

- ograniczenie infiltracyjnego zasilania powierzchniowej warstwy wodonośnej w wyniku uszczuplenia powierzchni biologicznie czynnej.

Wody poziomu przypowierzchniowego na obszarze miasta są przeważnie silnie zanieczyszczone. Względnie mała objętość powierzchniowej warstwy wodonośnej i najczęściej słaby odpływ podziemny sprawiają, że może tu następować kumulowanie się zanieczyszczeń i postępująca degradacja ich jakości. Mineralizacja ogólna dochodzi do 800 g/dm3. Miejscami woda jest skażona bakteriologicznie. Źródłem zanieczyszczeń są: użytkowane bądź nieużytkowane szamba (na obszarach poza zasięgiem kanalizacji sanitarnej pozostaje ok. 13 tys. mieszkańców Mławy), śmietniska i zanieczyszczenia powierzchniowe, a także rolnictwo. Zanieczyszczone wody gruntowe są drenowane przez cieki powierzchniowe - Seracz i Stary Rów.

Rozkład zanieczyszczeń wód gruntowych na terenie miasta nie jest znany. Ostatnio (lipiec 1999 r.) Sanepid prowadził wyrywkowe badania w tym zakresie. W dwóch, na cztery przebadane próbki gruntowej  wody, pochodzące z zachodniej części miasta, stwierdzono przekroczenie związków azotu i skażenie bakteriologiczne. Można mniemać, że bardziej zanieczyszczone wody poziomu przypowierzchniowego występują w różnego rodzaju obniżeniach dokąd bardzo powoli przemieszczają się z terenów wyżej położonych,

3.2.2. Wody powierzchniowe

Miasto praktycznie w całości jest odwadniane przez dwa niewielkie cieki: Seracz i Stary Rów - dopływy Mławki oraz kilka rowów melioracyjnych o drugorzędnym znaczeniu. Oba cieki są dopływami Mławki i łączą się w rejonie na południowy-zachód od Mławy. Niewielki północno-zachodni fragment powierzchni miasta znajduje się w bezpośredniej zlewni Mławki, która płynie malowniczą doliną wśród wzgórz morenowych.

Oba cieki odwadniające Mławę mają swój początek na terenie miasta u podnóża wzgórz morenowych. Wododział Seracza i Starego Rowu przebiega przez teren miasta z północnego-wschodu na południowy- zachód.

Seracz

Źródła rzeczki znajdują się w północno-wschodniej części miasta. Płynie ona w dość słabo wykształconej dolinie powstałej poprzez przekształcenie polodowcowych zagłębień wytopiskowych. Koryta tych cieków zostały sztucznie ukształtowane i pogłębione. W górnym odcinku rzeki koryto jest dość uporządkowane. Szerokość dna na tym odcinku wynosi 0,6 - 0,8 m, nachylenie skarp - 1:1,5, głębokość jest zmienna i waha się od 1,0 do 2,5 m. W południowej części miasta szerokość koryta wzrasta do 1,0 m. ogólna długość koryta w granicach miasta wynosi około 6 km. Całkowita powierzchnia zlewni Seracza, do połączenia ze Starym Rowem, wynosi 30,5 km2.

Rzeka przepływa przez centralną część miasta, okrążając od wschodu śródmieście. W związku z tym na jej trasie znajduje się szereg przepustów pod ulicami:

- przepust ramowy 2,0 x 4,0 m w ulicy bez nazwy na północ od ul. Padlewskiego (dobry stan techniczny);

- przepust ramowy 2,0 x 2,0 m w ulicy Padlewskiego (dobry stan techniczny);

- przepust rurowy 2 x ( 1,0 m. w ul. Narutowicza;

- kamienne przepusty łukowe o wymiarach 1,5 x 2,5 m. w ul. Nowowiejskiej i Warszawskiej - oba w nie zadawalającym stanie technicznym;

- dwa przepusty; rurowy 2 x ( 1,5 m. i ramowy 2,0 x 4,0 m. pod ul. Płocką.

Do Seracza, w granicach miasta, uchodzą cztery rowy melioracyjne. Rów - dopływ prawostronny - uchodzącym w rejonie torów PKP został przystosowany na odbiornik wód z kanalizacji deszczowej. Ma on głębokość ok. 1,5 m., szerokość w dnie - 1,0 m. dno i skarpy są ubezpieczone płytami betonowymi.

Stary Rów

Źródłowy odcinek rowu znajduje się w rejonie Studzieńca. Wymiary koryta są następujące: szerokość dna - 0,5 m., głębokość - 1,0 m., nachylenie skarp - 1 : 1. Przez tory kolejowe rów przechodzi rurociągiem ( 1,0 m. poniżej torów aż do wlotu rowu R-1 wymiary koryta nie ulegają zmianie, zwiększa się jedynie jego głębokość do 1,2 - 2,5 m. Po połączeniu z rowem Ro szerokość dna rowu zwiększa się do 1,0 m. Długość Starego Rowu w granicach miasta wynosi 3 km, a powierzchnia zlewni - 12,5 km2.

Oba opisane cieki drenują przypowierzchniowy poziom wód gruntowych. Ponadto do obu cieków  zrzucane są ścieki deszczowe z miasta bez wstępnego oczyszczania. Do Seracza zrzucane są także wody z oczyszczalni ścieków sanitarnych w Mławie, która znajduje się w południowej części miasta.

Przepływy w Seraczu i Starym Rowie są bardzo nierównomierne. Obliczone przy pomocy wzorów empirycznych Iszkowskiego i Loewego naturalne przepływy charakterystyczne obu cieków  w m3/sek. przedstawiają się następująco:

Tablica 19.  Naturalne przepływy cieków Seracz i Stary Rów

| Lokalizacja przekroju | Qs | Q1 | Q2 | Q3L | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stary Rów | 0,050 | 0,016 | 0,028 | 0,899 | 2,49 |
| Seracz w przekroju torów PKP | 0,076 | 0,023 | 0,040 | 1,208 | 3,47 |

Qs - średnia roczna woda;

Q1 - średnia niska woda;

Q2 - średnia normalna woda;

Q3L - wielka woda letnia;

Q4 - wielka woda katastrofalna.

Powyższe przepływy nie uwzględniają spływów z kanalizacji sanitarnej i deszczowej z terenu miasta. Spływy te pogłębiają nierównomierność przepływów.

W okresach suchych woda praktycznie stagnuje, a miejscami zanika. Przyczyną jest widoczne zdrenowanie przypowierzchniowego poziomu wód gruntowych. Zjawisko obniżenia się zwierciadła wód gruntowych poziomu przypowierzchniowego, związane głównie z budową kanalizacji, przejawia się między innymi zanikiem w zurbanizowanej części miasta licznych sztucznych i naturalnych niewielkich oczek wodnych, które widoczne są na mapach miasta z 1968 r.

Po intensywnych deszczach oba cieki, a szczególnie Seracz, gwałtownie przybierają. Jest to, na terenie o urozmaiconej rzeźbie (dość wysoki wskaźnik spływu powierzchniowego) i dominujących w podłożu gruntach o niskiej wodochłonności (niski wskaźnik infiltracji opadów), zjawiskiem naturalnym. Jednak z chwilą budowy kanalizacji deszczowej, znacznie przyśpieszającej odpływ powierzchniowy, przybór wody w ciekach, a szczególnie w Seraczu, stał się znacznie gwałtowniejszy. Po długotrwałych i intensywnych opadach prowadzi to do lokalnych podtopień - nadmiar wód nie mieści się w sztucznie ukształtowanym korycie, a małe spadki nie pozwalają na szybszy przepływ. Z czasem w miarę rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej zjawisko to będzie narastać. Istniejące koryto Seracza nie będzie w stanie przyjąć zwiększonej ilości wód opadowych.

W związku z powyższym konieczne są zabiegi hydrotechniczne mające na celu wyeliminowanie potencjalnych podtopień. Można tego dokonać poprzez budowę małych zbiorników retencyjnych, ukształtowanie przy istniejącym wąskim korycie półki - polderu (rodzaj tarasu zalewowego) przejmującej okresowy nadmiar wód oraz przebudowę koryta na niektórych odcinkach.

Jakość wód powierzchniowych w Mławie nie jest systematycznie badana przez WIOŚ. Badania takie prowadzone są na Mławce na przekrojach: Turza Mała powyżej ujścia i Proszkowo poniżej ujścia Seracza. Porównanie danych z obu przekrojów prowadzi do wniosku, że z wodami Seracza wprowadzany jest do Mławki dość duży ładunek zanieczyszczeń. Ogólna ocena wody Mławki w profilu Turza Mała (II klasa), a po zmieszaniu z wodami Seracza (Proszkowo) obniża się do III klasy (dane z I kw. 1999 r.). Główny udział w tym ma zły stan sanitarny wód Seracza.

Wody Starego Rowu są zanieczyszczone ściekami i nie odpowiadają żadnej klasie czystości od ujścia rowu R-1.

Zły stan czystości wód powierzchniowych na terenie Mławy jest spowodowany tym, że drenują one zanieczyszczone wody gruntowe poziomu przypowierzchniowego oraz przyjmuje zanieczyszczenia spływające ze ściekami deszczowymi, a prawdopodobnie także sanitarnymi. Stan czystości cieków powierzchniowych Mławy zmienia się w zależności od stanu wód. W okresach wysokich stanów zanieczyszczenia są silniej rozcieńczone.

Obok opisanych wód płynących we wschodniej części miasta znajdują się zbiorniki wodne wypełniające wyrobiska po eksploatacji glin - glinianki. Ponadto bardzo nieliczne i małe sztucznie wykopane stawy znajdują się w dolinie Seracza.

## 3.3.  Warunki klimatyczne

Na podstawie danych ze stacji IMIGW w Mławie z lat 1985 - 97 podstawowe parametry meteorologiczne na terenie miasta wahają się w granicach:

- średnia temperatura roczna 6,0 - 8,6oC;

- temperatury skrajne: maksimum 32,5oC, minimum -25,1oC;

- suma opadów 488,3 - 679,3 mm;

- średnia prędkość wiatru 3,4 - 3,7 m/s;

- ilość dni pochmurnych 92 - 127;

- ilość dni z mgłą 65 - 84;

- ilość dni z opadem 175 - 218;

- ilość dni z burzą 20 - 30;

- pokrywa śnieżna (dni) 18 - 120.

Tablica 20. Częstość (w %) wiatrów z różnych sektorów (różą wiatrów)

| N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | cisze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,6 | 6,8 | 10,9 | 11,9 | 9,3 | 15,8 | 16,1 | 10,9 | 10,1 |

Stacja meteorologiczna położona jest na wzgórzu na południowo-zachodnich peryferiach miasta i daje obraz warunków klimatycznych zbliżonych do naturalnych dla regionu. W odniesieniu do naturalnych warunków klimatycznych, w obrębie zurbanizowanej części  miasta obserwuje się:

- mniejsze natężenie promieniowania całkowitego o ok.10 -20%,

- wzrost średniej temperatury powietrza o 0,5 - 3,00C, oraz zmniejszenie amplitudy dobowej i rocznej,

- wzrost średniej temperatury minimalnej  o 1,0 - 2,00C,

- wzrost częstości inwersji temperatury powietrza,

- niższą wilgotność względną powietrza,

- wzrost zachmurzenia nieba o 5 - 10%,

- wzrost rocznej sumy opadów o 5 - 15%, w tym większą liczbę opadów ulewnych i większą częstość burz,

- większą częstość występowania zamglenia (szczególnie w zimie),

- znacznie większe zapylenie i liczba jąder kondensacji  oraz stężenie zanieczyszczeń gazowych (SO2 , CO2 , CO),

- mniejszą o 20 - 30% średnią prędkość wiatru i wzrost liczby dni z ciszą atmosferyczną o 5 - 20%,

- deformacje pola prędkości wiatru i  jego kierunku.

Skala modyfikacji klimatu lokalnego przez czynniki urbanizacyjne zależy głównie od wielkości miasta i w przypadku Mławy jest ona zróżnicowana przestrzennie. Jednostki bilansowe powierzchni czynnej (topoklimaty) są ściśle związane z takimi czynnikami kształtującymi lokalne warunki klimatyczne jak: rzeźba i ekspozycja terenu, rodzaj podłoża, jego pokrycie i uwilgotnienie, odsłonięcie horyzontu oraz stopień zurbanizowania terenu. Mława charakteryzuje się pod tym względem dość dużym zróżnicowaniem. Można wyróżnić tu co najmniej cztery typy topoklimatów:

- miejskie - o zróżnicowanym stopniu przekształcenia warunków naturalnych;

- wilgotnych dolin i zagłębień;

- terenów otwartych;

- lasów.

Topoklimaty miejskie

Topoklimaty miejskie obejmują całą zurbanizowaną część miasta. Kształtują się one głównie w wyniku oddziaływania czynników urbanizacyjnych. Modyfikująco na klimat wpływają: intensywna emisja zanieczyszczeń do atmosfery, emisja ciepła odpadowego i traconego w procesach grzewczych, zakłócenie naturalnej równowagi termiczno-wilgotnościowej i radiacyjnej na skutek dużego udziału sztucznego podłoża i zróżnicowanej ilości zieleni, osłabienie poziomej wymiany powietrza przy zwartej zabudowie i zwiększonym tarciu zróżnicowanego podłoża. Równocześnie zróżnicowanie wysokości zabudowy na terenie stosunkowo płaskim sprzyja rozwojowi lokalnej wymiany pionowej co jest korzystne przy możliwej, większej koncentracji miejskich zanieczyszczeń powietrza i zmniejsza niebezpieczeństwo występowania przymrozków radiacyjnych. Duży udział powierzchni sztucznych, nie pokrytych roślinnością jest przyczyną wtórnych emisji zanieczyszczeń pyłowych - roznoszenie zanieczyszczeń przez wiatr.

Szczególnie korzystną rolę w kształtowaniu równowagi termiczno-wilgotnościwej odgrywa zieleń. Pełni ona ponadto funkcję filtrującą zanieczyszczenia i ogranicza rozprzestrzenianie się hałasu.

Warunki bioklimatyczne terenów otwartych różnicuje także czynnik rzeźby. Korzystniejsze, z punktu widzenia klimatu odczuwalnego są tereny położone wyżej. Wszelkiego rodzaju zabudowane obniżenia odznaczają się gorszymi warunkami przewietrzania, możliwością stagnowania zimnego i wilgotnego powietrza (mgły i przymrozki) oraz zanieczyszczeń. Są one zdecydowanie mniej korzystne dla stałego pobytu ludzi - mniej korzystne warunki bioklimatyczne.

Wpływ wymienionych czynników jest różny w zależności od rodzaju i intensywności zagospodarowania. Zurbanizowany teren miasta, ze względu na typ topoklimatu miejskiego (mikroklimatu) można podzielić następująco:

- zwarta zabudowa śródmieścia z niewielkim udziałem roślinności;

- parki i skwery miejskie;

- osiedla zabudowy wielorodzinnej z dużym / małym udziałem zieleni;

- osiedla zabudowy jednorodzinnej z dużym / małym udziałem zieleni;

- tereny zabudowy przemysłowej;

- tereny komunikacji.

Topoklimaty wilgotnych dolin i zagłębień

Obszar słabo wykształconych dolin Seracza, Starego Rowu i Mławki oraz dna licznych obniżeń wytopiskowych, z reguły pokryte trwałą roślinnością łąkową z udziałem niewielkich lasów i zarośli olchowych cechują odrębnie warunki topoklimatyczne - właściwe dla form wklęsłych. Jest to teren chłodniejszy w lecie, o większej wilgotności powietrza. Charakteryzuje się większą częstością i intensywnością inwersji temperatury, występowaniem mgieł i przymrozków przygruntowych oraz tendencją do gromadzenia się mas chłodnego i wilgotnego, często również zanieczyszczonego powietrza. W stosunku do terenów otwartych, dna dolin i zagłębień są znacznie gorzej przewietrzane. Są to niekorzystne warunki bioklimatyczne do stałego przebywania ludzi.

Topoklimaty terenów otwartych

Tereny otwarte, głównie grunty orne z lokalnie występującą rozproszoną zabudową a także podmiejskie oraz ogrody działkowe cechują umiarkowane warunki termiczno-wilgotnościowe. W czasie cisz atmosferycznych teren jest stosunkowo słabiej przewietrzany co wynika z osłabionej turbulencji. Jednocześnie grunty orne są okresowo źródłem wtórnej emisji pyłów mineralnych do atmosfery. W lokalnych obniżeniach panują warunki do tworzenia się i krótkotrwałego zalegania w nocy zimnego powietrza i przymrozków natury radiacyjnej i radiacyjno-adwekcyjnej. Obniżenia są także słabiej przewietrzane.

W zależności od cech fizycznych gruntów podłoża, ekspozycji i pokrycia terenu, na obszarze opracowania zaznacza się stosunkowo niewielkie zróżnicowanie na poziomie  warunków mikroklimatycznych. Większe predyspozycje do tworzenia się  zimnego powietrza mają tereny bardziej wilgotne - zbudowane z glin. Zaznacza się również zróżnicowanie termiczne wynikające z różnic nasłonecznienia związanych z ukształtowaniem terenu.

Naturalne warunki klimatyczne terenów otwartych modyfikuje oddziaływanie dróg o znacznym natężeniu ruchu pojazdów. Są one emitorami zanieczyszczeń i hałasu. W częstych sytuacjach słabego przewietrzania może występować stagnowanie zanieczyszczeń - głównie we wschodniej i południowej części miasta.

W obrębie topoklimatów terenów otwartych można wyróżnić jako specyficzny - mikroklimat obrzeży lasów. Tereny bezpośrednio przylegające do obszarów leśnych cechują się ograniczonym dopływem promieniowania słonecznego, większą zacisznością, częstym występowaniem rosy i mgły po stronie zawietrznej lasu, podwyższoną wilgotnością powietrza o ok. 20 - 30% i obniżoną temperaturą średnio o 1 - 1,50C. Ściana lasu, położonego na wzgórzach morenowych jako przeszkoda dla wiatrów deszczonośnych może otrzymywać zwiększoną (o kilka procent) ilość opadów.

Na terenach o znacznym osłonięciu horyzontu ścianą lasu, pozbawionych roślinności, o niekorzystnych właściwościach fizycznych gleby może wystąpić w nocy silne wypromieniowanie radiacyjne z gruntu. Ponadto niekiedy gromadzi się ciężkie, chłodne powietrze opadające z koron drzew  do dna lasu i wynoszone na teren przyleśny przez tzw. „nocny wiatr leśny”. Jest to przyczyną dużych nocnych spadków temperatury powietrza.

Tereny przyleśne mają korzystne warunki bioklimatyczne. W wyniku synergicznego działania prądów powietrza opadającego, „przefiltrowanego” przez zadrzewienia oraz przyziemnego, wypartego przez to opadające, tworzą się od strony zawietrznej, zwłaszcza przy ścianie lasu, zawirowania. Mają szczególne walory zdrowotne. W cieniu wiatrowym powietrze jest najbogatsze w aerozole a najuboższe w aeroplankton. Maksymalny zasięg oddziaływania lasu sięga do 50 wysokości drzew (500 - 1000 m). Wyraża się w ograniczeniu prędkości wiatru i parowania potencjalnego oraz obecności fitoaerozoli leczniczych.

# Topoklimat lasów

Tereny leśne w porównaniu z terenem otwartym są nieco chłodniejsze w ciągu całego roku, bardziej wilgotne, o znacznie mniejszej prędkości wiatru, dłuższym czasie zalegania pokrywy śnieżnej.

Suma promieniowania słonecznego dochodząca do powierzchni gleby w lesie  jest znacznie ograniczona. W strefie koron może zostać pochłonięte 80% promieniowania dochodzącego do górnej powierzchni lasu. Pod okap drzew nierzadko dociera zaledwie 5% promieniowania mierzonego na otwartym terenie. Osłonięcie powierzchni gleby powoduje, że cechą charakterystyczną klimatu lasu jest ograniczone wypromieniowanie efektywne. Amplitudy roczne i dobowe temperatury powietrza są mniejsze niż poza lasem.

Charakterystyczna dla warstwy podkoronowej w lesie jest wysoka wilgotność powietrza. Wynika ze słabego ruchy powietrza w strefie pni, słabej wymiany powietrza z atmosferą ponad drzewostanem, co sprzyja magazynowaniu pary wodnej, której w lesie jest więcej niż na otwartym terenie. Parowanie z gleby w lesie jest znacznie mniejsze (ok. 50 - 75%) niż na otwartym polu.

Las stanowi naturalną przeszkodę dla wiatru. Powierzchnię zalesioną cechuje jeden z większych co do wartości  współczynników aerodynamicznej szorstkości podłoża. W przypadku lasu o dużej gęstości w całym profilu pionowym, prędkość wiatru po stronie zawietrznej jest całkowicie wyhamowana. Prękość początkowa występuje dopiero w odległości ok. 40 wysokości drzew poza lasem. Ponad powierzchnią lasu wzrasta intensywność ruchów pionowych powietrza. Rozwój ich powoduje osłabienie prędkości przepływu powietrza w wyższych warstwach atmosfery w ciągu dnia. W lesie prędkość wiatru jest ograniczona, spada ona w profilu pionowym od strefy koron do dna lasu, a nawet 10-krotnie w stosunku do terenu otwartego.

Roślinność leśna wpływa znacząco także na ilość opadu atmosferycznego wewnątrz drzewostanu. Korony drzew zatrzymują część opadu. W zależności od struktury, wieku i składu gatunkowego do dna lasu dochodzi średnio ok. 60 do 80% opadu występującego ponad lasem.

Drzewostan lasu sosnowego, występującego w północnej części miasta, o dużym zwarciu cechują: zmniejszone wahania dobowe elementów meteorologicznych, znaczna wilgotność, zacienienie i zaciszność. Korzystne są warunki zdrowotne ze względu na zawartość w powietrzu fitoncydów. Jednak mogą wystąpić - w upalne, bezwietrzne dni - stany hipertermii.

Wnętrza lasów liściastych (wilgotnych olsów w południowej części miasta) charakteryzują się znacznym pogorszeniem warunków insolacyjnych, wzrostem wilgotności powietrza. Na skutek dużego zwarcia oraz nisko położonej powierzchni czynnej cechuje je tendencja do częstego występowania stanów przegrzań oraz bardzo słaba wentylacja. Wymienione czynniki powodują efekt dyskomfortu bioklimatycznego.

System wymiany powietrza

W konkretnym przypadku Mławy obecność dużego kompleksu leśnego położonego na wzgórzach morenowych w północnej części miasta jest bardzo istotna. Różnica temperatur powietrza między lasem a miastem oraz uwarunkowania hipsometryczne (grawitacyjny spływ chłodniejszego i czystego powietrza ze wzgórz morenowych) sprawiają, że efektywność wymiany jest tu wysoka. Bryzowy system wymiany powietrza funkcjonuje głównie przy słabych wiatrach i w nocy.

Ponadto wymiana powietrza w mieście następuje w wyniku nawietrzania. Z uwagi na przewagę i siłę wiatrów z sektora zachodniego oraz ukształtowanie powierzchni terenu ten kierunek nawietrzania jest najbardziej efektywny. Na zachód od miasta, gdzie rozciągają się wielkopowierzchniowe łąki północnej cześci Równiny Raciążskiej nie ma istotnych źródeł zanieczyszczających powietrze.

Wiatry z pozostałych kierunków mogą okresowo nieść ładunek zanieczyszczeń pyłowych pochodzących z gruntów ornych.

W związku z powyższym między lasem a śródmieściem oraz na zachód od śródmieścia nie należy tworzyć żadnych barier mechanicznych ani termicznych, które mogły by utrudniać wymianę powietrza w mieście. Równocześnie w tej częsci miasta nie należy lokalizować nowych źródeł emisji zanieczyszczeń.

3.4. Zasoby naturalne

# 3.4.1. Charakterystyka złóż kopalin

Obecnie na terenie gminy brak jest występowania złóż surowców mineralnych o zasobach udokumentowanych, bądź zarejestrowanych. Jedynie znajdują się 4 punkty eksploatacji odsłonięć kopalin. Są one w chwili obecnej zaniechane. Są to czwartorzędowe plejstoceńskie piaski ze żwirem z przeznaczeniem dla budownictwa indywidualnego oraz iły warwowe do produkcji cegły.

## Perspektywy zagospodarowania złóż kopalin na terenie Mławy

W granicach miasta Mława wytypowano dwa obszary prognostyczne. Jeden dla (1) iłów i mułków. Obszar (1) położony jest na czwartorzędowych plejstoceńskich glinach zwałowych. Drugi rejon wyznaczono w oparciu o Mapę Geologiczną Polski (2), są to obszary plestoceńskich piasków i żwirów. W perspektywie iły, piaski i żwiry mogłyby być używane do produkcji, która dawałaby dodatkowe zatrudnienie dla mieszkańców Mławy. Wytypowano także jeden rejon prognostyczny dla torfów (3) w płd.-zach. części Mławy.

Pozostaje natomiast otwarty problem perspektyw surowcowych w utworach starszych. I tak w utworach oligoceńskich i płytko występujących utworach kredowych istnieją szanse odkrycia i udokumentowania wód pitnych, które mogą także być wykorzystane do celów energetycznych dla uzysku energii przy pomocy pomp cieplnych. Temperatury tych wód najprawdopodobniej będą w granicach 10-15oC.

W utworach dolnokredowych istnieją możliwości odkrycia i udokumentowania zasobów wód geotermalnych o temp. rzędu ok. 30oC. Niżej w utworach dolno-malmskich istnieją szanse udokumentowania wód geotermalnych o temp. rzędu 35-40oC oraz w utworach piaszczystych doggeru i liasu istnieją szanse odkrycia słabo zmineralizowanych wód geotermalnych. Szanse odkrycia zbiorników geotermalnych istnieją także w utworach triasowych, a szczególnie w węglanowych utworach środkowego triasu i piaszczystych dolnego triasu. Temperatury tych wód mogą być rzędu 40-50oC.

##### Tablica 21 . Zbiorcze zestawienie obszarów prognostycznych występowania kopalin

| Miejscowość | Rodzaj i wiek kopaliny | Wytypowano na podstawie | Rodzaj opracowania geologicznego | Przypuszczalne zasoby tys. m3 tys. t | Forma występowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mława – Cegielnia | iły i mułki czwartorzęd (pleistocen) | sondy | Sprawozdanie z badań geologiczno-zwiadowczych przeprowadzonych w rej. Mławy w celu rozszerzenia bazy surowcowej dla ceg. Mława T. Hass 1975 „Cergeo” W-wa nr S/313 | Pole N – na pow. ok. 2 ha występują iły i mułki o zasobach szacunkowych 49,5 tys. m3 Pole E – na pow. ok. 0,7 ha występują iły i mułki o zasobach szacunkowych 23,8 tys. m3 | warstwy iłów i mułków o miąższości 1,0 – 5,0 m | _ |
| Mława część płd.-wsch. | kruszywo naturalne czwartorzęd (pleistocen) | Mapa Geol.Polski | Mapa Geol. Polski A. Bałuk, arkusz Mława Wyd. Geol. 1978 r. W-wa skala 1: 200 000 | _ | płat | _ |
| Mława część płd.-zach. | torfy czwartorzęd (holocen) |  | Krajewski T., 1963 r. Dokumentacja geol. torfowiska „Mława – Głużek” Centralne Biuro Studiów i Projektów Wodno-Melioracyjnych W-wa | _ | płat | _ |

3.5. Gleby i lasy

## 3.5.1. Gleby

Gleby pozostające w użytkowaniu rolniczym (grunty orne, łąki, pastwiska) to 48% ogólnej powierzchni Mławy. Typy gleb i ich wartość użytkowa są bardzo ściśle związane z rodzajem podłoża na którym zostały wykształcone oraz warunkami wodnymi strefy powierzchniowej.

Na terenie wysoczyzny polodowcowej zdecydowanie dominują gleby brunatne wyługowane i kwaśne. Podrzędnie zaś występują gleby brunatne właściwe i czarne ziemie. O rodzaju i urodzajności gleb decyduje głównie rodzaj podłoża.

Stosunkowo najlepsze gleby na terenie miasta wykształciły się na podłożu ze spoistych glin morenowych i zastoiskowych. Są to najczęściej gleby brunatne wyługowane i kwaśne zaliczone głównie do kompleksów żytnich: dobrego (5) i słabego (6). Gleby te zaklasyfikowano przeważnie do IVb i V klasy bonitacyjnej.

Bardziej urodzajne gleby - zaliczone do klasy IVa i III  - występują na bardzo niewielkich powierzchniach we wschodniej części miasta, gdzie w podłożu znajdują się gliny morenowe i zastoiskowe. Na wysoczyźnie polodowcowej są to gleby brunatne właściwe oraz wyługowane kompleksów żytniego bardzo dobrego (4), zaś w obrębie wilgotnych obniżeń - czarne ziemie właściwe zaliczone do kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego (8).

Obszary wysoczyzny zbudowane z gruntów piaszczystych charakteryzują się słabszymi glebami. Na powierzchniach zbudowanych ze słaboglinastych piasków lodowcowych i kemowych występują przeważnie gleby brunatne wyługowane i kwaśne klasy V (kompleks żytni słaby - 6), zaś na terenach występowania piasków wodnolodowcowych i czołowomorenowych - klasy VI (kompleks żytni najsłabszy - 7).

Na terenach wilgotnych lub podmokłych obniżeń dolinnych i wytopiskowych występują gleby typu: czarne ziemie właściwe i czarne ziemie zdegradowane, murszowo-mineralne i murszowate oraz torfowe i murszowo-torfowe. W zależności od lokalnych warunków wodnych są to użytki zielone lub grunty orne.

Gleby torfowe i muszowo-torfowe zachowały się w nielicznych trwale podmokłych obniżeniach z gruntami organicznymi w podłożu. Łąki na nich występujące zaliczone zostały przeważnie do słabych użytków zielonych. Użytki zielone na glebach murszowo-mineralnych lub zdegradowanych czarnych ziemiach - zaliczone do średnich -  zajmują nieco wyżej położone miejsca w obniżeniach. W podłożu z reguły występują gliny lub piaski rzeczne i deluwialne podścielone gliną.

Wyższe partie w obrębie obniżeń zajmują grunty orne. Na terenach o przekształconych warunkach wodnych są to głównie czarne ziemie zdegradowane zaliczone głównie do klasy IVb (kompleks żytni dobry - 5).

### Tablica 22 .  Udział gleb wg ich przydatności rolniczej

#### Klasy bonitacyjne gleb

| Typ wskaźnika | Gleby gruntów ornych i sadów | Grunty łąk i pastwisk |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | IIIa | IIIb | IVa | IVb | V | VI | I | II | III | IV | V | VI |
| Powierzchnia (ha) | 0 | 0 | 0 | 82 | 272 | 468 | 622 | 107 | 0 | 0 | 0 | 145 | 118 | 10 |
| Udział w pow. gminy (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 11,2 | 19,2 | 25,5 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 4,8 | 0,4 |
| Udział w pow. gr. rolnych (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 17,5 | 30,2 | 40,1 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,1 | 43,2 | 3,7 |

#### Kompleksy przydatności rolniczej gleb

| Typ wskaźnika | Grunty orne i sady | Użytki zielone |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | RN | N | 1z | 2z | 3z |
| Powierzchnia (ha) | 0 | 0 | 0 | 394 | 467 | 422 | 299 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 0 | 145 | 128 |
| Udział w pow. gminy (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 19,2 | 17,3 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 0,0 | 5,9 | 5,3 |
| Udział w pow. gr. rolnych (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 30,2 | 27,4 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 0,0 | 53,1 | 46,9 |

3.5.2. Lasy

Lasy Mławy położone są w IV Krainie Mazowiecko-Podlaskiej w Dzielnicy I – Niziny Północno-Mazowieckiej (mezoregion Wysoczyzny Ciechanowsko-Płońskiej). Pod względem fizyczno-geograficznym obszar lasów zalicza się do podprowincji Niziny Północnomazowieckiej, do mezoregionów Wzniesień Mławskich, Wysoczyzny Ciechanowskiej.

Lasy znajdują się głównie w północnej oraz w północno-wschodniej części miasta i stanowią fragment większego kompleksu leśnego tzw. Lasu Mławskiego, położonego na północ, północny-wschód i północny-zachód od Mławy należącego do Nadleśnictwa Dwukoły - Lasów Państwowych. Lasy te zajmują siedliska świeże oraz umiarkowanie suche. Na ich terenie dominują powierzchniowo starsze (w wieku od ok. 30 do ok. 90 lat), przeważnie zwarte drzewostany sosnowe lokalnie z domieszką brzozy, dębu szypułkowego oraz robinią akacjową i klonem jesionolistny  w strefie brzegowej. Występują również drzewostany sosnowo-brzozowe i brzozowo-sosnowe ze znaczną domieszką dębu szypułkowego robinią akacjową i klonem jesionolistny w strefie brzegowej. Lokalnie drzewostan leśny tworzą starsze monokultury sosnowe oraz luźne (widne), przeważnie młode (w wieku do ok. 30 lat) drzewostany brzozowe z domieszką sosny i dębu szypułkowego, drzewostany brzozowo-sosnowe oraz sosnowo-brzozowe z domieszką dębu szypułkowego czasem dodatkowo z  robinią akacjową i klonem jesionolistnym w strefie brzegowej. Na skraju lasów lub w ich sąsiedztwie występują liczne młodniki (młode plantacje) sosnowe, świerkowe i modrzewiowe.

Większość z istniejących na północy i północnym-wschodzie Mławy lasów objętych jest ochroną w ramach Zieluńsko- Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Na południu miasta występują drobnopowierzchniowe lasy. Zajmują one siedliska umiarkowanie wilgotne. Tworzą je drzewostany o różnym stopniu zwarcia, przeważnie w wieku 30 - 50 lat, budowane przez olchę czarną, topolę, wierzbę, kruszynę oraz lokalnie brzozę. Towarzyszą im lokalnie zarośla tworzone przez kępiaste wierzby tzw. łozy.

Tablica 23 . Powierzchnia gruntów leśnych, lesistość i zalesienia

| Powierzchnia gruntów leśnych | Zalesienia w ha |
| --- | --- |
| ogółem | w tym lasy | z liczby ogółem |  |
|  |  | lasy publiczne | lasy prywatne |  |
| w ha |  |
| 825,9 | 790,2 | 595,9 | 230,0 | 1,3 |

### Tablica 24. Powierzchnia leśna Mławy wg funkcji lasów i gatunków drzewostanów

| Gatunek i wiek drzewostanu | Lasy rezerwatowe | Lasy ochronne | Lasy gospodarcze | Grunty nieleśne w ALP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ha) | do zalesienia | pozostałe |
| Miasto Mława |
| Ogółem, w tym: | - | 61,82 | 12,22 | - | 9,62 |
| sosna, modrzew 1-40 lat | - | 3878 | 5,18 | - | - |
| sosna, modrzew >40 lat | - | 13,34 | 1,19 | - | - |
| jodła, świerk, daglezja 1-40 lat | - | - | 1,20 | - | - |
| jodła, świerk, daglezja >40 lat | - | - | - | - | - |
| buk 1-40 lat | - | - | - | - | - |
| buk > 40 lat | - | - | - | - | - |
| dąb, jesion wiąz, klon 1-40 lat | - | 8,50 | 3,15 | - | - |
| dąb, jesion wiąz, klon >40 lat | - | - | - | - | - |
| grab 1-40 lat | - | 1,20 | 1,50 | - | - |
| grab > 40 lat | - | - | - | - | - |
| olcha 1-40 | - | - | - | - | - |
| olcha > 40 lat | - | - | - | - | - |

3.6. Charakterystyka elementów przyrody ożywionej

3.6.1.  Szata roślinna, świat zwierząt

Zgodnie z podziałem geobotanicznym W. Szafera (1972) teren będący tematem niniejszego opracowania położony jest w północnej części Okręgu Północnomazowieckiego Krainy Mazowieckiej. Podobnie jak cała Kraina Mazowiecka znajduje się on poza naturalnym zasięgiem występowania jodły, buka, jaworu. Charakterystyczne jest występowanie tu naturalnych placówek świerka, modrzewia polskiego oraz panowanie borów sosnowych o różnej przynależności fitosocjologicznej oraz borów mieszanych.

Współczesna szata roślinna terenu opracowania (tzw. roślinność rzeczywista) ukształtowała się pod bezpośrednim lub pośrednim wpływem działalności człowieka, a w szczególności takich jej form jak: osadnictwo, rolnictwo, gospodarka leśna. Obecny charakter krajobrazu roślinnego badanego terenu jest typowy dla tej wielkości miasta (liczącego ok. 30 000 mieszkańców), które w wyniku rozwoju terytorialnego wchłaniało stopniowo okoliczne osady, tereny rolnicze oraz obszary leśne.

Na obszarze miasta Mławy wyróżniono następujące grupy roślinności. Są to:

- Roślinność półnaturalna - lasy i zarośla,

- Spontaniczna roślinność ruderalna - zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne i śródłąkowe,

- Roślinność ruderalna w kompleksie z roślinnością kultywowaną - ogrody działkowe, roślinność towarzysząca zabudowie typu zagrodowego,

- Roślinność kultywowana (zieleń urządzona) - kompozycje drzew ozdobnych, lokalnie krzewów ozdobnych, przeważnie na trawnikach.

Na terenie Mławy zarośla występują również w formie drobnopowierzchniowych płatów na obrzeżach miasta przeważnie na terenach podmokłych (obniżenia bezodpływowe, często w bezpośrednim sąsiedztwie oczek wodnych), w sąsiedztwie użytków zielonych lub nieużytków. Tworzą je obok wierzb kępiastych młode topole oraz olchy czarne.

Lasom oraz zaroślom występującym na terenie opracowania towarzyszą tereny rolnicze. W partiach wyższych są to grunty orne w niższych użytki zielone: łąki i pastwiska. Na ich terenie występują liczne przeważnie drobnopowierzchniowe zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne i śródłąkowe. Głównymi gatunkami drzew i krzewów je tworzącymi są: topola biała, topola osika, wiąz szypułkowy, czeremcha pospolita, brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, klon jesionolistny, robinia biała oraz bez czarny.

Na obrzeżach miasta, przeważnie wzdłuż dróg zlokalizowana jest zabudowa typu zagrodowego. Towarzyszy jej roślinność ruderalna tj. samorzutnie rozwijające się zespoły roślinne towarzysząca siedliskom ludzkim. Tworzą ja zespoły chwastów ruderalnych i muraw wydepczyskowych, zadrzewienia i zakrzewienia o różnym stopniu zwarcia, tworzone przez kombinacje następujących gatunków drzew i krzewów: topola biała, topola osika, wiąz szypułkowy, grab zwyczajny, czeremcha pospolita, brzoza brodawkowata, sosna pospolita, dąb szypułkowy, klon jesionolistny, bez czarny lub głóg i tarnina. W otoczeniu zabudowy typu zagrodowego roślinności ruderalnej towarzyszy roślinność kultywowana, którą tworzą pojedyncze drzewa i krzewy owocowe (wiśnie, jabłonie, śliwy, grusze, agrest, porzeczki), pojedyncze drzewa i krzewy ozdobne (świerki, modrzewie, żywotniki, jałowce, jaśminowce, forsycje), a także byliny ozdobne, uprawy warzyw oraz sady.

Elementy roślinności ruderalnej występujące w kompleksie przestrzennym z roślinnością kultywowaną występują również na terenie ogródków działkowych oraz towarzyszą lokalnie zabudowie przemysłowej i składom. Roślinność ogródków działkowych tworzą drzewa i krzewy owocowe (wiśnie, jabłonie, śliwy, grusze, agrest, porzeczki), pojedyncze krzewy rzadziej drzewa ozdobne (żywotniki, jaśminowce, ligustr, forsycje i in.), uprawy warzyw i bylin ozdobnych wraz z  kompleksami ruderalnych chwastów oraz murawami wydepczyskowymi. W otoczeniu zabudowy przemysłowej i składów roślinność tworzą: zespoły chwastów ruderalnych i muraw wydepczyskowych, zadrzewienia i zakrzewienia o różnym stopniu zwarcia tworzone głównie przez topolę, wiąz, czeremchę, brzozę, klon jesionolistny oraz bez czarny, lokalnie występują kultywowane kompozycje drzew i krzewów ozdobnych na trawnikach.

W centralnej części miasta występuje roślinność kultywowana (zieleń urządzona). Tworzą ją przeważnie drobnopowierzchniowe kompozycje drzew ozdobnych (klony pospolite, k. srebrzyste, jesiony wyniosłe, dęby szypułkowe, d. czerwone, kasztanowce białe, lipy drobnolistne, robinie akacjowe, jarząby pospolite, brzozy brodawkowate, graby pospolite, świerki pospolite, ś. kłujące, modrzewie europejskie i in.), występujące często w kompleksie z kompozycjami krzewów ozdobnych (żywotniki, jałowce, forsycje, jaśminowce, ligustr i in.) na trawnikach. Występują one na terenie zieleńców miejskich, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wysokiej, zabudowy niskiej typu miejskiego, obiektów usługowych oraz na terenie cmentarzy.

Wiele z ulic ścisłego centrum miasta obsadzonych jest drzewami. Aleje drzew tworzą kasztanowce białe, klony srebrzyste, topole, lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe, jarząby zwykłe, robinie akacjowe) w wieku do ok. 60 lat.

Najcenniejszym elementem zieleni urządzonej na terenie Mławy jest Park Miejski im. Dąbrowszczaków. Jest on położony w samym centrum miasta między ul. H. Sienkiewicza, ul. St. Żeromskiego, ul. St. Wyspiańskiego i ul. Wł. Reymonta. Powierzchnia parku wynosi 3,6 ha. Początki parku sięgają końca XIX wieku, kiedy to na bazie założonej pierwotnie alei powstał park krajobrazowy z osnową geometryczną, tworzoną przez aleję drzew. Park zachował się w granicach sprzed II. wojny światowej, zachowany został również dawny układ oparty o oś biegnącą przez środek parku. Na terenie parku znajduje się wartościowy drzewostan, który tworzy blisko 470 drzew i krzewów ozdobnych w blisko 120 gatunkach. Wiek rosnących tu drzew jest znacznie zróżnicowany, najstarsze drzewa mają ok. 200 lat, najmłodsze ok. 10 lat. Dominują w nim następujące gatunki drzew i krzewów ozdobnych:

lipa drobnolistna – 102 szt.,

klon zwyczajny – 93 szt.,

kasztanowiec biały – 11 szt.,

świerk pospolity – 23 szt.,

robinia biała – ok. 70 szt.,

klon jawor – 26 szt,

kasztanowiec – 92 szt.

Na terenie parku występują również: grab pospolity, dąb czerwony, wiśnia ozdobna, świerk kłujący odmiana modra, modrzew europejski, głóg jednoszyjkowy, a z gatunków rzadkich klon palmowy. Przy wejściu do parku od strony ul. St. Żeromskiego rośnie drzewo pamiątkowe tzw. Dąb Niepodległości, a sześć drzew rosnących na jego terenie spełnia warunki do nadania im statusu pomnika przyrody, a co za tym idzie objęcia ochrona prawną. Są to:

- Grab pospolity dwupniowy o średnicy pni: 89 cm i 68 cm,

- Grab pospolity o średnicy pnia: 68 cm,

- Klon zwyczajny o średnicy pnia: 92 cm,

- Klon zwyczajny o średnicy pnia: 85 cm,

- Klon zwyczajny o średnicy pnia: 82 cm,

- Klon zwyczajny o średnicy pnia: 100 cm.

Stan utrzymania parku jest dobry. Park objęty jest ochroną konserwatorską. Obecnie trwa modernizacja parku.

Na terenie Mławy znajdują się cztery drzewa pomniki przyrody, są to: lipa drobnolistna o obwodzie pnia 394 cm, rosnąca przy ul. Studzieniec 114, oraz trzy lipy drobnolistne o obwodach pni 260 cm, 220 cm, 276 cm, rosnące wokół figurki znajdującej się przy skrzyżowaniu ul. Studzieniec i ul. Brzozowej.

Mimo, że generalnie stan utrzymania zieleni urządzonej na terenie miasta jest zadawalający, wiele z istniejących nasadzeń wymagają uporządkowania oraz uzupełnień. Do uzupełnień istniejącej zieleni oraz przy wprowadzaniu nowych nasadzeń należało by zrezygnować ze stosowania pospolitych szybkorosnących gatunków jak: wierzba biała, topola czarna, topola osika, klon jesionolistny na rzecz gatunków szlachetnych dobrze znoszącymi warunki miejskie jak np. modrzew europejski, daglezja zielona, świerk kłujący, klon pospolity, jesion wyniosły, dąb czerwony, jarząb pospolity.

Fauna jest typowa dla środkowej Polski. Z dużych zwierząt w okolicach Mławy można spotkać sarnę, rzadziej jelenia. Ponadto w rejonie Mławy spotyka się wędrujące łosie. Poza tym w lasach wokół Mławy występuje większość gatunków zwierząt i ptaków typowych dla ekosystemów leśnych i leśno-polnych.

3.6.2. Formy ochrony przyrody

Na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 z 1991 r., poz. 492), za tereny chronione należy uznać parki narodowe, rezerwaty i parki krajobrazowe wraz z ich otulinami oraz obszary chronionego krajobrazu. Formę przestrzenną mogą mieć również niektóre pomniki przyrody, użytki ekologiczne, a zwłaszcza zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Obszary chronionego krajobrazu

Większa część kompleksu leśnego porastającego pas moren mławskich zlokalizowanego na terenie miasta Mławy znajduje się w Zieluńsko-Rzęgnowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Zieluńsko-Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje w powiecie mławskim gminy: Dzierzgowo, Szreńsk, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Lipowiec Kościelny, miasto Mławę.

Pomniki przyrody

Tablica 25 . Pomniki przyrody w Mławie

| l.p | nazwa pomnika | lokalizacja | bliższa lokalizacja | obwód pnia w metrach na wys. 0,3 i 1,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. | m. Mława | ul. Studzieniec 114, teren nieruchomości A.Z. Wichłacz | 1,3/3,94 |
| 2. | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 3 lipy | m. Mława | przy skrzyżowaniu ul. Studzieniec i ul. Brzozowej | 1,3/2,60 1,3/2,20 1,3/2,76 |

Zielone Płuca Polski

W części województwa mazowieckiego zamkniętej widłami Wisły i Bugu funkcjonuje obszar Zielonych  Płuc Polski. Cały powiat mławski wchodzi w skład tego obszaru. Idea ZPP, zakładająca integrację ochrony środowiska z rozwojem gospodarczym i postępem cywilizacyjnym sformułowana została w 1983 roku. W dniu 14 września 1994 r Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił deklarację uznającą obszar Zielonych Płuc Polski za region, w którym należy przestrzegać zasad ekorozwoju. Aktualnie oczekuje się nowego porozumienia opartego o podział administracyjny kraju z udziałem województwa mazowieckiego.

# Powiązania układów przyrodniczych i konserwatorskich

System ekologiczny miasta Mławy oparty jest o takie podstawowe elementy jak duży kompleks leśny rozciągający się na północ od miasta i doliny cieków.

Grunty leśne są chronione prawnie a dodatkowo większą część kompleksu leśnego porastającego pas moren mławskich objęto ochroną w ramach Zieluńsko- Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Tereny otwarte wokół zurbanizowanej części miasta są obszarami penetracji fauny różnych środowisk (pól, łąk i lasów).

Naturalne korytarze ekologiczne stanowią doliny cieków i podmokłe obniżenia.

W przypadku Mławy ciąg doliny Seracza został przerwany na odcinku śródmieścia a nowe decyzje urbanizacyjne proces ten utrwalają.

Bardzo istotną rolę przyrodniczą na terenie ubogim w wody otwarte jakim jest obszar miasta Mławy odgrywają wszelkiego rodzaju zbiorniki wodne – ostoje fauny wodnej i nadwodnej. Miasto odwadniane jest przez trzy niewielkie cieki:  Serach, Stary Rów i Mławkę. Oba cieki są dopływami rzeki Mławki. Północno – zachodni fragment miasta znajduje się w bezpośredniej zlewni Mławki. Wododział Seracza i Starego Rowu przebiega przez teren miasta z północnego - wschodu na południowy-zachód.

W bezpośrednim sąsiedztwie Mławy na terenach leśnych, na północny – zachód od miasta znajduje się zalew na rzece Mławce.

Centrum miasta z  elementami średniowiecznego układu przestrzennego zawartego pomiędzy  ulicami Żwirki, Poświętną, cmentarzem parafialnym,18 Stycznia, Warszawską, Szewską, Długą, Żeromskiego znalazło się na mapie Śródmieścia Mława jako strefa „A” (strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej). Wyloty ulic: Warszawskiej, Sienkiewicza oraz obszar pomiędzy ulicami Padlewskiego i Wójtostwo – oznaczono jako strefy „B1”,  „B2”, „B3” (strefa ochrony zasadniczych elementów rozplanowania).

3.7. Walory kulturowe

# Tablica 26. Wykaz obiektów zabytkowych m. Mławy

| L.p. | Lokalizacja Miejscowość | Nazwa | Nr rejestru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | m. Mława | Kościół parafialny pw. Św. Trójcy wraz z najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m | 104/76 – 660/62 WA z dnia 09.04.1962 |
| 2. | m. Mława | Kościół filialny pw. Św. Wawrzyńca wraz z najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m | 105/76-661/62 WA z dnia 09.04.1962 |
| 3. | m. Mława | Kaplica cmentarna XVIII/XIX w. | 106/76-662/62 WA z dnia 09.04.1962 |
| 4. | m. Mława | Ratusz k. XVIII w. | 107/76-664/62 WA z dnia 09.04.1962 |
| 5. | m. Mława | Zespół banku, ul. Lelewela 6 budynek bankowo-mieszkalny, garaż i ogród | 358/94 z dnia 11.03.1994 |
| 6. | m. Mława | Kamienica pl. 1 maja 7 mur. o wystroju secesyjnym, pocz. XX w. | 334/93 z dnia 18.02.1993 |
| 7. | m. Mława | Dom ul. Stary Rynek 5 mur. K. XVIII w. | 333/93 z dnia 18.02.1993 |
| 8. | m. Mława | Dom ul. Stary Rynek 6 mur. secesja 1901 r. | 133/76-1092/75 WA z dnia 15.03.1975 |
| 9. | m. Mława | Dom ul. Żeromskiego 4 mur., secesja 1900-1905 | 132/76-1091/75 WA z dnia 15.03.1975 |
| 10. | m. Mława | Dom ul. Żeromskiego 5 mur., 1 ćw. XX w. | 373/94 z dnia 12.09.1994 |
| 11. | m. Mława | Dom ul. Żwirki i Wigury 11 mur. secesja 1900-1905 | 131/76-1090/75 WA z dnia 15.03.1975 |
| 12. | m. Mława | Dom ul. Żwirki 34 ok. 1923-25 | 356/93 z dnia 29.12.1993 |
| 13. | m. Mława | Budynek dawnego więzienia ul. Narutowicza 3 | 368/94 z dnia 03.06.1994 |
| 14. | m. Mława | d. Spichlerz, ul. Warszawska 44, drewn. XVIII w. wraz z najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m | 43/76-232/59 WA z dnia 18.11.1959 |
| 15. | m. Mława | Hala targowa ul. Żwirki 22 (dawne jatki) mur. 1912 r. | 316/92 z dnia 18.02.1992 |
| 16. | m. Mława | Mławska Kolej Dojazdowa – Przestrzenny układ komunikacyjny pocz. XX w. | 350/93 z dnia 06.09.1993 |
| 17. | m. Mława | Cmentarz żydowski poł. XIX w. | 369/94 z dnia 03.06.1994 |

3.8. Szlaki turystyczne

Pieszy szlak Walk Wrześniowych

Atrakcją historyczną powiatu mławskiego jest militarna linia obronna z kampanii wrześniowej 1939 r – miejsce Bitwy Mławskiej, która przeszła do historii oręża polskiego. W znacznej części, wzdłuż linii obronnej, biegnie pieszy szlak Walk Wrześniowych o długości ok. 35 km. (Mława – 2 km, Nowa Wieś – 4 km – Stawogóra Stara – 2 km Windyki – 4 km Uniszki Mauzoleum – 2 km Krajewo – 4 km Zimnocha – 2 km Zalew „Ruda” – 6 km – Krępa 3,5 km – Turza Mała – 2,5 km – Słomka 5 km – Łomia 3 km – Mława).

Szlak 550-lecia Mławy

Szlak zaczyna się i kończy przy ul. Stary Rynek w Mławie. Trasa biegnie kolejno ulicami Stary Rynek, Chrobrego, Żwirki, Wójtostwo w kierunku lasu, drogą polną a następnie leśną do Krajewa. Powrót drogą leśną w kierunku Mławy, ul. Kopernika, ul. Lelewela do parku miejskiego, dalej ul. 3-go Maja do ul. Stary Rynek.

Trasa rowerowa Mława – Uniszki

Trasa rowerowa liczy ok. 45 km i dzieli się równo na drogi asfaltowe i polne drogi. Trasa zaczyna się od stacji kolejowej Mława – Miasto, potem kolejno Szydłowo, Wyszyny, Wojnówka, Korboniec, Lewiczyn, Zalew Ruda, Zimnocha, Uniszki.

Stanowiska archeologiczne

W granicach administracyjnych Mławy zlokalizowanych jest obecnie 9 stanowisk archeologicznych  objętych ochroną konserwatorską. Są to głównie tereny  użytkowane w okresie XV – XVIII w., a także pozostałość po cmentarzyskach starożytnych i średniowiecznych. Na wzgórzu cmentarnym przy kościele Św. Wawrzyńca znajduje się stanowisko wczesno-średniowiecznego grodu Kozielska z X - XI w.

# Tablica 27. Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie miasta Mławy

| Numer | Opis lokalizacji stanowiska | Opis stanowiska |
| --- | --- | --- |
| Nr 05 | ratusz miejski i jego okolice oraz południowa pierzeja rynku | cmentarzysko lateńsko - rzymskie - osada otwarta WSR |
| Nr 10 | pomiędzy obwodnicą, a ul. Okólną; na płd - wsch. od cmentarza | osada otwarta XIV - XVIII w. |
| Nr 11 | osiedle pomiędzy ul. 3 Maja, Żeromskiego, Spichrzową | osada otwarta XV - XVI w. |
| nr 13 | ul. Warszawska, przy „Lelewelówce” i na południe od niej | osada otwarta XV - XVIII w. |
| nr 17 | tzw. „targowica”, po północnej stronie ul. Poświętnej | SR-NOW |
| nr 18 | przy ul. 1 Maja i częściowo ul. Poświętnej, tuż obok przedszkola | osada otwarta NOW XVI - XVIII w. |
| nr 21 | przy ul. Wigury | punkt osadniczy SR - NOW XV - XVI w. |
| nr 23 | przy ul. Narutowicza, przed skrzyżowaniem z ul. Okólną i innymi | cmentarzysko starożytne |
| Kozielsk | wzgórze cmentarne, obecnie kościół Św. Wawrzyńca | gród wczesno - średniowieczny X - XI w., na południe i północ prawdopodobnie podgrodzie |

IV. OCENA ZAGROŻEŃ I TENDENCJI PRZEOBRAŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

4.1. Stan i tendencje zmian czystości powietrza atmosferycznego

## 4.1.1. Główne źródła zanieczyszczenia powietrza

Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na obszarze miasta są emitory lokalne. Jednak powietrze napływające z zewnątrz niesie ze sobą pewien ładunek zanieczyszczeń istotny dla warunków lokalnych aerosanitarnych.

Zanieczyszczenia powietrza pochodzą z procesów technologicznych, energetycznych i grzewczych, sektora bytowo-komunalnego i od komunikacji. Najistotniejsze składniki zanieczyszczeń, powstające w wyniku procesów spalania paliw gazy (SO2, NO2, CO), pył zawieszony, metale - ołów, kadm oraz związki organiczne - benzen, toluen, formaldehyd.

Na terenie Mławy źródła zanieczyszczenia powietrza można podzielić następująco:

- energetyka cieplna (12 ciepłowni miejskich) - dostarcza ciepło do ok. 12 tys. mieszkańców;

- kotłownie szkół, szpitali i innych obiektów użyteczności publicznej;

- kotłownie i przemysłowe emisje technologiczne - ogólny poziom emisji zmniejsza się skutkiem zachodzących przekształceń (cześć zakładów przemysłowych została czasowo, bądź ostatecznie zlikwidowana a inne zmodernizowano);

- rozproszone indywidualne źródła ciepła - ok. 18 tys. mieszkańców;

- emisje komunikacyjne - źródła liniowe.

W ramach prac związanych z projektem PHARE 2000 „Wzmocnienie systemów oceny jakości powietrza w wybranych regionach Polski” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wraz z delegaturami w 2002 r. dokonał  oceny jakości powietrza zgodnie z nowymi uwarunkowaniami prawnymi. Jednym z elementów tego projektu było oszacowanie wielkości emisji podstawowych substancji do powietrza dla stref tj. m.in. powiatów.

##### Na podstawie informacji uzyskanych z 24 zakładów (67 emitorów) zlokalizowanych na terenie powiatu mławskiego oszacowano, że łączna emisja podstawowych substancji do powietrze wynosiła w 2002r. :

##### Tablica 28. Łączna emisja podstawowych substancji do powietrze z terenu powiatu Mławskieg w 2002 r. :

| Zanieczyszczenie | Emisja [Mg/rok] |
| --- | --- |
| Dwutlenek siarki | 202 |
| Dwutlenek azotu | 67 |
| Tlenek węgla | 327 |
| Pył PM10 | 36 |

##### W skali województwa mazowieckiego stanowiła ona 0,3% ogółu wyemitowanych gazów (SO2, NO2, CO)  i  pyłu.

##### O poziomie emisji zanieczyszczeń w powiecie decydują dwa zakłady zlokalizowane na terenie miasta Mławy:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mławie ul. Powstańców Styczniowych

- Zakład Mleczarski Mława Sp. z o.o.

które emitowały około 70% ogólnej ilości substancji zanieczyszczających.

W ostatnich latach w mieście zrealizowano szereg inwestycji, w wyniku których m.in. 7 kotłowni węglowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej zamieniono  na olejowo-gazowe.

W wyniku pomiarów prowadzonych w 2003 r. przez WIOŚ Delegatura w Ciechanowie w 3 zakładach na terenie Mławy stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej emisji substancji wprowadzanych do powietrza, określonej w decyzjach Starosty Mławskiego.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w związku z tym, wydał decyzje ustalające wymiar kar biegnących:

- dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Spółki z o.o. w wysokości  19,27 zł/h w zakresie pyłu i NO2,

- dla Przedsiębiorstwa Produkcji Urządzeń Dźwigowych „DŹWIGPOL” S.A. w Mławie w wysokości 10,40 zł/h w zakresie pyłu i SO2,

- dla Zakładu Mleczarskiego „MŁAWA” Sp. z o.o. w wysokości 7,24 zł/h w zakresie pyłu i NO2.

Przyczynami stwierdzonych przekroczeń były: niewystarczająca redukcja pyłów w instalacjach odpylających, zbyt duża zawartość siarki w paliwie lub w zakresie emisji NO2 - nieprawidłowa eksploatacja instalacji.

## 4.1.2. Stan jakości powietrza

Ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza w Mławie w 2003r. przeprowadzono w oparciu o wyniki badań monitoringowych zanieczyszczenia powietrza prowadzonych na  stacji przy Pl. 1-go Maja 6, działającej w ramach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i wchodzącej w skład systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Na  stacji systematycznie mierzone są w odstępach co 5 dni stężenia podstawowych substancji zanieczyszczających:  pyłu zawieszonego, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki. Wyniki pomiarów przekazywane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie są gromadzone w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie w komputerowej bazie danych

Przy ocenie jakości powietrza w Mławie uwzględniono również wyniki pomiarów stężeń benzenu wykonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie.

Jakość powietrza oceniono porównując wyniki pomiarów z dopuszczalnymi stężeniami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów  niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796).

Tablica 29. Dopuszczalne wartości dla substancji mierzonych dla Mławy w 2003 r.

| Substancja | Okres uśredniania wyników | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji | Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (g/m3 | (g/m3 |  |
| Ochrona zdrowia |
| Benzen | rok | 5 | 10 | - |
| Dwutlenek azotu | 1 godz. | 200 | 270 | 18 |
|  | rok | 30 | 54 | - |
| Dwutlenek siarki | 1 godz. | 350 | 410 | 24 |
|  | 24 godz. | 150 | 150 | 3 |
| Pył PM 10 | 24 godz. | 50 | 60 | 35 |
|  | rok | 40 | 43,2 | - |
| Ochrona roślin |
| Dwutlenek siarki | rok | 20 | - | - |

Tablica 30. Stężenia zanieczyszczeń atmosferycznych (w mikrogramach na m3)

| Numer i nazwa punktu pomiarowego | Pył zawieszony | Dwutlenek siarki | Dwutlenek azotu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G | L | R | G | L | R | G | L | R |
| PSSE Mława Ul. Pl. 1 Maja 6 | 35,1 | 11,2 | 23,1 | 12,2 | 1,6 | 6,9 | 31,3 | 25,2 | 28,2 |

*Dane Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mławie (dotyczą 2002 r.)

Tablica 31. Opad zanieczyszczeń w ciągu roku (w g/m2 lub mg/m2)

| Numer i nazwa punktu pomiarowego | Opad pyłu | Opad ołowiu |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość g/m2 | Odniesienie do norm g/m2 | Wartość mg/m2 | Odniesienie do norm mg/m2 |
| Mława ul. Napoleońska | 82,7 | 200 | 7,34 | 100 |
| Mława ul. Dmowskiego | 119,1 | 200 | 13,19 | 100 |
| Mława ul. Pl. 1 Maja | 90,3 | 200 | 13,63 | 100 |

*Dane Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mławie (dotyczą 2002 r.)

Tablica 32. Wielkość emisji zanieczyszczeń atmosferycznych w Mławie na podstawie modelowanego rozkładu stężeń

| Przedział w jakim występują stężenia średnioroczne z rozkładu modelowanego na terenie miasta Mława |
| --- |
| Dwutlenek siarki | 6,9 |
| Dwutlenek azotu | 28,2 |
| Tlenek węgla | - |
| Pył zawieszony | 23,1 |

Średnioroczne stężenia pyłu PM10 i dwutlenku azotu ze względu na ochronę zdrowia oraz dwutlenku siarki ze względu na ochronę roślin nie przekraczały w 2003 r. dopuszczalnych norm, a nawet zaobserwowano wyraźnie niższe stężenia roczne dwutlenku azotu oraz nieznacznie niższe roczne stężenia dwutlenku siarki i pyłu w porównaniu do roku 2002. W 2003 r. średnie roczne stężenia wynosiły:

- pyłu – 22,3 (g/m3

- dwutlenku siarki – 6,2 (g/m3

- dwutlenku azotu – 24,9 (g/m3

Prowadzone w Mławie pomiary stężeń benzenu nie wykazują ponadnormatywnego poziomu. Średnia wartość stężenia benzenu w roku 2003 na ul. Sienkiewicza wynosiła 3,1(g/m3 .

Jakkolwiek dopuszczalne stężenia roczne nie były przekraczane, to przy planowaniu inwestycji należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie wartości dopuszczalnych w okresie do 2010r. Dopuszczalne roczne  poziomy substancji w powietrzu zostały od 2003 r. zaostrzone dla tlenków azotu (z 40(g/m3  do 30(g/m3) i dwutlenku siarki (z 40(g/m3  do 20(g/m3 ), a stopniowej redukcji podlegają dopuszczalne marginesy tolerancji dla rocznych stężeń benzenu (obecnie margines tolerancji wynosi 5(g/m3, a w okresie  2006 r. - 2010r. ulega on zmniejszeniu do zera).

## 4.1.3. Stan jakości powietrza w strefie mławskiej

Na mocy ustawy Prawo Ochrony Środowiska (art. 89) wojewoda co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w podległych mu strefach tj. m.in. w obszarach poszczególnych powiatów. Wyniki takiej oceny zostały zamieszczone w opracowaniu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2002”, WIOŚ Warszawa, marzec 2003.

Tablica 33. Klasyfikacja strefy wg zanieczyszczeń i klasyfikacja ogólna strefy z uwzględnieniem ochrony zdrowia

| Lp. | strefa/powiat | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru strefy | Klasa ogólna strefy |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 | Pb | C6H6 | CO | O3 |  |
| 1 | mławska | A | A | B | A | A | A | A | B |

* Na podst. “Rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim – raport za rok 2002” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie

Tablica 34. Klasyfikacja strefy wg zanieczyszczeń i klasyfikacja ogólna strefy z uwzględnieniem ochrony roślin

| L.p. | strefa/powiat | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru strefy | Klasa ogólna strefy |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | O3 |  |
| 1 | mławska | A | A | A | A |

* Na podst. “Rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim – raport za rok 2002” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie

Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla 2 grup kryteriów ze względu na ochronę zdrowia i ze względu na ochronę roślin wydzielając strefy, dla których poziom:

- substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego – klasa A

- choćby jednej substancji  mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji – klasa B

- choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji – klasa C.

Wg  ww. oceny powiat mławski został zaliczony:

- ze względu na ochronę zdrowia do klasy B, przy czym do A  ze względu na stężenia: SO2, NO2, CO, benzenu, ołowiu i ozonu ale do B  ze względu na stężenia pyłu PM10.

- ze względu na ochronę roślin do klasy A.

Zaliczenie powiatu do strefy B oznacza, że w strefie stwierdzono występowanie dobowych stężeń choćby jednej substancji (w tym przypadku pyłu PM10) powyżej wartości dopuszczalnej, ale nie przekraczającej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji. W konsekwencji tego na terenie powiatu zostaną określono obszary, w których występują przekroczenia wartości dopuszczalnych.

4.2.   Stan i tendencje zmian czystości wód powierzchniowych

## 4.2.1. Główne źródła zanieczyszczenia rzek

Na terenie miasta Mława zlokalizowana jest miejska, centralna mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków, zlokalizowaną w płd. – zach. części miasta, przy ul. Płockiej, oczyszczone ścieki odprowadzane są do cieku Seracz.

Sieć kanalizacji deszczowej, pracująca w układzie grawitacyjnym, odprowadza:

–  wody opadowe,

–  wody drenażowo – melioracyjne.

Ścieki te kierowane są do cieków – Seracz i Starego Rowu, przepływających przez teren miasta.

Tablica 35.  Oczyszczalnia ścieków w Mławie

| Lp | Zarządzający | Rodzaj oczyszczalni | Roczna ilość ścieków tys. m3/rok | Odbiornik ścieków | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków WOD-KAN w Mławie | mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów | 1.751,70 | Seracz Mławka Wkra | przekroczenie: azot amonowy |

W 2003 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał dla ZW,KiOŚ „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie decyzje ustalające  wymiar kary biegnącej w wysokości 859,54 zł/d. Przekraczanie dopuszczalnych warunków, określonych w pozwoleniu wodnoprawnym spowodowane było w przypadku ZW,KiOŚ „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie okresowym rozchwianiem działania układu biologicznego usuwania związków biogennych (spowolnieniem procesu nitryfikacji).

## 4.2.2.  Ogólna ocena  czystości rzek

Ocena aktualnego stanu czystości wód powierzchniowych płynących polegała na określeniu stopnia ich zanieczyszczenia i zaliczeniu do jednej z klas czystości ustalonych w ww. rozporządzeniu. Klasyfikacja jakości śródlądowych wód powierzchniowych była trzystopniowa:

- klasa I obejmowała wody przydatne do zaopatrzenia ludności w wodę do picia, zaopatrzenia zakładów wymagających wody o jakości wody do picia, bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych,

- klasa II obejmowała wody nadające się do bytowania w warunkach naturalnych innych ryb niż łososiowate, chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, celów rekreacyjnych, uprawiania sportów wodnych oraz do urządzania zorganizowanych kąpielisk,

- klasa III obejmowała wody nadające się do zaopatrzenia zakładów innych niż wymagające wody do picia, nawadniania terenów rolniczych.

Dla poszczególnych klas czystości ustalono dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń. Wody, których parametry są wyższe od dopuszczalnych dla III klasy czystości określano jako pozaklasowe (n.o.n.).

Jakość wód powierzchniowych w Mławie nie jest systematycznie badana przez WIOŚ. Badania takie prowadzone są na Mławce na przekrojach: Turza Mała powyżej ujścia i Proszkowo poniżej ujścia Seracza. Badania Mławki wykonane w 2002 r. wykazały, że począwszy od Turzy Małej płynęły wody pozaklasowe.  W górnym biegu rzeki decydowały o tym: miano Coli i chlorofil „a” (ppk Turza Mała), a na odcinku przyujściowym (ppk Ratowo) stężenia biogenów i utrzymujące się nadal wysokie stężenia chlorofilu „a”.

Wody Starego Rowu są zanieczyszczone ściekami i nie odpowiadają żadnej klasie czystości od ujścia rowu R-1.

Zły stan czystości wód powierzchniowych na terenie Mławy jest spowodowany tym, że drenują one zanieczyszczone wody gruntowe poziomu przypowierzchniowego oraz przyjmuje zanieczyszczenia spływające ze ściekami deszczowymi, a prawdopodobnie także sanitarnymi. Stan czystości cieków powierzchniowych Mławy zmienia się w zależności od stanu wód. W okresach wysokich stanów zanieczyszczenia są silniej rozcieńczone.

Tablica 36. Stan czystości wód rzecznych w punktach pomiarowych według danych z ostatnich lat badań

| Nazwa rzeki | Nazwa punktu pomiarowego (km biegu) | Rok badań | Ogólna klasa fizyko- chemiczna | Wskaźniki fizykoche- miczne decydujące o n.o.n. | Ogólna klasa bakterio- logiczna | Ogólna klasa hydro- biologiczna | Tendencje zmian stanu czystości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mławka | Turza Mała (23,5 km) | 1997 | n.o.n | Pog. | III | n.o.n. | W ppk. Turza Mała na Mławce czynnikiem dyskwalifikującym jest chlorofil „a” wskaźnik – hydrobiologiczny występujący w ponadnormatywnym stężeniu podczas „zakwitów” w zbiorniku Ruda. O pozaklasowym charakterze wód rzek badanych na terenie pow. mławskiego decydują głównie biogeny i stan sanitarny. |
|  |  | 1999 | III |  | n.o.n. | n.o.n. |  |
|  |  | 2002 | III |  | n.o.n. | n.o.n. |  |
| Mławka | Proszkowo (12,3 km) | 1997 | n.o.n. | NO2, Pog., PO4 | n.o.n. | n.o.n. |  |
|  |  | 1999 | n.o.n. | NO2, Pog., PO4, zawiesiny og. | n.o.n. | III |  |
| Oceny jakości wód rzecznych dokonano zgodnie z obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. rozporządzeniem Ministra OŚ, ZNiL z dnia 05.11.1991 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 503). Zastosowano metodę stężeń charakterystycznych CUGW. |

4.3. Stan i tendencje zmian jakości wód podziemnych

Wody podziemne Mławy charakteryzuje się na ogół dobrą jakością, wymagają jedynie uzdatnienia ze względu na ponad normatywną zawartość jonów żelaza i manganu. Jest to jednak naturalna cecha wód czwartorzędowych na dużej części niżu polskiego.

Mimo to wody podziemne miasta wykazują pewne cechy degradacji antropogenicznej. Świadczą o tym podwyższone stężenia chlorków, siarczanów i związków azotu, szczególnie w poziomie płytszym, co może świadczyć o zanieczyszczeniu pochodzącym z powierzchni.

Ujęcie miejskie w Mławie ma wyznaczone strefy ochronne.

Ujęcia miejskie i perspektywiczny obszar zasobowy zlokalizowane zostały korzystne w stosunku do istniejącej zabudowy miejskiej. Na północny-wschód od nich, skąd napływają wody podziemne, znajduje się duży kompleks leśny. Praktycznie jedynym obiektem mogącym mieć niekorzystny wpływ na jakość wód ujmowanych w mieście jest wysypisko śmieci znajdujące się w Uniszkach Cegielni.

Degradujące działanie istniejącego wysypiska na wody gruntowe występujące w podłożu jest niewątpliwe. Szczegółowego rozpoznania wymagają warunki hydrogeologiczne w podłożu wysypiska. Rozpoznanie związków hydraulicznych zanieczyszczonych wód w podłożu wysypiska z wodami warstwy użytkowej oraz czasu przesączania się zanieczyszczeń do warstwy użytkowej pozwoli na określenie skali zagrożenia i jednocześnie będzie podstawą do zaprojektowania działań rekultywacyjnych.

##### Tablica 37.  Jakość wód podziemnych wg pomiarów w sieci monitoringu państwowego

| Nr otworu | Nazwa ujęcia | Głębokość stropu (w m) | Charakter wód | Ocena czystości wód podziemnych | Tendencje zmian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |  |
|  | Mława ul. Instalatorów |  |  | odpowiada | odpowiada | odpowiada | odpowiada | odpowiada | okresowe przekroczenia zaw. żelaza, manganu |
|  | Mława ul. Padlewskiego |  |  | odpowiada | odpowiada | odpowiada | odpowiada | odpowiada | okresowe przekroczenia zaw. żelaza, manganu |

## 4.4. Hałas komunikacyjny

Podstawowym źródłem uciążliwego hałasu na terenie miasta jest komunikacja (ulice, drogi i linia kolejowa).

Poziom hałasu komunikacyjnego zależy od takich czynników jak:

- natężenie ruchu i jego rozkład w czasie;

- struktura ruchu;

- prędkość różnych rodzajów pojazdów (pociągów) biorących udział w ruchu;

- rodzaj, kształt i stan nawierzchni jezdni (torowiska);

- warunki pogodowe;

- stan techniczny pojazdów.

Z kolei rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku warunkowane jest:

- odległością od źródła;

- ukształtowaniem powierzchni terenu;

- obecnością ekranujących elementów urbanistycznych;

- pokryciem powierzchni terenu (zieleń).

Pomiary ruchu drogowego w sąsiedztwie Mławy prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w 2000 r. zilustrowano w  poniższej tablicy:

Tablica 38 . Średnioroczny ruch dobowy na głównych drogach w rejonie Mławy

| nr drogi | nr punktu | nazwa odcinka | średnioroczny ruch dobowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 703013 | Granica województwa -Mława | 7475 |
| 7 | 703011 | Mława (obejście) | 6863 |
| 7 | 703009 | Mława – Wiśniewo | 9720 |
| 544 | 724171 | Iłowo – skrzyżowanie z PKP | 5052 |
| 544 | 724169 | Skrzyżowanie z PKP - Mława | 5052 |
| 544 | 724167 | Mława – Grudusk | 1816 |
| 563 | 724077 | Kluczbork – Mława | 1368 |

Hałas samochodowy

Hałas komunikacyjny na terenie miasta nie jest objęty pomiarami prowadzonymi  w ramach monitoringu wojewódzkiego.

Jednorazowo, w dniu 15 maja 2002 r., na polecenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z kontrolą NIK, wykonano w Mławie 1 pomiar hałasu drogowego w punkcie pomiarowym przy trasie E-7 przy skrzyżowaniu z ul. Dzierzgowską.

Stwierdzono równoważny poziom dźwięku dla przedziału czasu odniesienia LAeqT = 69,2 dB w porze dziennej. Dopuszczalny poziom hałasu (Dz. U. Nr 66 1998 poz. 436) wynosi: 60 dB w ciągu dnia i 50 dB w porze nocnej. Wartości progowe poziomu hałasu (Dz. U. Nr 8 2002 poz. 81) wynoszą: 75 dB w ciągu dnia i 67 dB w porze nocnej.

Podstawowym środkiem poprawy klimatu akustycznego wewnątrz zurbanizowanej części miasta może być budowa obwodnicy przejmującej ruch tranzytowy w kierunku Działdowa, Żuromina i Sierpca. Poprawić komfort życia w mieście można także przez stosowanie takich zabiegów jak: zmiany w organizacji ruchu, modernizacja nawierzchni, budowa ekranów akustycznych, poprawa izolacyjności akustycznej okien i elewacji, zieleń izolacyjna.

Hałas kolejowy

Transport kolejowy jest źródłem emisji hałasu o znacznych poziomach, przekraczających wartości normatywne zarówno w porze nocnej, jak i dziennej. Zasięg ponadnormatywnych wartości obejmuje tereny wokół tras kolejowych do około 40 m w porze dziennej i może wzrosnąć nawet do kilkuset metrów w porze nocnej (w zależności od konfiguracji terenu).

Należy pamiętać, że rozwój kolejnictwa wiąże się przede wszystkim ze wzrostem prędkości poruszania się pociągów, co bez zastosowania odpowiednich zabezpieczeń oraz cichszych konstrukcji skutkować będzie coraz większymi oddziaływaniami akustycznymi.

Do chwili obecnej pomimo niewątpliwych uciążliwości jakie wywołuje hałas pochodzący od trakcji kolejowej nie prowadzono w Mławie specjalnych badań dotyczących tego tematu.

4.5. Hałas przemysłowy

W 2003 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie przeprowadziła 2 interwencyjne kontrole w zakresie ochrony przed hałasem i wykonała 2 pomiary poziomu hałasu przenikającego do środowiska w zakładach:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mławie kotłowni gazowej, usytuowanej w piwnicy bloku mieszkalnego przy ul. Grzebskiego 1 w Mławie,

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KRYMASO” w Mławie przy ul. Kopernika 59  (zakład produkcji obuwia).

Zakłady nie posiadały decyzji o dopuszczalnej emisji hałasu i w związku z tym,  wyniki  wstępnych pomiarów przekazano do oceny  Staroście Mławskiemu.

W przypadku kotłowni gazowej PEC Starosta Mławski stwierdził, że nie zachodzi potrzeba ustalenia wymagań w zakresie ochrony środowiska dot. eksploatacji tej instalacji - decyzja z dnia 10 czerwca 2003 roku. PEC w celu ograniczenia emisji hałasu do środowiska zainstalował dodatkowy tłumik szumów palnika.

W drugim przypadku, w wyniku podjętych zgodnie z posiadanymi kompetencjami działań przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zakład produkcji obuwia został zlikwidowany, z powodu samowolnej zmiany sposobu użytkowania budynku.

4.6. Stan i tendencje przeobrażeń gleb

Największym zagrożeniem gleb w Mławie jest erozja wietrzna, którą objętych jest około 40 % gruntów rolnych.

Problem gospodarczy i ekologiczny stwarza zakwaszenie gleb zmniejszające wykorzystanie przez rośliny składników pokarmowych i istotnie obniżające ich przydatność rolniczą. Gleby bardzo kwaśne i kwaśne zajmują prawie 70%.

Oceny jakości gleb i ziemi zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, dokonuje starosta powiatu, prowadzi okresowe badania jakości w tym zakresie. Jest on zobowiązany do prowadzenia rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakościowych.

Zanieczyszczenie gleb najgroźniejszymi z punktu widzenia ich ochrony metalami ciężkimi: kadmem, niklem, ołowiem i cynkiem jest stosunkowo niewielkie i kształtuje się w granicach zawartości naturalnej. Wyniki badań wykonanych przez Stacją Chemiczno-Rolniczą w Wesołej oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wykazały w województwie mazowieckim, w tym i w powiecie mławskim, że grunty użytkowane rolniczo nie zawierają nadmiernych ilości metali ciężkich, WWA (wielocyklicznych węglowodorów aromatycznych) i siarki. W związku z tym gleby te mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe i ogrodnicze.

4.7. Stan i tendencje zmian przyrody ożywionej

4.7.1. Szata roślinna

Szata roślinna występująca na terenie miasta spełnia następujące funkcje:

- sanitarno-higieniczną polegającą przede wszystkim na wzbogaceniu powietrza w tlen i zmniejszaniu w atmosferze ilości dwutlenku węgla;

- ochronną – polegającą na ochronie gleb przed nadmierną erozją wietrzną, jak również stanowiącą ostoję i schronienie dla świata zwierzęcego;

- retencyjną – polegającą na retencjonowaniu zasobów wodnych (opadów atmosferycznych i wód podziemnych);

- dekoracyjną wynikającą w dużej mierze z naturalnych cech roślinności (kształt, barwa), uzyskiwane dzięki temu efekty plastyczno – dekoracyjne korzystnie oddziałują na psychikę człowieka;

- produkcyjną – polegającą na pozyskiwaniu naturalnych surowców.

Ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe część terenu miasta została objęta obszarem chronionego krajobrazu.

Wyodrębnione obszary zostały objęte ochroną zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie przyrody. Ma to głównie przyczynić się do zachowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych.

Obszary chronione, jak również uprawy rolne na terenie miasta są poddawane zagrożeniom i degradacji. Najczęstszymi ich formami są:

- zanieczyszczenia powietrza powiązane z działalnością przemysłową i ruchem komunikacyjnym;

- zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych;

- zanieczyszczenia punktowe z dzikich wysypisk śmieci.

4.7.2. Świat zwierzęcy

Tereny otwarte wokół zurbanizowanej części miasta to w większości obszar niewymuszonej penetracji fauny różnych środowisk (pól, łąk i lasów). Na terenie zabudowy miejskiej penetracja zwierząt jest ograniczona do tzw. korytarzy (ciągów) ekologicznych. Pojęciem tym określa się szlak dostępny dla przemieszczających się nim dzikich zwierząt, położony w otoczeniu, które nie zapewnia odpowiednich warunków bytowania dla znacznej części fauny. Korytarze takie stanowią nie tylko trasę migracji zwierząt lecz przede wszystkim zapewniają łączność i tym samym wymianę genową pomiędzy izolowanymi populacjami fauny a także flory, gatunków trwale występujących w oddalonych od siebie ostojach. Populacje zwierząt oraz zbiorowiska roślinne pozostające w łączności z zewnętrznym obszarami zasilania, którą zapewniają korytarze, cechują się znacznie większą różnorodnością i z reguły lepszym stanem zdrowotnym, a tym samym odpornością od ekosystemów pozostających w izolacji. Naturalne predyspozycje do formowania tego typu korytarzy ekologicznych stanowią doliny cieków i podmokłe obniżenia.

W Mławie ciąg doliny Seracza został praktycznie przerwany na odcinku śródmieścia. Również w dolinie Starego Rowu znajdują się obiekty kolidujące z ekologiczną funkcją dna doliny. W przyszłości należy dążyć do odtworzenia ciągów przyrodniczych poprowadzonych wzdłuż obu cieków.

4.8. Stan i tendencje przeobrażeń walorów estetyczno – widokowych krajobrazu

W obrębie obszaru chronionego krajobrazu na terenie Mławy znajdują się fragmenty strefy ekotonu. Strefa ekotonu to obszar przejściowy pomiędzy lasem a agrocenozami (zbiorowiska flory i fauny pól i łąk) jest najcenniejszym dla fauny siedliskiem, gdyż żyją tu zarazem gatunki pochodzenia leśnego, jak i polnego i łąkowego. Stąd wysoka różnorodności biologiczna tej strefy. Jak ocenia się na obszarze gdzie granica lasu ma przebieg silnie urozmaicony, strefa ta rozciąga się do kilkuset metrów w głąb agrocenoz. Obejmuje też różne polany śródleśne. Ponadto tereny przyleśne odznaczają się najwyższymi walorami krajobrazowymi i bioklimatycznymi godnymi ochrony poprzez odpowiednie formy zagospodarowania.

Bardzo istotną rolę przyrodniczą, na terenie bardzo ubogim w wody otwarte, odgrywają wszelkiego rodzaju zbiorniki wodne - ostoje flory i fauny wodnej i nadwodnej. Wszystkie te drobne elementy systemu powinny być chronione.

Elementem systemu ekologicznego miasta są także parki, skwery, kępy drzew i krzewów, a nawet pojedyncze drzewa położone  zarówno na terenach zurbanizowanych jak i poza nimi.

W obrębie historycznego układu przestrzennego Mławy wytyczono następujące strefy ochrony konserwatorskiej:

Strefa  „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej pełnej struktury układu przestrzennego

( strefa  rekonstrukcji historycznego układu urbanistycznego),

Strefa „B” – ochrony zasadniczych elementów rozplanowania i skali zabudowy,

Strefa „E” – ekspozycji układu zabytkowego – ochrony krajobrazu.

Dla każdej z wyodrębnionych stref opracowano, w oparciu o przeprowadzone badania, odpowiednie wytyczne i zalecenia, stanowiące materiał wyjściowy dla przyszłych prac projektowych i planistycznych oraz realizacyjnych na obszarze śródmieścia Mławy.

4.9. Zagrożenie powodziowe

Przepływy w Seraczu i Starym Rowie są bardzo nierównomierne. Po intensywnych deszczach oba cieki, a szczególnie Seracz, gwałtownie przybierają. Jest to, na terenie o urozmaiconej rzeźbie (dość wysoki wskaźnik spływu powierzchniowego) i dominujących w podłożu gruntach o niskiej wodochłonności (niski wskaźnik infiltracji opadów), zjawiskiem naturalnym. Jednak z chwilą budowy kanalizacji deszczowej, znacznie przyśpieszającej odpływ powierzchniowy, przybór wody w ciekach, a szczególnie w Seraczu, stał się znacznie gwałtowniejszy. Po długotrwałych i intensywnych opadach prowadzi to do lokalnych podtopień - nadmiar wód nie mieści się w sztucznie ukształtowanym korycie, a małe spadki nie pozwalają na szybszy przepływ. Z czasem w miarę rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej zjawisko to będzie narastać. Istniejące koryto Seracza nie będzie w stanie przyjąć zwiększonej ilości wód opadowych.

W związku z powyższym konieczne są zabiegi hydrotechniczne mające na celu wyeliminowanie potencjalnych podtopień. Można tego dokonać poprzez budowę małych zbiorników retencyjnych, ukształtowanie przy istniejącym wąskim korycie półki - polderu (rodzaj tarasu zalewowego) przejmującej okresowy nadmiar wód oraz przebudowę koryta na niektórych odcinkach.

4.10. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

Możliwość wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, w warunkach gminy wiąże się głównie z przewozami substancji niebezpiecznych drogą krajową nr 7 oraz linią kolejową. Są to: ropopochodne, chlor, amoniak oraz inne substancje mogące spowodować groźne awaryjne zanieczyszczenie środowiska. Wśród nich można wymienić: detergenty, moszcze owocowe, produkty mleczne, cysterny ciśniniowe do przewozu pasz, mączki bitumiczne itp. W obszarze gminy, poza funkcjonującymi stacjami paliw i hurtownią paliw, nie identyfikuje się przedsięwzięć narażonych na powstanie awarii nadzwyczajnych.

4.11. Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne. Poważne awarie przemysłowe

W II Polityce Ekologicznej Państwa przewiduje się, że głównym kierunkiem są działania bezinwestycyjne skierowane na unowocześnienie i uzupełnienie uregulowań prawnych wraz z przygotowaniem w 2005 r. nowej ustawy o nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska, nowelizacji istniejących ustaw oraz wydania brakujących jeszcze aktów prawnych, które związane są z wdrożeniem m.in. tzw. Dyrektywy Seveso II.

Planowane przedsięwzięcia ukierunkowane są na działanie profilaktyczne w celu niedopuszczenia do awarii lub ograniczenia ich skutków obejmujących działania ratownicze i likwidację skutków w środowisku. Wdrożenie większości zadań w tej dziedzinie odbywać się będzie na szczeblu krajowym i wojewódzkim.

Na szczeblu Miasta Mława, w którym według istniejącego rozeznania nie znajdują się obiekty wymagające z mocy ustawy sporządzenia powiatowego planu zarządzania ryzykiem, głównie działania prewencyjne powinny dotyczyć:

aktualizowania obiektów posiadających materiały niebezpieczne, w których niewłaściwe użycie i magazynowanie mogą wywołać skutki mające znamiona nadzwyczajnego zagrożenia środowiska,

określenia stopnia zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi w obszarach o podwyższonym ryzyku, powstania skutków nadzwyczajnych (obszary ochrony pośredniej ujęć wód, obszary OWO i ONO, zwartej zabudowy, posiadające status ochrony i tras komunikacyjnych biegnących przez takie tereny) oraz środków przeciwdziałania tym zagrożeniom,

kompleksowego uwzględnienia wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego w procedurach inwestycyjnych nowych obiektów z uwzględnieniem sąsiedztwa innych działalności i kumulowania się zagrożeń szczególnie dla obszarów wyżej wymienionych.

Ważnym działaniem jest stałe zwiększanie bezpieczeństwa ekologicznego i eliminacja substancji uznanych za groźne dla zdrowia ludzi. W tym zakresie przewiduje się realizację programu usuwania z budynków pokryć dachowych i ściennych zawierających azbest.

4.12. Źródła promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego

Promieniowaniem nazywamy zjawisko polegające na emisji i przekazywaniu energii na odległość. Energia ta może być wypromieniowywana w postaci ciepła lub fal elektromagnetycznych o różnej częstotliwości stwarzających rożne zagrożenie dla człowieka i środowiska. Rozróżniamy promieniowanie jonizujące (powyżej 3*106 GHz) i niejonizujące (do 300 GHz). Promieniowanie niejonizujące uważa się obecnie za jedno z poważniejszych zagrożeń środowiska.

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego w mieście są:

urządzenia będące w powszechnym użyciu np. kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe, anteny radiowe i telewizyjne, komputery, telewizory, lodówki, instalacje domowe, suszarki. Urządzenia te w czasie pracy wytwarzają promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz, a nawet większej;

urządzenia elektromedycznych do badań diagnostycznych i zabiegów fizykochemicznych;

stacje telekomunikacyjne telefonii komórkowej;

linie wysokiego napięcia (ich przebieg zaznaczono na mapie) i związane z nimi stacje elektroenergetyczne. Występuje wokół nich pole elektromagnetyczne, które przy odpowiednio dużych wartościach może wpływać na środowisko poprzez oddziaływanie dwóch niezależnych składowych: elektrycznej (E) i magnetycznej (H). Przyczyną powstawania pola elektrycznego jest napięcie istniejące pomiędzy poszczególnymi przewodami linii przesyłowej a ziemią. Z kolei prąd płynący przewodami linii jest przyczyną powstania pola magnetycznego.

Intensywność występowania pól elektromagnetycznych w środowisku jest kontrolowana i w niektórych przypadkach podlega ograniczeniom na tyle na ile uzasadnia to obecny stan wiedzy dotyczącej oddziaływania pól elektromagnetycznych na człowieka, a także możliwości techniczne. W wielu krajach, również w Polsce obowiązują w tym względzie szczegółowe przepisy.

4.13. Źródła promieniowania jonizującego

Promieniowaniem jonizującym nazywamy promieniowanie, które w wyniku oddziaływania z atomami może spowodować usunięcie z nich elektronów i przekształcenie atomów w jony. I chociaż już wysokoenergetyczne promieniowanie ultrafioletowe jest w stanie zjonizować niektóre atomy to dla fal elektromagnetycznych Prawo Atomowe przyjmuje dla promieniowania jonizującego granicę 100 nm.

Szkodliwy wpływ promieniowania jonizującego na człowieka polega na wzbudzaniu atomów i cząsteczek, które z kolei mogą prowadzić do zmian życiowych i morfologicznych. Fala elektromagnetyczna przechodząc przez ciało oddaje część energii, która zostaje pochłonięta i może powodować jonizację tkanki. Zwykle, aby zaobserwować zmiany trzeba długiego czasu.

Wśród źródeł promieniowania jonizującego które potencjalnie występują na terenie miasta Mława są:

      - naturalne źródła, do których obok promieniowania z kosmosu zaliczamy promieniowanie pochodzące z nuklidów promieniotwórczych znajdujących się w skałach i glebie (np. uran-235 i 238, tor-232, wreszcie potas-40),

      - źródła sztuczne, z których najbardziej znanymi i powszechnymi są:

- źródła wykorzystywane do terapii, w tym np. akceleratory medyczne,

- elektrownie węglowe. Węgiel emituje bowiem pewne promieniowanie. Pyły pochodzące ze spalania węgla stanowią istotne źródło tego rodzaju promieniowania,

- budownictwo. Również pewna ilość materiałów używanych w budownictwie wykazuje często podwyższony poziom promieniowania, np. niektóre płytki ceramiczne, a konkretnie barwniki używane do ich zdobienia. Jej źródłem jest przede wszystkim gazowy, promieniotwórczy radon, który powstaje w wyniku przemian promieniotwórczych.

Choć wszystkie wymienione sztuczne źródła promieniowania wnoszą swój wkład do ogólnego bilansu poziomu promieniowania, łatwo pokazać, że jest to wkład stosunkowo niewielki, jeśli porówna się go z poziomem tła, tj. promieniowaniem nas otaczającym, które ewidentnie nie powoduje znaczących szkód.

4.14. Podsumowanie

Na podstawie zebranych informacji i ich analizy sporządzono listę problemów ekologicznych, jakie występują na terenie miasta, tabela 39.

Tabela 39.  Przyczyny i sposoby rozwiązania problemów środowiskowych na terenie miasta Mławy

| Problem ekologiczny (forma degradacji środowiska) | Główne przyczyny występowania problemu | Ogólne metody w zakresie przeciwdziałania określonemu problemowi |
| --- | --- | --- |
| Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego | istnienie kilku zakładów przemysłowych stosowanie indywidualnego ogrzewania (węglowego) nasilony ruch komunikacyjny w mieście Mława i na drodze nr 7 | współpraca na rzecz kierunków zmniejszania zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych na terenie Mławy likwidacja indywidualnych punktów paleniskowych przechodzenie na paliwa ekologiczne tworzenie i rozszerzanie stref ochronnych prowadzenie nowych nasadzeń leśnych na terenach nieużytków poprawienie płynności ruchu drogowego, budowa obwodnic |
| Zanieczyszczenie wód powierzchniowych | brak kanalizowania w niektórych częściach miasta spływy powierzchniowe z rolnictwa i terenów zurbanizowanych niska retencja wodna | pełne skanalizowanie miasta budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach gdzie nie jest uzasadniona rozbudowa sieci kanalizacyjnej zlikwidowanie „dzikich” wysypisk odpadów wdrożenie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej ustalenie zasad nawożenia gleb i stosowania środków ochrony roślin odpowiednie zagospodarowanie dolin rzecznych ochrona wód powierzchniowych w układzie zlewniowym budowa małych zbiorników retencji wodnej |
| Zanieczyszczenie wód podziemnych | - nieszczelne zbiorniki bezodpływowe lub ich brak | pełne skanalizowanie miasta kontrola szczelności zbiorników bezodpływowych rekultywacja terenów zdegradowanych systematyczna kontrola obiektów o największym zagrożeniu dla wód podziemnych |
| Hałas | niewielkie zakłady przemysłowe i obiekty usługowe ruch komunikacyjny w mieście Mława | przebudowa złych rozwiązań węzłów komunikacyjnych modernizacja dróg budowa pasów zieleni izolacyjnej i ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż najbardziej uciążliwych odcinków dróg modernizacja zakładów przemysłowych - uwzględnianie zagadnień zagrożenia hałasem w planowaniu przestrzennym |
| Degradacja gleb | erozja wietrzna zakwaszenie nieprawidłowa gospodarka odpadami | prowadzenie nasadzeń i zalesień śródpolnych dostosowanie kierunków i intensywności produkcji rolnej do naturalnego biologicznego potencjału gleb podniesienie jakości i struktury gleb rozwój rolnictwa proekologicznego rekultywacja terenów poeksploatacyjnych planowanie zagospodarowania złóż z uwzględnieniem walorów krajobrazowych |
| Degradacja szaty roślinnej | - degradacja gleb | ograniczenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych właściwa pielęgnacja szaty roślinnej stosowanie gatunków odpornych na zanieczyszczenia zalesianie nieużytków wzbogacanie gleb środkami glebotwórczymi (kompost) |
| Zagrożenie niektórych gatunków zwierząt | kłusownictwo ubóstwo społeczeństwa brak straży łowieckiej | opracowanie planów ochrony siedlisk gatunków zagrożonych wprowadzanie indywidualnych form ochrony |

##### V. 	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I HARMONOGRAM JEGO REALIZACJI

We wcześniejszych rozdziałach przeprowadzono inwentaryzację zasobów i składników przyrody, analizę stanu środowiska oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych na terenie miasta Mławy. Szczegółowo omówiono poszczególne elementy środowiska i towarzyszące im zagrożenia.

W celu opracowania programu ochrony środowiska dla gminy miejskiej Mława konieczne jest ustalenie głównych zasad polityki ekologicznej w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska. Wymaga to wyznaczenia:

- celów ekologicznych – cel, po osiągnięciu którego ma nastąpić poprawa danego elementu środowiska, stanowiący ostateczny efekt podejmowanych działań;

- kierunków działań – kierunki służące do osiągnięcia wyznaczonych celów ekologicznych;

- zadań ekologicznych – konkretne przedsięwzięcia prowadzące do realizacji wyznaczonych kierunków, a tym samym celów ekologicznych. Działania te mają charakter długookresowy i winny być realizowane aż do osiągnięcia założonego celu. Z uwagi na długi okres „dochodzenia” do wyznaczonego celu, z zaproponowanych zadań należy określić zadania priorytetowe (priorytety ekologiczne) do realizacji jako najpilniejsze.

Po określeniu powyższych zagadnień konieczne jest ustalenie harmonogramu prowadzenia działań ekologicznych na terenie gminy wraz z ich mechanizmami finansowo ekonomicznymi. W harmonogramie tym każdemu wyznaczonemu celowi proponuje się konkretne kierunki działań, które mają być realizowane poprzez zadania ekologiczne.

Poniżej przedstawiono zaproponowane dla Mławy cele, kierunki i zadania ekologiczne w odniesieniu do konkretnych elementów środowiska. Ich realizacja złoży się na wypełnianie zadań określonych w polityce ekologicznej państwa, co powinno prowadzić do zrównoważonego rozwoju powiatu.

Cel nadrzędny:

WYSOKA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA WARUNKIEM ZRÓWNOWAŻONEGO

I DYNAMICZNEGO ROZWOJU MŁAWY

Cele ekologiczne:

- Zapewnienie wysokiej jakości powietrza w klasie A na terenie miasta oraz dalsza redukcja emisji pyłów i gazów.

- Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej,  racjonalizacja zużycia wody, rozbudowa systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz ochrona przed powodzią.

- Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją.

- Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału zasobów odnawialnych.

- Zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku.

- Minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania na składowiskach oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko.

- Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych.

- Prowadzenie intensywnej edukacji ekologicznej społeczeństwa.

5.1.  Ochrona powietrza

Zgodnie z przepisami polskiego prawa ochrona powietrza polega na zapobieganiu  powstawaniu zanieczyszczeń, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzonych do powietrza substancji zanieczyszczających w celu zmniejszenia stężeń do dopuszczalnego poziomu lub utrzymania ich na poziomie dopuszczalnych wielkości. Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach, które stanowią miasta i aglomeracje o liczbie ludności większej niż 250 tys. oraz obszary powiatów nie wchodzących w skład aglomeracji.

Uwzględniając założenia ochrony powietrza określono cel ekologiczny:

Zapewnienie wysokiej jakości powietrza w klasie A

oraz dalsza redukcja emisji pyłów i gazów.

W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań ekologicznych:

- Ograniczenie emisji w sektorze komunalnym i przemysłowym

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana przez konkretne zadania ekologiczne.

5.1.1. Ograniczenie emisji w sektorze komunalnym i przemysłowym

Tzw. niska emisja zanieczyszczeń powietrza pochodząca z ogrzewnictwa komunalnego stanowi w miastach około 50% ogólnej emisji zanieczyszczeń. Źródłem powstawania zanieczyszczeń jest przede wszystkim wykorzystywane w przestarzałych urządzeniach grzewczych paliwo w postaci niskiej jakości węgla, a także różnego typu materiały odpadowe.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych, gospodarstwach domowych oraz w kotłowniach w małych i średnich zakładach przemysłowych, rzemieślniczych i usługowych,  rozpowszechnienie stosowania drewna, trocin, wierzby energetycznej czy gazu;

- promowanie nowych nośników energii ekologicznej pochodzących ze źródeł odnawialnych – energia słoneczna, wody geotermalne;

- centralizacja uciepłowienia prowadząca do likwidacji małych kotłowni i indywidualnych palenisk domowych;

- wsparcie finansowe dla mieszkańców zmieniających ogrzewanie węglowe na bardziej ekologiczne i wykonujących inwestycje termomodernizacyjne;

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej;

- edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystania proekologicznych nośników energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw sztucznych);

- realizacja źródeł energii odnawialnej;

- nowoczesna sieć energetyczna.

- budowa urządzeń ograniczających emisje pyłów i gazów z instalacji przemysłowych.

5.1.2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

Ruch drogowy jest istotnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia człowieka. Zwiększające się natężenie ruch, stan dróg oraz stan techniczny pojazdów stanowią źródło zagrożeń, w tym przyczyniają się do wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania:

- bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych;

- rozbudowa transportu publicznego na terenie miasta oraz zachęcanie mieszkańców do korzystania z tego rodzaju transportu;

5.2. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

Gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych oraz korzystanie z wód reguluje ustawa Prawo Wodne. Zakłada ona gospodarowanie wodami uwzględniające zasadę wspólnych interesów i powinna być realizowana przez współpracę administracji publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych społeczności.

Uwzględniając założenia ochrony zasobów wodnych określono cel ekologiczny:

Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej, racjonalizacja zużycia wody, rozbudowa systemów odprowadzania

i oczyszczania ścieków oraz ochrona przed powodzią

W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań ekologicznych:

- Zarządzanie zasobami wodnymi

- Ochrona wód

- Ochrona przeciwpowodziowa i retencja wodna

Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana przez konkretne zadania ekologiczne.

5.2.1. Zarządzanie zasobami wodnymi

Zarządzanie zasobami wodnymi jest jednym z podstawowych zagadnień mających wpływ na rozwój regionu i jakość życia na jego obszarze. Ma to istotne znaczenie dla miasta Mławy ze względu na deficytowy charakter zasobów wód powierzchniowych oraz złą ich jakość.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej miasta będącej podstawą do podejmowania dalszych przedsięwzięć w tym zakresie;

- opracowanie koncepcji budowy małych zbiorników retencyjnych;

- wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami wodnymi, obejmującego wody podziemne i powierzchniowe na terenie miasta.

5.2.2. Ochrona wód

Jednym z celów polityki ekologicznej miasta jest zapewnienie mieszkańcom wody pitnej dobrej jakości. Ważne z tego względu jest utrzymanie jakości wód podziemnych i powierzchniowych, co najmniej na poziomie wymaganym przepisami.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- rozbudowa sieci wodociągowej na obszarze miasta;

- sukcesywna wymiana i renowacja wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej;

- minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej (przewody magistralne i lokalne);

- modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia właściwej jakości wody;

- egzekwowanie zasad użytkowania terenu w strefach ochronnych ujęć wód podziemnych zgodnie z przepisami szczególnymi

- przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej propagującej optymalizację zużycia wody przez indywidualnych użytkowników (np. gromadzenie wody deszczowej i wykorzystywanie jej na cele agrarne – do podlewania zieleni);

- wspieranie działań podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą, w tym eliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych do celów przemysłowych (przez branże inne niż np. przemysł spożywczy i farmaceutyczny), oraz przez wprowadzenie zamkniętego obiegu wody w przemyśle;

- sukcesywna modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej (rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej) i pilna  realizacja nowych sieci na terenie miasta (należy dążyć do zrównania sieci wodociągowej z kanalizacyjną);

- optymalizacja wykorzystania oraz modernizacja oczyszczalni ścieków (w celu spełnienia wymagań obowiązującego prawa oraz dyrektyw UE w terminie do 2014 r. zgodnie z Dyrektywą Wodno-Ściekową Unii Europejskiej;

- zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń, a szczególnie stężeń substancji biogennych w ściekach odprowadzanych z istniejących oczyszczalni;

- budowa oczyszczalni przydomowych na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalna z przyczyn ekonomicznych, bądź bardzo trudna do realizacji ze względów technicznych (ukształtowanie terenu), wsparcie finansowe dla realizujących oczyszczalnie przydomowe;

- stopniowe ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń obszarowych (pozostałości chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów) i punktowych (składowiska obornika) pochodzących z działalności rolniczej;

- preferowanie użytkowania łąkowego oraz kształtowanie pasów roślinności wzdłuż cieków wodnych.

- przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód podziemnych poprzez:

  - inwentaryzację i klasyfikację istniejących źródeł zanieczyszczeń (przemysłowych, komunalnych, komunikacyjnych, rolnych) szczególnie w obrębie obszarów wymagających szczególnej ochrony (GZWP, ujęcia wód), a w efekcie likwidację lub ograniczenie niekorzystnych oddziaływań oraz wprowadzenie lokalnego monitoringu na koszt właścicieli obiektów stanowiących zagrożenie dla wód podziemnych (zasada zanieczyszczający płaci),

  - ustalenie zasad nawożenia gleb oraz stosowania środków ochrony roślin na terenach rolnych i leśnych,

  - systematyczną kontrolę obiektów o największym zagrożeniu dla wód podziemnych

- opracowanie indywidualnych planów gospodarowania dla poszczególnych cieków i ich odcinków, uwzględniających potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego i ochrony przyrody.

- zachowanie lub wprowadzenie stref buforowych (lasy i zarośla łęgowe, mokradła, łąki) przy dnach dolin lub łożyskach potoków w celu ograniczenia dopływu zanieczyszczeń obszarowych i komunikacyjnych;

- stosowanie regulacji koryt oraz zabudowy hydrotechnicznej cieków sprzyjającej samooczyszczaniu się wód oraz rozwojowi charakterystycznych dla danego siedliska biocenoz wodnych i przybrzeżnych

5.2.3. Ochrona przeciwpowodziowa i retencja wodna

W ochronie przeciwpowodziowej bardzo ważne jest wprowadzenie kompleksowego systemu ochrony przed powodzią oraz systemu zbiorników retencji wodnej.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- opracowania niezbędnych dokumentów stanowiących miarodajną informację i rzetelną podstawę dla prac planistycznych, w tym dla planowania przestrzennego:

  - studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo wodne (art. 82 ust. 2) przez dyrektora RZGW,

  - planu ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego (zgodnie z art. 113 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego),

  - uwzględnienie ograniczeń dotyczących lokalizacji obiektów planowanych na obszarach zagrożenia powodziowego a wynikających z Prawa wodnego (art. 83 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3)

  - opracowanie wskazań i nakazów dotyczących parametrów technicznych i użytkowania obiektów już istniejących lub planowanych na obszarach zagrożenia powodziowego

- systematyczna kontrola oraz konserwacja urządzeń wodnych;

- inwentaryzacja i budowa oraz prawidłowa eksploatacja systemów melioracji;

- wspieranie wszelkich działań lokalnych zmierzających do zwiększenia naturalnej retencji zlewni poprzez kształtowanie pokrycia terenu sprzyjającego retencji wód (prowadzenie zalesień, ograniczanie wyrębów drzew) i stosowanie metod agrotechnicznych w rolnictwie sprzyjających retencji glebowej i ograniczających spływ powierzchniowy;

- naprawa i rozbudowa systemu regulacji i zabudowy potoków przy maksymalnym wykorzystaniu lokalnych surowców naturalnych i odpadowych .

5.3. Ochrona powierzchni ziemi

Ochrona powierzchni ziemi zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, polega na zapewnieniu jej jak najlepszej jakości.

Uwzględniając założenia ochrony powierzchni ziemi określono cel ekologiczny:

Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją

W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunek działań ekologicznych:

- Gleby użytkowane rolniczo

Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana przez konkretne zadania ekologiczne.

5.3.1. Gleby użytkowane rolniczo

Biorąc pod uwagę klasyfikację bonitacyjną gleb na terenie Mławy, należy dążyć do racjonalnego wykorzystania tych gleb oraz zapewnienia im właściwej ochrony.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- zaktualizowanie i poszerzenie tematyki map glebowo-rolniczych, co będzie stanowiło podstawę w zakresie określenia potrzeb wapnowania i nawożenia gleb, walki z erozją i sposobu zagospodarowania terenu;

- zapobieganie zanieczyszczeniu gleb środkami ochrony roślin;

- prowadzenie właściwej struktury zagospodarowania przestrzennego (zminimalizowanie powierzchni gruntów rolnych o wyższych klasach bonitacyjnych wyłączonych z produkcji rolnej i przeznaczonych na inne cele oraz zagospodarowywanie gruntów o niskiej przydatności rolniczej);

- dostosowanie do naturalnego biologicznego potencjału gleb kierunków i intensywności produkcji;

- podnoszenie jakości i struktury gleb poprzez wykorzystanie kompostu;

- ochrona i wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych spełniających rolę przeciwerozyjną;

- kształtowanie struktury upraw przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu się jakości gleb oraz przeciwdziałanie zakwaszaniu;

- upowszechnienie zasad dobrej praktyki rolniczej;

- intensyfikacja działań dla propagowania zachęt i  zasad dla rozwoju rolnictwa proekologicznego na glebach słabych (klasy V i VI), dla produkcji zdrowej i czystej żywności.

5.4. Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych

Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi jest jednym z podstawowych warunków zrównoważonego rozwoju. Uwzględniając to założenie określono cel ekologiczny:

Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów

oraz wzrost udziału zasobów odnawialnych.

W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań ekologicznych:

- Racjonalizacja użytkowania wody.

- Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji.

- Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana przez konkretne zadania ekologiczne.

5.4.1. Racjonalizacja użytkowania wody

Racjonalizacją użytkowania wody powinny być objęte wszystkie działy gospodarki korzystające z zasobów wody. Konieczne jest zatem w najbliższej przyszłości ograniczenie zużycia wody przede wszystkim w przemyśle i rolnictwie oraz ograniczenie strat związanych z jej rozprowadzaniem.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działań to:

- wprowadzenie normatywów zużycia wody w wodochłonnych dziedzinach produkcji w oparciu o zasadę stosowania najlepszych dostępnych technik – BAT;

- ustalenie normatywnych wskaźników zużycia wody w gospodarce komunalnej stymulujących jej oszczędzanie;

- ograniczenie wykorzystywania wód podziemnych do celów przemysłowych (poza przemysłem spożywczym i niektórymi specjalnymi działami produkcji);

- wspieranie finansowe zakładów realizujących plany racjonalnego gospodarowania wodą (np. wprowadzające zamknięte obiegi wody).

5.4.2. Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji

Działanie to jest jednym z najważniejszych w polityce ekologicznej państwa, gdyż prowadzi do likwidacji zanieczyszczeń, uciążliwości i zagrożeń u „źródła”.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- wprowadzenie powiatowych wskaźników materiałochłonności i odpadowości produkcji. Rozwiązanie to powinno zmobilizować zakłady przemysłowe istniejące na terenie powiatu do stosowania technologii odpowiadających wyznaczonym lokalnym normom i bardziej przyjaznych środowisku (zmniejszenie strumienia wytwarzanych odpadów, zwiększenie ponownego wykorzystania surowców odpadowych, rozdzielenie strumienia odpadów);

- wprowadzenie ograniczeń dotyczących możliwości składowania odpadów z przemysłu ze wskazaniem właściwej metody ponownego wykorzystania bądź unieszkodliwiania;

- wprowadzenie nowych małoodpadowych technologii;

- wprowadzenie bodźców ekonomicznych dla przedsięwzięć proekologicznych (ulgi podatkowe, możliwość współfinansowania, itp.).

5.4.3. Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

W polityce energetycznej państwa przewiduje się zmniejszenie w 2010 r. zużycia energii na jednostkę krajowego produktu o 25% w stosunku do 2000 r. Zakłada się ponadto w 2010 r. osiągnięcie poziomu 7,5% udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii pierwotnej. Poziom ten ma być osiągnięty poprzez odpowiednie wykorzystanie zasobów biomasy, energii wody i wiatru, słońca, wód geotermalnych oraz biogazu z odpadów.

Zadania ekologiczne prowadzące  do realizacji tego kierunku działania to:

- opracowanie i wdrożenie przez gminę (zgodnie z Prawem Energetycznym) założeń do planu zaopatrzenia w energię. Dokument ten powinien określać rozwiązania w tym przedmiocie na obszarze gminy z uwzględnieniem zasady ochrony środowiska;

- wprowadzenie energooszczędnych technologii i urządzeń w przemyśle i energetyce oraz podniesienie ich sprawności;

- poprawa parametrów energetycznych budynków - termorenowacja (dobór otworów drzwiowych i okiennych o niskim współczynniku przenikalności cieplnej, właściwa izolacja termiczna ścian – ocieplenie budynków, lokalizacja nowych obiektów zgodnie z naturalną (cieplejszą), kierunkową orientacją stron świata;

- stosowanie indywidualnych liczników ciepła;

- zwiększenie udziału energii otrzymywanej z surowców odnawialnych w całkowitym zużyciu energii. Na terenie Mławy można to osiągnąć przez odpowiednie wykorzystanie przede wszystkim  zasobów biomasy (słomy, drewno, wierzba).

5.5. Ochrona przed hałasem

Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska (Dział V, art. 112), „ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, między innymi poprzez utrzymanie hałasu poniżej poziomu dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz przez zmniejszenie poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego w przypadku gdy jest on dotrzymany”.

Uwzględniając założenia ochrony przed hałasem określono cel ekologiczny:

Zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku

W celu jego osiągnięcia określono kierunki działań ekologicznych:

- Ochrona przed hałasem komunikacyjnym.

- Ochrona przed hałasem przemysłowym.

Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana przez konkretne zadania ekologiczne.

5.5.1. Ochrona przed hałasem komunikacyjnym

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- dokonanie rozpoznania klimatu akustycznego (sporządzenie map akustycznych) ze wskazaniem terenów szczególnie narażonych na emisję hałasu;

- eliminowanie ruchu tranzytowego z obszarów o gęstej zabudowie;

- modernizacja i budowa dróg (budowa obwodnic, optymalizacja przebiegu tras komunikacyjnych oraz optymalizacja płynności ruchu);

- wspieranie inwestycji ograniczających ujemny wpływ hałasu, mianowicie: budowy ekranów akustycznych i tworzenia pasów zwartej zieleni ochronnej, a także izolacji budynków (np. wymiana okien);

- integrowanie planów zagospodarowania przestrzennego z problemami zagrożenia hałasem.

5.5.2. Ochrona przed hałasem przemysłowym

Poziom emisji hałasu ze źródeł przemysłowych jest porównywalny z emisją ze środków transportu, jednak na jego oddziaływanie jest narażona mniejsza liczba mieszkańców. Częstą przyczyną złego klimatu akustycznego wokół zakładów przemysłowych jest ich niewłaściwa lokalizacja w stosunku do obiektów sąsiadujących.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- systematyczna kontrola zakładów przemysłowych, zwłaszcza tych zlokalizowanych w pobliżu jednostek osadniczych lub na ich terenie;

- egzekwowanie w zakładach zmian technologicznych w przypadku przekroczeń emisji hałasu (stosowania obudów dźwiękochłonnych, ekranów oraz tłumików akustycznych);

- wyznaczenie stref ochronnych wokół zakładów przemysłowych, w obrębie których nie należy lokalizować budynków mieszkalnych;

- tworzenie pasów zwartej zieleni ochronnej wokół zakładów.

5.6. Gospodarka odpadami

Minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania na składowiskach oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko.

Zagadnienia związane z gospodarką odpadami zostały dokładnie omówione w Planie Gospodarki Odpadami.

5.7.  Zasoby przyrodnicze

Ochrona zasobów przyrody ma prowadzić do zachowania istniejącego jej stanu (różnorodności gatunkowej) oraz stwarzania warunków do jak najlepszego rozwoju.

Uwzględniając konieczność ochrony zasobów przyrody określono cel ekologiczny:

Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności

i bioróżnorodności, w tym wzrost lesistości gminy

W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań ekologicznych:

- Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym.

- Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.

- Ochrona lasów.

- Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody.

Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana przez konkretne zadania ekologiczne.

5.7.1. Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- objęcie ochroną walorów krajobrazowych terenów otwartych w otoczeniu miasta, degradowanych zabudową chaotyczną i rozproszoną oraz chaosem optycznym.

5.7.2. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

Celem ochrony gatunkowej jest zabezpieczenie dziko występujących gatunków zwierząt szczególnie rzadkich  i zagrożonych wyginięciem oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- opracowania planów ochrony siedlisk gatunków, które są zagrożone;

- bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych;

- przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, celem wskazania cennych przyrodniczo siedlisk, które należy chronić;

- określenie potrzeb w zakresie reintrodukcji roślin i zwierząt;

- ochrona naturalnych siedlisk, stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt, wykorzystywanie inwentaryzacji przyrodniczych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

- wprowadzanie przez władze miasta na jego terenie indywidualnych form ochrony przyrody, jeżeli wojewoda uprzednio nie wprowadził tych form. Kompetencje władz gminy dotyczą uznania za pomnik przyrody, użytek ekologiczny, stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej i zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

5.7.3. Ochrona lasów

Istniejące na terenie miasta obszary leśne wymuszają podjęcie zdecydowanych działań ochronnych istniejących zasobów w celu zachowania ich funkcji (przyrodniczej, społecznej i gospodarczej).

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- prowadzenie stałego monitoringu środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (choroby, szkodniki);

- opracowanie i wdrożenie gminnego planu zwiększenia lesistości;

- prowadzenie zalesiania równolegle z działaniami prowadzącymi do zróżnicowania struktury gatunkowej lasów i poprawy struktury wiekowej drzewostanów;

- zalesianie leżących odłogiem oraz słabych bonitacyjnie użytków rolnych;

- stworzenie systemu zachęcającego rolników do zalesiania nieużytków będących ich własnością;

- szkolenie prywatnych właścicieli lasów na temat prawidłowych zasad gospodarki leśnej;

- zwiększenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa;

- wprowadzenia takiej organizacji ruchu turystycznego i urządzeń turystycznych w lasach, aby turystyka i rekreacja nie kolidowały w spełnianiu przez lasy funkcji ekologicznych, produkcyjnych i poprodukcyjnych;

5.8. Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody

Miasto Mława ma sprzyjające warunki do rozwoju turystyki i rekreacji, co może stanowić potencjalne zagrożenie dla terenów przyrodniczych. Kolejnym zagrożeniem jest intensywna gospodarka rolna oraz zabudowa mieszkaniowa o nieregulowanej gospodarce ściekowej oraz odpadowej. Z tego względu ważnym zadaniem będzie wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Cel ekologiczny:

### Przez wiedze i edukację do zrównoważonego rozwoju

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- promowanie zachowań związanych z codziennym bytowaniem mieszkańców a zgodnym z zasadami ochrony krajobrazu i przyrody;

- edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystania proekologicznych nośników energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw sztucznych);

- rygorystyczne przestrzeganie wymagań ochrony przyrody w ramach funkcjonowania obiektów turystycznych i rekreacyjnych, budownictwa mieszkaniowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej;

- rozwój przyrodniczych ścieżek dydaktycznych;

- włączenie w akcję edukacji ekologicznej proekologicznych organizacji pozarządowych.

5.9. Harmonogram realizacji zadań ekologicznych

Wyznaczone cele ekologiczne i kierunki działań, jakie należy podjąć w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy miejskiej Mława, stanowią podstawę do realizacji konkretnych zadań na przestrzeni kilkunastu lat.

Z uwagi na szeroki zakres przedsięwzięć koniecznych do osiągnięcia wyznaczonych celów, spośród wszystkich zadań ekologicznych wybrano kilka, które należy realizować w pierwszej kolejności. Ich zestawienie stanowi krótkoterminowy harmonogram - plan operacyjny Programu Ochrony Środowiska na lata 2006-2008.

Część pozostałych zadań ekologicznych będzie realizowana w okresie długoterminowym w ramach długoterminowego harmonogramu – planu operacyjnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2009-2015.

W obu harmonogramach – planach operacyjnych dla Mławy poszczególnym celom strategicznym i ich kierunkom działań przyporządkowano konkretne zadania priorytetowe z określeniem czasu ich realizacji i instytucje, które powinny je realizować lub współrealizować. Z uwagi na specyfikę niektórych zadań np. edukacja ekologiczna, czy zadania kontrolne będą one realizowane zarówno w ramach harmonogramu krótko jak i długoterminowego.

Pozostałe zadania ekologiczne nie ujęte w żadnym z harmonogramów, a zamieszczone w części opisowej dotyczącej polityki ekologicznej, stanowią dla gminy dodatkową bazę możliwości realizacyjnych w ramach opracowanego Programu Ochrony Środowiska. Ich ewentualne wprowadzenie do harmonogramu może nastąpić na etapie przewidzianej Prawem ochrony środowiska (art. 14 ust. 2), po czteroletniej weryfikacji polityki ekologicznej państwa. Bowiem w takim samym cyklu założono przyjmowanie kolejnych etapów realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy miejskiej Mława.

###### Tabela 40.   Harmonogram realizacyjny Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Mława na lata 2006-2008

| Cele | Priorytety | Zadania | Lata realizacji | Jednostka realizacyjna | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapewnienie wysokiej jakości powietrza w klasie A oraz dalsza redukcja emisji pyłów i gazów | Ograniczenie emisji w sektorze komunalnym i przemysłowym, celem osiągnięcia klasy A jakości powietrza Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych | eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych oraz w kotłowniach, małych i średnich zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i usługowych, rozpowszechnienie stosowania drewna, trocin, wierzby energetycznej czy gazu | działanie ciągłe | właściciele i zarządcy budynków + zakłady przemysłowe | środki własne jednostek realizujących WFOŚ, NFOŚ, kredyty BOŚ |
|  |  | promowanie nowych nośników energii ekologicznej pochodzących ze źródeł odnawialnych – energia słoneczna, wody geotermalne | do 2008 | organizacje pozarządowe, Gmina | środki własne jednostek realizujących, dotacje gminy i funduszy, NFOŚ, WFOŚ, PFOŚ |
|  |  | centralizacja uciepłowienia prowadząca do likwidacji małych kotłowni i indywidualnych palenisk domowych | działanie ciągłe | Gmina, zakłady energetyki cieplnej, właściciele budynków | środki własne jednostek realizujących, środki NFOŚ, WFOŚ, kredyty komercyjne |
|  |  | wsparcie finansowe dla mieszkańców zmieniających ogrzewanie węglowe na bardziej ekologiczne i wykonujących inwestycje termomodernizacyjne | działanie ciągłe | właściciele obiektów | środki własne, kredyty BOŚ, fundusz termomodernizacyjny |
|  |  | termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | do 2007 | Gmina, Starostwo, właściciele budynków | środki własne właścicieli budynków, kredyty BOŚ, fundusz termomodernizacyjny |
|  |  | edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystania proekologicznych nośników energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw sztucznych) | działanie ciągłe | Gmina, organizacje pozarządowe | środki własne jednostek realizujących, dotacje gminy i funduszy, WFOŚ, PFOŚ |
|  |  | realizacja źródeł energii odnawialnej: wodnej lub odpadowej m.in. biogazu | działanie ciągłe | właściciele i zarządcy budynków + zakłady przemysłowe | środki własne jednostek realizujących, środki NFOŚ, WFOŚ, kredyty BOŚ, program ERUPT |
|  |  | budowa urządzeń ograniczających emisję pyłów i gazów z istniejących instalacji przemysłowych | 2007 | zakłady przemysłowe | środki własne zakładów, kredyty komercyjne, WFOŚ, NFOŚ, BOŚ |
|  |  | wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszaru miasta (budowa obejść drogowych, obwodnic), przebudowa dróg o małej przepustowości; | działanie ciągłe | zarządcy dróg Gmina | GDDKiA, ZDW, Starostwo Powiatowe, Gmina Miejska Mława |
|  |  | bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych | działanie ciągłe | zarządcy dróg | GDDKiA, ZDW, Starostwo Powiatowe, Gmina Miejska Mława |
|  |  | rozbudowa transportu publicznego na terenie miasta oraz zachęcanie mieszkańców do korzystania z tego rodzaju transportu | do 2008 | właściciele firm przewozowych Gmina | środki własne jednostek realizujących |
| Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej, racjonalizacja zużycia wody oraz ochrona przed powodzią | Zarządzanie zasobami wodnymi | opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej miasta będących podstawą do podejmowania dalszych przedsięwzięć w tym zakresie | 2006 | Gmina | środki własne gminy |
|  |  | wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami wodnymi, obejmującego wody podziemne i powierzchniowe na terenie miasta | 2006 | RZGW | środki własne gminy, RZGW |
|  | Ochrona wód | rozbudowa sieci wodociągowej na obszarze miasta | działanie ciągłe | Gmina | środki własne gminy, WFOŚ, program rolno-środowiskowy UE, środki własne mieszkańców |
|  |  | sukcesywna wymiana i renowacja wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej | działanie ciągłe | Gmina | środki własne gminy, |
|  |  | minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej (przewody magistralne i lokalne); | działanie ciągłe | Gmina | środki własne gminy, WFOŚ, |
|  |  | egzekwowanie zasad użytkowania terenu w strefach ochronnych ujęć wód podziemnych zgodnie z przepisami szczególnymi | działanie ciągłe | Gmina Starosta | środki własne gminy |
|  |  | przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych propagujących optymalizację zużycia wody przez indywidualnych użytkowników | 2007 | Gmina, organizacje pozarządowe | środki własne gminy PFOŚ, WFOŚ |
|  |  | wspieranie działań podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą, w tym eliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych do celów przemysłowych (przez branże inne niż np. przemysł spożywczy i farmaceutyczny), oraz przez wprowadzenie zamkniętego obiegu wody w przemyśle | 2008 | Gmina Starostwo | środki własne gminy, NFOŚ, WFOŚ |
|  |  | sukcesywna modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej (rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej) i pilna realizacja nowych sieci na terenie miasta (należy dążyć do zrównania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) | działanie ciągłe | Gmina | środki własne gminy NFOŚ, WFOŚ, środki pomocowe UE, środki własne mieszkańców |
|  |  | optymalizacja wykorzystania oraz modernizacja oczyszczalni ścieków (w celu spełnienia wymagań obowiązującego prawa oraz dyrektyw UE w terminie do 2014 r. zgodnie z Dyrektywą Wodno-Ściekową Unii Europejskiej; | 2007 | Gmina | środki własne gminy, środki pomocowe UE, WFOŚ, NFOŚ |
|  |  | budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalna z przyczyn ekonomicznych, bądź bardzo trudna do realizacji ze względów technicznych (ukształtowanie terenu), wsparcie finansowe dla mieszkańców realizujących oczyszczalnie przyzagrodowe | działania ciągłe | właściciele nieruchomości | środki własne, środki własne gminy, środki pomocowe UE, NFOŚ, WFOŚ |
|  |  | zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń, a szczególnie stężeń substancji biogennych w ściekach odprowadzanych z istniejących oczyszczalni; | 2008 | Gmina | środki własne gminy, środki pomocowe UE, NFOŚ, WFOŚ |
|  |  | zewidencjonowanie wszystkich zbiorników bezodpływowych i zintensyfikowanie ich kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania | 2007 | Gmina | środki własne gminy, |
|  |  | udział w opracowaniu i sukcesywne wdrażanie programów ochrony wód powierzchniowych w układzie zlewniowym rzek | 2007 | RZGW, Gmina | środki własne gminy, RZGW |
|  |  | stopniowe ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń obszarowych (pozostałości chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów) i punktowych (składowiska obornika) pochodzących z działalności rolniczej | 2008 | Gmina, właściciele nieruchomości | środki własne gminy i właścicieli nieruchomości, WFOŚ |
|  |  | preferowanie użytkowania łąkowego oraz kształtowanie pasów roślinności wzdłuż cieków wodnych | działanie ciągłe | RZGW, Gmina | środki własne gminy, WFOŚ, RZGW |
|  |  | przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód podziemnych poprzez: inwentaryzację i klasyfikację istniejących źródeł zanieczyszczeń (przemysłowych, komunalnych, komunikacyjnych, rolnych) szczególnie w obrębie obszarów wymagających szczególnej ochrony (GZWP, ujęcia wód, wody mineralne ze strefami ochronnymi), a w efekcie likwidację lub ograniczenie niekorzystnych oddziaływań oraz wprowadzenie lokalnego monitoringu na koszt właścicieli obiektów stanowiących zagrożenie dla wód podziemnych (zasada zanieczyszczający płaci) | 2008 | WIOŚ, Gmina | środki własne gminy, WIOŚ, środki własne właścicieli budynków |
|  |  | ustalenie zasad nawożenia gleb oraz stosowania środków ochrony roślin na terenach rolnych i leśnych | 2007 | MODR | środki własne gminy i MODR |
|  |  | systematyczną kontrolę obiektów o największym zagrożeniu dla wód podziemnych | działanie ciągłe | WIOŚ | środki własne WIOŚ |
|  |  | opracowanie indywidualnych planów gospodarowania dla poszczególnych cieków i ich odcinków, uwzględniających potrzeby konsumpcji wody, zabezpieczenia przeciwpowodziowego i ochrony przyrody | 2008 | RZGW, Gmina | środki własne gminy i RZGW |
|  |  | zachowanie lub wprowadzenie stref buforowych (lasy i zarośla łęgowe, mokradła, łąki) przy dnach dolin lub łożyskach potoków w celu ograniczenia dopływu zanieczyszczeń obszarowych i komunikacyjnych | działanie ciągłe | Gmina, RZGW, właściciele nieruchomości | środki własne gminy, RZGW, WFOŚ |
|  |  | stosowanie regulacji koryt oraz zabudowy hydrotechnicznej cieków sprzyjającej samooczyszczaniu się wód oraz rozwojowi charakterystycznych dla danego siedliska biocenoz wodnych i przybrzeżnych | działania ciągłe | Gmina, RZGW | środki własne gminy, RZGW, WFOŚ |
|  | Ochrona przeciwpowodziowa i retencja wodna | opracowanie programu przeciwpowodziowego dla gminy z uwzględnieniem zasad działalności odpowiednich służb wojewódzkich i samorządowych powiatu | do 2008 | RZGW jednostki naukowo-badawcze, Starostwo | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | opracowanie programu budowy systemu zbiorników małej retencji wodnej | do 2008 | RZGW, Gmina | środki własne jednostek realizujących, środki pomocowe UE, WFOŚ, NFOŚ |
|  |  | systematyczna kontrola oraz konserwacja urządzeń wodnych | działanie ciągłe | RZGW, Gmina | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | inwentaryzacja i budowa oraz prawidłowa eksploatacja systemów melioracji | działanie ciągłe | MZM i UW Gmina | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | wspieranie wszelkich działań lokalnych zmierzających do zwiększenia naturalnej retencji zlewni poprzez kształtowanie pokrycia terenu sprzyjającego retencji wód (prowadzenie zalesień, ograniczanie wyrębów drzew) i stosowanie metod agrotechnicznych w rolnictwie sprzyjających retencji glebowej i ograniczających spływ powierzchniowy | 2007 | RZGW, MODR, MZM i UW, Gmina | środki własne jednostek realizujących, WFOŚ |
|  |  | naprawę i rozbudowę systemu regulacji i zabudowy potoków przy maksymalnym wykorzystaniu lokalnych surowców naturalnych i odpadowych | zadanie ciągłe | MZM i UW Gmina | środki własne jednostek realizujących, WFOŚ |
| Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją | Gleby użytkowane rolniczo | zaktualizowanie i poszerzenie tematyki map glebowo-rolniczych, co będzie stanowiło podstawę w zakresie określenia potrzeb wapnowania i nawożenia gleb, walki z erozją i sposobu zagospodarowania terenu | 2007 | MODR | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | zapobieganie zanieczyszczeniu gleb środkami ochrony roślin | zadanie ciągłe | MODR | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | prowadzenie właściwej struktury zagospodarowania przestrzennego (zminimalizowanie powierzchni gruntów rolnych o wyższych klasach bonitacyjnych wyłączonych z produkcji rolnej i przeznaczonych na inne cele oraz zagospodarowywanie gruntów o niskiej przydatności rolniczej) | 2007 | Gmina | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | dostosowanie do naturalnego biologicznego potencjału gleb kierunków i intensywności produkcji | zadanie ciągłe | MODR | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | podnoszenie jakości i struktury gleb poprzez wykorzystanie kompostu | zadanie ciągłe | MODR | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | ochrona i wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych spełniających rolę przeciwerozyjną | zadanie ciągłe | Gmina, właściciele nieruchomości | środki własne jednostek realizujących, WFOŚ |
|  |  | kształtowanie struktury upraw przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu się jakości gleb oraz przeciwdziałanie zakwaszaniu | zadanie ciągłe | MODR, Gmina, Właściciele nieruchomości | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | upowszechnienie zasad dobrej praktyki rolniczej | zadanie ciągłe | Gmina, MODR | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | intensyfikacja działań dla propagowania zachęt i zasad dla rozwoju rolnictwa proekologicznego na glebach słabych (klasy V i VI), dla produkcji zdrowej i czystej żywności | zadanie ciągłe | MODR, Gmina, Organizacje pozarządowe | środki własne jednostek realizujących, środki pomocowe - program rolno-środowiskowy UE |
| Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału zasobów odnawialnych | Racjonalizacja użytkowania wody | wprowadzenie normatywów zużycia wody w wodochłonnych dziedzinach produkcji w oparciu o zasadę stosowania najlepszych dostępnych technik – BAT | do 2007 | Właściciele zakładów | Środki zakładów |
|  |  | ustalenie normatywnych wskaźników zużycia wody w gospodarce komunalnej stymulujących jej oszczędzanie | do 2008 | Gmina | Środki własne |
|  |  | wspieranie finansowe zakładów realizujących plany racjonalnego gospodarowania wodą (np. wprowadzające zamknięte obiegi wody) | 2007 | fundusze ochrony środowiska | Środki WFOŚ, NFOŚiGW |
|  | Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji | wprowadzenie powiatowych wskaźników materiałochłonności i odpadowości produkcji. Rozwiązanie to powinno zmobilizować zakłady przemysłowe istniejące na terenie powiatu do stosowania technologii odpowiadających wyznaczonym lokalnym normom i bardziej przyjaznych środowisku (zmniejszenie strumienia wytwarzanych odpadów, zwiększenie ponownego wykorzystania surowców odpadowych, rozdzielenie strumienia odpadów); | do 2007 | Właściciele zakładów, Starostwo | Środki własne zakładów |
|  |  | wprowadzenie ograniczeń dotyczących możliwości składowania odpadów z przemysłu ze wskazaniem właściwej metody ponownego wykorzystania bądź unieszkodliwiania | do 2008 | Właściciele zakładów, Starostwo | Środki własne zakładów |
|  |  | wprowadzenie nowych małoodpadowych technologii | działanie ciągłe | Właściciele zakładów | Środki własne zakładów |
|  |  | wprowadzenie bodźców ekonomicznych dla przedsięwzięć proekologicznych (ulgi podatkowe, możliwość współfinansowania, itp.). | działania ciągłe | Gmina Fundusze ochrony środowiska | Środki własne jednostek wdrażających |
|  | Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych | opracowanie i wdrożenie przez gminę (zgodnie z Prawem Energetycznym) założeń do planu zaopatrzenia w energię. | 2007 | Gmina | budżety gmin |
|  |  | wprowadzenie energooszczędnych technologii i urządzeń w przemyśle i energetyce oraz podniesienie ich sprawności | działanie ciągłe | Właściciele zakładów | Środki własne jednostek wdrażających, WFOŚ, NFOŚiGW |
|  |  | poprawa parametrów energetycznych budynków - termomodernizacja | 2008 | właściciele i zarządcy budynków | środki własne jednostek realizujących, WFOŚ, NFOŚ |
|  |  | stosowanie indywidualnych liczników ciepła | zadanie ciągłe | właściciele i zarządcy budynków | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | zwiększenie udziału energii otrzymywanej z surowców odnawialnych w całkowitym zużyciu energii | zadanie ciągłe | zakłady energetyczne | środki własne jednostek realizujących, WFOŚ, NFOŚ |
|  | Ochrona przed hałasem komunikacyjnym | dokonanie rozpoznania klimatu akustycznego (sporządzenie map akustycznych) ze wskazaniem terenów szczególnie narażonych na emisję hałasu | 2007 | WIOŚ, zarządcy dróg | środki własne jednostek realizujących, WFOŚ |
|  |  | eliminowanie ruchu tranzytowego z obszarów o gęstej zabudowie np. budowę obwodnic | działanie ciągłe | zarządcy dróg, Wojewoda, Powiat, Gmina | środki Generalnej Dyrekcji Dróg, ZDW, środki własne gmina, |
|  |  | modernizacja i budowa dróg (budowa obwodnic, optymalizacja przebiegu tras komunikacyjnych oraz optymalizacja płynności ruchu); | działanie ciągłe | zarządcy dróg | środki Generalnej Dyrekcji Dróg, ZDW, środki własne gmin, |
|  |  | wspieranie inwestycji ograniczających ujemny wpływ hałasu, mianowicie: budowy ekranów akustycznych i tworzenia pasów zwartej zieleni ochronnej, a także izolacji budynków (np. wymiana okien) | działanie ciągłe | zarządcy dróg | środki Generalnej Dyrekcji Dróg, ZDW, środki własne gmina, |
|  |  | integrowanie planów zagospodarowania przestrzennego z problemami zagrożenia hałasem | działanie ciągłe | Gmina | środki własne gminy, |
|  | Ochrona przed hałasem przemysłowym | systematyczna kontrola zakładów przemysłowych, zwłaszcza tych zlokalizowanych w pobliżu jednostek osadniczych lub na ich terenie | działanie ciągłe | WIOŚ, Gmina | środki własne gminy, WFOŚ |
|  |  | egzekwowanie w zakładach zmian technologicznych w przypadku przekroczeń emisji hałasu (stosowania obudów dźwiękochłonnych, ekranów oraz tłumików akustycznych) | działanie ciągłe | WIOŚ, Gmina, właściciele zakładów | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | wyznaczenie stref ochronnych wokół zakładów przemysłowych, w obrębie których nie należy lokalizować budynków mieszkalnych | 2008 | WIOŚ, Gmina | środki własne zakładów przemysłowych |
|  |  | tworzenie pasów zwartej zieleni ochronnej wokół zakładów | 2008 | zakłady przemysłowe | środki własne jednostek realizujących |
| Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności, w tym wzrost lesistości powiatu | Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym | objęcie ochroną walorów krajobrazowych terenów otwartych w otoczeniu miasta, degradowanych zabudową chaotyczną i rozproszoną oraz chaosem optycznym | 2007 | Gmina | środki własne Gminy |
|  | Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt | opracowania planów ochrony siedlisk gatunków, które są zagrożone | 2007 | Wojewódzki konserwator przyrody | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych | działanie ciągłe | Gmina | środki własne Gminy |
|  |  | przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, celem wskazania cennych przyrodniczo siedlisk, które należy wyłączyć np. z zalesiania | 2007 | Wojewódzki konserwator przyrody, Powiat, Gmina | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | określenie potrzeb w zakresie reintrodukcji roślin i zwierząt | 2007 | Starostwo, Gmina | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | ochrona naturalnych siedlisk, stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt, wykorzystywanie inwentaryzacji przyrodniczych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta | 2007 | Wojewódzki konserwator przyrody, Gmina | środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | wprowadzanie przez władze miasta na jego terenie indywidualnych form ochrony przyrody, jeżeli wojewoda uprzednio nie wprowadził tych form. Kompetencje władz gminy dotyczą uznania za pomnik przyrody, użytek ekologiczny, stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej i zespół przyrodniczo-krajobrazowy | zadanie ciągłe | Gmina | środki własne jednostek realizujących, |
|  | Ochrona lasów | prowadzenie stałego monitoringu środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (choroby, szkodniki) | zadanie ciągłe | Starostwo, nadleśnictwo | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | opracowanie i wdrożenie gminnego planu zwiększenia lesistości | 2007 | nadleśnictwo | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | prowadzenie zalesiania równolegle z działaniami prowadzącymi do zróżnicowania struktury gatunkowej lasów i poprawy struktury wiekowej drzewostanów | zadanie ciągłe | Nadleśnictwo, gmina, starostwo, właściciele nieruchomości | środki własne jednostek realizujących, WFOŚ |
|  |  | zalesianie leżących odłogiem oraz słabych bonitacyjnie użytków rolnych | zadanie ciągłe | Nadleśnictwo, gmina, starostwo, właściciele nieruchomości | środki własne jednostek realizujących, WFOŚ |
|  |  | stworzenie systemu zachęcającego rolników do zalesiania nieużytków będących ich własnością | 2007 | Starostwo | środki własne gmin, WFOŚ |
|  |  | szkolenie prywatnych właścicieli lasów na temat prawidłowych zasad gospodarki leśnej | zadanie ciągłe | nadleśnictwo | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | zwiększenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa | zadanie ciągłe | Gmina | środki własne gmin |
|  |  | wprowadzenia takiej organizacji ruchu turystycznego i urządzeń turystycznych w lasach, aby turystyka i rekreacja nie kolidowały w spełnianiu przez lasy funkcji ekologicznych, produkcyjnych i poprodukcyjnych | zadanie ciągłe | Nadleśnictwo, Gmina | środki własne jednostek realizujących, WFOŚ |
|  | Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody | promowanie zachowań związanych z codziennym bytowaniem mieszkańców a zgodnym z zasadami ochrony krajobrazu i przyrody | zadanie ciągłe | Organizacje pozarządowe, Gmina, szkoły | środki własne jednostek realizujących, WFOŚ |
|  |  | edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystania proekologicznych nośników energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych | 2007 | Organizacje pozarządowe, Gmina, szkoły | środki własne jednostek realizujących, WFOŚ |
|  |  | rygorystyczne przestrzeganie wymagań ochrony przyrody w ramach funkcjonowania obiektów turystycznych i rekreacyjnych, budownictwa mieszkaniowego oraz prowadzenia działalności rolniczej | zadanie ciągłe | Gmina | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | rozwój przyrodniczych ścieżek dydaktycznych | zadanie ciągłe | Gmina, starostwo, nadleśnictwo | środki własne jednostek realizujących, WFOŚ |
|  |  | włączenie w akcję edukacji ekologicznej proekologicznych organizacji pozarządowych | zadanie ciągłe | Gmina, szkoły, organizacje pozarządowe | środki własne jednostek realizujących, WFOŚ |

###### Tabela 41.    Harmonogram realizacyjny Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Mława  na lata 2009-2015

| Cele | Priorytety | Zadania | Lata realizacji | Jednostka realizacyjna | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji pyłów i gazów cieplarnianych i niszczących warstwę ozonową | Ograniczenie emisji w sektorze komunalnym | eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych, rozpowszechnienie stosowania drewna, trocin, wierzby energetycznej czy gazu | działanie ciągłe | właściciele i zarządcy budynków + zakłady przemysłowe | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | centralizacja uciepłowienia prowadząca do likwidacji małych kotłowni i indywidualnych palenisk domowych | działanie ciągłe | Gmina, zakłady energetyki cieplnej, właściciele budynków | środki własne jednostek realizujących, dotacje gmin i funduszy, kredyty |
|  |  | edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystania proekologicznych nośników energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw sztucznych) | działanie ciągłe | Gmina, organizacje pozarządowe | środki własne jednostek realizujących, dotacje gmin i funduszy, |
|  |  | realizacja źródeł energii odnawialnej | działanie ciągłe | właściciele i zarządcy budynków + zakłady przemysłowe | środki własne jednostek realizujących, dotacje gmin i funduszy ochrony środowiska |
|  | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych | bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych | działanie ciągłe | zarządcy dróg | środki Generalnej Dyrekcji Dróg, środki wojewody, środki pomocowe |
| Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej, racjonalizacja zużycia wody oraz ochrona przed powodzią | Ochrona wód | rozbudowa sieci wodociągowej na obszarze gminy | działanie ciągłe | Gmina | środki własne starostwa i gminy, środki pomocowe |
|  |  | sukcesywna wymiana i renowacja wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej | działanie ciągłe | Gmina | środki własne starostwa i gminy, środki pomocowe |
|  |  | minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej (przewody magistralne i lokalne); | działanie ciągłe | Gmina | środki własne starostwa i gminy, środki pomocowe |
|  |  | egzekwowanie zasad użytkowania terenu w strefach ochronnych ujęć wód podziemnych zgodnie z przepisami szczególnymi | działanie ciągłe | Gmina, Starostwo | środki własne gmin |
|  |  | wspieranie działań podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą, w tym eliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych do celów przemysłowych (przez branże inne niż np. przemysł spożywczy i farmaceutyczny), oraz przez wprowadzenie zamkniętego obiegu wody w przemyśle | działanie ciągłe | Gmina, Starostwo | środki własne gminy, |
|  |  | rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy | działanie ciągłe | Gmina | środki własne gminy, środki pomocowe UE, WFOŚ, NFOŚiGW, BOŚ |
|  |  | modernizacja oczyszczalni ścieków | działanie ciągłe | Gmina | środki własne gminy środki pomocowe |
|  |  | preferowanie użytkowania łąkowego oraz kształtowanie pasów roślinności wzdłuż cieków wodnych | działanie ciągłe | RZGW, Gmina | środki własne gminy, środki pomocowe |
|  |  | systematyczną kontrolę obiektów o największym zagrożeniu dla wód podziemnych | działanie ciągłe | WIOŚ | środki własne, WIOŚ |
|  |  | zachowanie lub wprowadzenie stref buforowych (lasy i zarośla łęgowe, mokradła, łąki) przy dnach dolin lub łożyskach rzek i potoków w celu ograniczenia dopływu zanieczyszczeń obszarowych i komunikacyjnych | działanie ciągłe | RZGW, Gminy | środki własne starostwa i gmin, środki pomocowe |
|  | Ochrona przeciwpowodziowa i retencja wodna | budowa systemu zbiorników małej retencji wodnej | do 2015 | RZGW, Gmina | środki własne jednostek realizujących, środki pomocowe UE, WFOŚ, NFOŚ |
|  |  | systematyczna kontrola oraz konserwacja urządzeń wodnych | działanie ciągłe | RZGW, Gminy | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | prawidłowa eksploatacja systemów melioracji | działanie ciągłe | MZMiUW, Gmina | środki własne jednostek realizujących |
| Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją | Gleby użytkowane rolniczo | zapobieganie zanieczyszczeniu gleb środkami ochrony roślin | zadanie ciągłe | MODR | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | dostosowanie do naturalnego biologicznego potencjału gleb kierunków i intensywności produkcji | zadanie ciągłe | MODR | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | podnoszenie jakości i struktury gleb poprzez wykorzystanie kompostu | zadanie ciągłe | MODR | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | ochrona i wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych spełniających rolę przeciwerozyjną | zadanie ciągłe | Gmina, właściciele gruntów | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | kształtowanie struktury upraw przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu się jakości gleb oraz przeciwdziałanie zakwaszaniu | zadanie ciągłe | MODR, Gmina | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | upowszechnienie zasad dobrej praktyki rolniczej | zadanie ciągłe | MODR, Gmina | środki własne jednostek realizujących |
| Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału zasobów odnawialnych | Racjonalizacja użytkowania wody | wspieranie finansowe zakładów realizujących plany racjonalnego gospodarowania wodą (np. wprowadzające zamknięte obiegi wody) | zadanie ciągłe | fundusze ochrony środowiska | środki GFOŚ, PFOŚ, WFOŚ, NFOŚiGW |
|  | Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych | stosowanie indywidualnych liczników ciepła | zadanie ciągłe | właściciele i zarządcy budynków | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | zwiększenie udziału energii otrzymywanej z surowców odnawialnych w całkowitym zużyciu energii | zadanie ciągłe | zakłady energetyczne | środki własne jednostek realizujących |
| Zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku | Ochrona przed hałasem komunikacyjnym | dokonanie rozpoznania klimatu akustycznego (sporządzenie map akustycznych) ze wskazaniem terenów szczególnie narażonych na emisję hałasu | 2010 | WIOŚ jednostki naukowo-badawcze | środki własne gminy, WIOŚ |
|  |  | modernizacja i budowa dróg (optymalizacja płynności ruchu); | działanie ciągłe | zarządcy dróg, Wojewoda, Powiat, Gmina | środki Generalnej Dyrekcji Dróg, środki własne starostwa i gminy, środki pomocowe |
|  |  | realizacja inwestycji ograniczających ujemny wpływ hałasu: budowy ekranów akustycznych i tworzenia pasów zwartej zieleni ochronnej, a także izolacji budynków (np. wymiana okien) | działanie ciągłe | zarządcy dróg | środki Generalnej Dyrekcji Dróg, środki własne starostwa i gmin, środki pomocowe |
|  | Ochrona przed hałasem przemysłowym | systematyczna kontrola zakładów przemysłowych, zwłaszcza tych zlokalizowanych w pobliżu jednostek osadniczych lub na ich terenie | działanie ciągłe | WIOŚ | środki własne gmin, WIOŚ |
|  |  | egzekwowanie w zakładach zmian technologicznych w przypadku przekroczeń emisji hałasu (stosowania obudów dźwiękochłonnych, ekranów oraz tłumików akustycznych) | działanie ciągłe | WIOŚ | środki własne gmin i jednostek realizujących |
| Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności, w tym wzrost lesistości powiatu | Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych | bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych | zadanie ciągłe | Gmina | środki własne jednostek realizujących, środki pomocowe |
|  |  | przygotowanie planu zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych parków oraz pomników przyrody | zadanie ciągłe | Gmina, Starostwo | środki własne jednostek realizujących |
|  | Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym | ochrona walorów krajobrazowych terenów w obszarach podmiejskich, degradowanych zabudową chaotyczną i rozproszoną | zadanie ciągłe | Starostwo Gmina | środki własne jednostek realizujących, środki pomocowe |
|  | Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt | wprowadzanie przez władze gminne na terenie gminy indywidualnych form ochrony przyrody, jeżeli wojewoda uprzednio nie wprowadził tych form. Kompetencje władz gminy dotyczą uznania za pomnik przyrody, użytek ekologiczny, stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej i zespół przyrodniczo-krajobrazowy | zadanie ciągłe | Gmina | środki własne jednostek realizujących, środki pomocowe |
|  | Ochrona lasów | prowadzenie stałego monitoringu środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (choroby, szkodniki) | zadanie ciągłe | Starostwo, Nadleśnictwo, właściciele gruntów | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | prowadzenie zalesiania równolegle z działaniami prowadzącymi do zróżnicowania struktury gatunkowej lasów i poprawy struktury wiekowej drzewostanów | zadanie ciągłe | Nadleśnictwo, Starostwo, Gmina, właściciele gruntów | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | zalesianie leżących odłogiem oraz słabych bonitacyjnie użytków rolnych | zadanie ciągłe | Nadleśnictwo, Starostwo, Gmina, właściciele gruntów | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | wprowadzenia takiej organizacji ruchu turystycznego i urządzeń turystycznych w lasach, aby turystyka i rekreacja nie kolidowały w spełnianiu przez lasy funkcji ekologicznych, produkcyjnych i poprodukcyjnych | zadanie ciągłe | Nadleśnictwo, Gmina | środki własne jednostek realizujących, środki pomocowe |
|  | Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody | promowanie zachowań związanych z codziennym bytowaniem mieszkańców a zgodnym z zasadami ochrony krajobrazu i przyrody | zadanie ciągłe | Organizacje pozarządowe, Gmina, szkoły | środki własne jednostek realizujących, środki pomocowe |
|  |  | rygorystyczne przestrzeganie wymagań ochrony przyrody w ramach funkcjonowania obiektów turystycznych i rekreacyjnych, budownictwa mieszkaniowego oraz prowadzenia działalności rolniczej | zadanie ciągłe | Gmina | środki własne jednostek realizujących |
|  |  | rozwój przyrodniczych ścieżek dydaktycznych i ośrodków edukacji ekologicznej | zadanie ciągłe | Gmina, szkoły | środki własne jednostek realizujących, WFOŚ, NFOŚiGW, środki pomocowe |
|  |  | prowadzenie akcji edukacji ekologicznej wspólnie z proekologicznymi organizacjami pozarządowymi | zadanie ciągłe | Gmina, szkoły, organizacje pozarządowe | środki własne jednostek realizujących |

| Tablica 42. Zadania inwestycyjne dla miasta Mławy w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska |
| --- |
| Inwestycje w zakresie | Perspektywa czasowa | Nazwa zadania do realizacji | Termin realizacji | Szacunkowe koszty realizacji (w tys. zł.) | Źródła środków na zadanie | Efekty dla środowiska i mieszkańców |
| Ochrony powierzchni ziemi | krótkoterminowa | Likwidacja dzikich składowisk odpadów Rekultywacja składowiska odpadów | 2005-2007 2005-2007 | 1000 3000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW, środki prywatnych właścicieli | Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją |
|  | średnioterminowa | Likwidacja dzikich składowisk odpadów Rekultywacja wyrobisk po wydobyciu kruszywa ze złóż Kołakowo II | 2008-2010 2008-2010 | 1000 3000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW, środki prywatnych właścicieli | Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją |
|  | długoterminowa | Likwidacja dzikich składowisk odpadów Rekultywacja składowiska odpadów Rekultywacja wyrobisk po wydobyciu kruszywa ze złóż Kołakowo II | 2011-2014 2011-2014 2011-2014 | 1000 3000 4000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW, środki prywatnych właścicieli | Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją |
| Ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami | krótkoterminowa | Termomodernizacja budynków Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe Przebudowa dróg gminnych | 2007 | 4000 700 5000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń spalin i pyłów, zapewnienie wysokiej jakości powietrza |
|  | średnioterminowa | Przebudowa dróg gminnych Termomodernizacja | 2008-2010 2008-2010 | 3000 1000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń spalin i pyłów, zapewnienie wysokiej jakości powietrza |
|  | długoterminowa | Budowa dróg | 2011-2014 | 4500 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń spalin, zapewnienie wysokiej jakości powietrza |
| Ochrony przed hałasem i wibracjami | krótkoterminowa | - | - | - | - | - |
|  | średnioterminowa | Budowa obwodnicy | 2007-2010 | 23000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW, Samorząd Województwa Mazowieckiego | Eliminowanie ruchu tranzytowego, zminimalizowanie hałasu w środowisku |
|  | długoterminowa | Budowa obwodnicy | 2011-2014 | 23000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW, Samorząd Województwa Mazowieckiego | Eliminowanie ruchu tranzytowego, zminimalizowanie hałasu w środowisku |
| Ochrony wód powierzchniowych | krótkoterminowa | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Budowa kanalizacji rozdzielczej Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z gospodarką osadową | 2007 | 500 6500 9000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją |
|  | średnioterminowa | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z gospodarką osadową | 2008-2010 2008-2010 | 3000 3000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją |
|  | długoterminowa | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 2011-2014 | 1500 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją |
| Ochrony wód podziemnych | krótkoterminowa | Budowa sieci wodociągowej Przebudowa stacji uzdatniania wody Odbudowa rowów odwodnieniowych wraz z konserwacją | 2007 | 1500 7000 150 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej |
|  | średnioterminowa | Budowa sieci wodociągowej Konserwacja rowów odwodnieniowych | 2008-2010 2008-2010 | 500 150 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej |
|  | długoterminowa | Budowa sieci wodociągowej Konserwacja rowów odwodnieniowych | 2011-2014 2011-2014 | 500 150 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej |
| Gospodarki odpadami | krótkoterminowa | System odbioru odpadów z posesji, nie selektywna i selektywna zbiórka odpadów Budowa sortowni na składowisku odpadów | 2004-2007 2004-2007 | 130 1000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe , WFOŚiGW, środki prywatnych właścicieli | Minimalizacja ilości odpadów deponowanych na składowisku odpadów i odzysk surowców |
|  | średnioterminowa | Punkty odbioru odpadów niebezpiecznych, punkty konfekcjonowania i magazynowania odpadów | 2008-2010 | 500 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe , WFOŚiGW, środki prywatnych właścicieli | Minimalizacja ilości odpadów, dalsze wykorzystanie po unieszkodliwieniu, odzysk z masy odpadów komunalnych |
|  | średnioterminowa | Rozbudowa sortowni odpadów | 2008-2010 | 1000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW, środki prywatnych właścicieli | Minimalizacja ilości odpadów deponowanych na składowisku odpadów i odzysk surowców |
|  | średnioterminowa | Zakład przerobu odpadów organicznych, | 2008-2010 | 3000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW, środki prywatnych właścicieli | Gospodarcze wykorzystanie kompostu, zmniejszenie ilości odpadów biodegradowanych składowanych na wysypisku odpadów |
|  | długoterminowa | Linia przerobu odpadów wielkogabarytowych i budowlanych | 2011-2014 | 1000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW, środki prywatnych właścicieli | Minimalizacja ilości odpadów i dalsze wykorzystanie w budownictwie |
| Innych zadań inwestycyjnych | krótkoterminowa | Utworzenie bazy danych o środowisku i systemu monitoringu środowiska | 2007 | 50 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW, środki prywatnych właścicieli | Udostępnienie danych o stanie środowiska |
|  | średnioterminowa | Regulacja cieku Seracz Utworzenie bazy danych o środowisku i monitoring | 2008-2010 2008-2010 | 1000 30 | środki własne RZGW, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Ochrona przed powodzią, udostępnienie mieszkańcom danych o stanie środowiska w mieście |
|  | długoterminowa | Regulacja cieku Seracz Utworzenie bazy danych o środowisku i systemu monitoringu środowiska | 2011-2014 2011-2014 | 1000 30 | środki własne RZGW, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Ochrona przed powodzią, udostępnienie mieszkańcom danych o stanie środowiska w mieście |
| Ochrony przyrody ożywionej | krótkoterminowa | Rewaloryzacja parku miejskiego | 2004-2007 | 4500 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych |
|  | średnioterminowa | Edukacja ekologiczna społeczeństwa Budowa ścieżek dydaktycznych | 2008-2010 2008-2010 | 50 100 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych |
|  | długoterminowa | Edukacja ekologiczna społeczeństwa Budowa ścieżek dydaktycznych | 2011-2014 2011-2014 | 50 100 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych |
| Inwestycje krótkoterminowe latach 2004-2007 --- 44.030,00 (tys.zł) |  |  |  |
| Inwestycje średnioterminowe latach 2008-2010 --- 43.330,00 (tys.zł) |  |  |  |
| Inwestycje długoterminowe latach 2011-2014 --- 39.830,00 (tys. zł) |  |  |  |

5.10. Nakłady na realizację programu ochrony środowiska

Prawidłowo określone nakłady na realizację programu ochrony środowiska powinny wynikać z nakładów określonych w programach ochrony środowiska powiatu. Równocześnie w skali powiatu powinny być one odbiciem planowanych nakładów w skali województwa oraz w pewnym zakresie zgodne z polityką ekologiczną kraju.

Przy powyższych uwarunkowaniach podjęto próbę oszacowania potrzebnych nakładów na realizację programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami. Punktem wyjścia dla planu były dane odnoszące się do województwa mazowieckiego, a wynikające z Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego oraz dane dla powiatu mławskiego pochodzące z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mławskiego.

Podjęto próbę analizy tempa przyrostu nakładów na realizację Programu Ochrony Środowiska dla Mławy przy wstępnym założeniu, że nakłady dla Mławy będą wynosić ok. 40,5 % nakładów dla powiatu.

W wyniku takich założeń otrzymano tabelę 43, nakładów na realizację programu ochrony środowiska dla Miasta Mława dla lat 2004(2007.

Tabela 43.  Nakłady na realizację programu ochrony środowiska dla miasta Mława na lata 2006(2008 w tys. zł

|  | Rok bazowy | 2005 | 2006 | 2007 | 20042007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 |  |  |  |  |
|  | tys. zł |
| Zarządzanie środowiskiem | 180,225 | 251,91 | 215,865 | 198,045 | 846,045 |
| Ochrona powietrza | 4666,41 | 6532,65 | 5599,53 | 5132,97 | 21931,56 |
| Ochrona przed hałasem | 21,87 | 30,375 | 26,325 | 24,3 | 102,465 |
| Ochrona zasobów wodnych | 4541,265 | 6358,905 | 5438,34 | 4995,675 | 21334,59 |
| Surowce mineralne | 59,535 | 83,43 | 71,685 | 65,61 | 279,855 |
| Gospodarka odpadami | 1754,055 | 2455,11 | 2104,785 | 1929,42 | 8242,965 |
| Ochrona przyrody | 55,485 | 78,165 | 66,825 | 61,155 | 261,63 |
| Nadzwyczajne zagrożenia | 19,845 | 27,54 | 23,895 | 21,87 | 93,555 |
| Ochrona gleb | 2,025 | 2,43 | 2,43 | 2,025 | 8,91 |
| Ochrona przed promieniowaniem niejonizującym | 2,025 | 2,43 | 2,43 | 2,025 | 8,91 |
| RAZEM: | 11303,15 | 15823,76 | 13551,71 | 12432,69 | 53111,3 |

Rozdział potrzebnych nakładów według źródeł finansowania przedstawiono w tablicy 44.

Tabela 44. Rozdział potrzebnych nakładów według źródeł finansowania

| Źródło | Udział (%) |
| --- | --- |
| Fundusze ekologiczne (NFOŚiGW, WFOŚiGW) | 27 |
| Budżety terenowe (miasta, gminy) oraz gminne i powiatowe fundusze ekologiczne | 12 |
| Środki własne inwestorów i kredyty bankowe | 42 |
| Fundusze pomocowe i strukturalne | 12 |
| Budżet państwa | 7 |
| RAZEM | 100 |

Zwraca uwagę zdecydowanie najwyższy udział środków własnych inwestorów 
i kredyty bankowe.

Kolejnym dokumentem, który powinien być przesłanką do tworzenia zapisów o przewidywanych nakładach w mieście na problemy środowiska w wieloleciu jest „Polityka ekologiczna państwa”. Przyjmując powtórnie, że w pewnym stopniu miasto Mława jest miastem przeciętnym w odniesieniu do innych obszarów kraju konsekwentnie opracowano analogiczny do kraju procentowy rozkład nakładów na realizację programu ochrony środowiska w skali powiatu mławskiego na lata 2003(2006 i 2007(2010 według kierunków działania określonych w polityce ekologicznej państwa.

Tabela 45. 	Procentowy rozkład nakładów na realizację programu ochrony środowiska w skali miasta Mława na lata 2003(2006 i 2007(2010 według kierunków działania – 
– zgodny z polityką ekologiczną państwa

| Kierunki działania | Nakłady w % |
| --- | --- |
|  | na przedsięwzięcia pozainwestycyjne | na przedsięwzięcia inwestycyjne |
|  | 2003( 2006 | 2007( 2010 | 2003( 2006 | 2007( 2010 |
| 1. | RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW NATURALNYCH |  |  |  |  |
| 1.1. | Zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności gospodarki | 3,0 | 3,0 | 14,7 | 14,8 |
| 1.2. | Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 0,2 |
| 1.3. | Wzbogacanie i racjonalne użytkowanie zasobów leśnych | 5,3 | 5,3 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA |  |  |  |  |
| 2.1. | Gospodarowanie odpadami | 4,6 | 4,7 | 20,6 | 20,7 |
| 2.2. | Stosunki wodne i jakość wód | 13,6 | 13,5 | 28,0 | 28,0 |
| 2.3. | Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem | 7,1 | 7,3 | 14,0 | 13,9 |
|  | 2.3.A. Kompleksowe działania na rzecz wprowadzenia najlepszych dostępnych technik w przemyśle | ( | ( | 19,0 | 18,9 |
| 2.4. | Stres miejski. Hałas i promieniowanie | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,1 |
| 2.5. | Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne. Poważne awarie przemysłowe | 13,6 | 13,4 | 0,1 | 0,1 |
| 2.6. | Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej i krajobrazowej | 21,6 | 21,3 | 0,2 | 0,2 |
| 3. | NARZĘDZIA I INSTRUMENTY REALIZACYJNE |  |  |  |  |
| 3.1. | Prawo ochrony środowiska i jego dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej | 0,1 | 0,1 | ( | ( |
| 3.2. | Mechanizmy ekonomiczne i finansowe ochrony środowiska | 0,2 | 0,3 | ( | ( |
| 3.3. | Zarządzanie, kontrola i monitoring | 19,2 | 18,9 | 0,1 | 0,1 |
| 3.4. | Badania naukowe i postęp techniczny. Dostęp do informacji i udział społeczeństwa. Edukacja ekologiczna | 1,0 | 1,0 | ( | ( |
| 3.5. | Współpraca z zagranicą | 8,0 | 8,5 | ( | ( |
| 3.6. | Programy wykonawcze i aktualizacja polityki ekologicznej państwa | 0,1 | 0,1 | ( | ( |
|  | RAZEM | 100% | 100% | 100% | 100% |

W kolejnych tabelach 46 i 47 pokazano przewidywany wg polityki ekologicznej państwa procentowy rozkład nakładów na realizację programu ochrony środowiska w skali miasta Mławy w latach 2003(2006 oraz w latach 2007(2010 według kierunków finansowania.

Tabela 46.	Przewidywany procentowy rozkład nakładów na realizację programu ochrony środowiska w skali miasta Mława w latach 2003(2006 według kierunków finansowania –  zgodny z polityką ekologiczną państwa

| Źródła finansowania | Nakłady w % w latach |
| --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2003( 2006 |
| Środki własne przedsiębiorstw * | 9,0 | 10,5 | 12,1 | 13,8 | 45,4 |
| Środki jednostek samorządu terytorialnego * | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 8,0 |
| Budżet państwa | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 5,9 |
| Fundusze ekologiczne | 4,6 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 20,7 |
| Pomoc zagraniczna (w tym fundusze przedakcesyjne UE) | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,2 | 3,7 |
| Fundusz kohezji i fundusze strukturalne UE | ( | 5,0 | 5,5 | 5,8 | 16,3 |
| RAZEM | 17,8 | 25,3 | 27,7 | 29,2 | 100,0 |

* z uwzględnieniem zaciąganych kredytów i pożyczek bankowych.

Tabela 47. 	Przewidywany procentowy rozkład nakładów na realizację programu ochrony środowiska w skali miasta Mława w perspektywie lat 2007(2010 wg kierunków finansowania –  zgodny z polityką ekologiczną państwa

| Źródła finansowania | Nakłady w % w latach |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007( 2010 |
| Środki własne przedsiębiorstw * | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 43,2 |
| Środki jednostek samorządu terytorialnego * | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 9,1 |
| Budżet państwa | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 8,2 |
| Fundusze ekologiczne | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 22,4 |
| Pomoc zagraniczna (w tym fundusze przedakcesyjne UE) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| Fundusz kohezji i fundusze strukturalne UE | 4,4 | 4,4 | 4,0 | 3,9 | 16,7 |
| RAZEM | 24,5 | 25,0 | 25,1 | 25,4 | 100,0 |

* z uwzględnieniem zaciąganych kredytów i pożyczek bankowych.

Także według tego dokumentu największe obciążenie finansowe powinny przejąć przedsiębiorstwa, a w mniejszym stopniu fundusze ekologiczne. Natomiast zastanawiający jest relatywnie mały udział funduszy kohezji i funduszy strukturalnych UE.

Najtrudniejsze do zdefiniowania są możliwości finansowania ochrony środowiska ze środków własnych przedsiębiorstw. Wynika to z kilku powodów, w tym z faktu, że nakazowo nie można bezpośrednio narzucić przedsiębiorstwom przeznaczania części zysku, funduszu rozwoju lub innych środków na realizację programu ochrony środowiska. Taka możliwość tylko pojawia się z chwilą stwierdzenia konieczności realizacji modernizacji przedsiębiorstwa wynikającej z braku jego zgodności z przepisami o ochronie środowiska.

Natomiast opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kary zasilają fundusz ochrony środowiska i muszą być wliczane jako potencjalne możliwości uruchamiania środków z tego funduszu. Stąd wydaje się, że zbyt optymistycznie przyjęte zostały przez politykę ekologiczną państwa udziały środków własnych przedsiębiorstw w całości środków przewidywanych na realizację programu ochrony środowiska. Drugie co do znaczenia źródło pozyskiwania środków na realizację programu ochrony środowiska są fundusze ekologiczne.

Urealniając procentowy rozkład nakładów na ochronę środowiska według źródeł finansowania w mieście Mława uzyskano dane według tabel 48 i  49.

Tabela 48.	Proponowany procentowy rozkład nakładów na realizację programu ochrony środowiska w skali miasta Mława w latach 2003(2006 według kierunków

| Źródła finansowania | Nakłady w % w latach |
| --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2003( 2007 |
| Środki własne przedsiębiorstw * | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 26,0 |
| Środki jednostek samorządu terytorialnego * | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 10,3 |
| Budżet państwa | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 7,5 |
| Fundusze ekologiczne | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,8 | 25,3 |
| Pomoc zagraniczna (w tym fundusze przedakcesyjne UE) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 11,0 |
| Fundusz kohezji i fundusze strukturalne UE | ( | 5,0 | 6,4 | 8,5 | 19,9 |
| RAZEM | 17,8 | 25,3 | 27,7 | 29,2 | 100,0 |

* z uwzględnieniem zaciąganych kredytów i pożyczek bankowych.

Tabela  49. 	Proponowany procentowy rozkład nakładów na realizację programu ochrony środowiska w skali miasta Mława w perspektywie lat 2007(2010 wg kierunków finansowania

| Źródła finansowania | Nakłady w % w latach |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007( 2010 |
| Środki własne przedsiębiorstw * | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 32,0 |
| Środki jednostek samorządu terytorialnego * | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10,0 |
| Budżet państwa | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 7,6 |
| Fundusze ekologiczne | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 27,2 |
| Pomoc zagraniczna (w tym fundusze przedakcesyjne UE) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| Fundusz kohezji i fundusze strukturalne UE | 5,2 | 5,7 | 5,8 | 6,1 | 22,8 |
| RAZEM | 24,5 | 25,0 | 25,1 | 25,4 | 100,0 |

* z uwzględnieniem zaciąganych kredytów i pożyczek bankowych.

Kolejną tabelę procentowego rozkładu nakładów na lata 2003(2010 dla miasta Mława opracowano uwzględniając takie czynniki jak aktualny stan środowiska, stwierdzane tendencje tak pozytywne jak negatywne oraz potrzeby wynikające z procedur dostosowawczych do wymagań unijnych. Rozkład ten nie bierze pod uwagę źródeł finansowania.

Tabela 50.	Procentowy rozkład nakładów na realizację programu ochrony środowiska w skali miasta Mława na lata 2003-2006 i 2007-2010 według kierunków działania

| Kierunki działania | Nakłady w % |
| --- | --- |
|  | na przedsięwzięcia pozainwestycyjne | na przedsięwzięcia inwestycyjne |
|  | 2003( 2006 | 2007( 2010 | 2003( 2006 | 2007( 2010 |
| 1. | RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW NATURALNYCH |  |  |  |  |
| 1.1. | Zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności gospodarki | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2. | Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.3. | Wzbogacanie i racjonalne użytkowanie zasobów leśnych | 7,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2. | POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA |  |  |  |  |
| 2.1. | Gospodarowanie odpadami | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.2. | Stosunki wodne i jakość wód | 9,0 | 14,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.3. | Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.4. | Hałas i promieniowanie | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 4,5 |
| 2.5. | Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne. Poważne awarie przemysłowe | 2,0 | 2,0 | 0,6 | 0,2 |
| 2.6. | Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej i krajobrazowej | 20,0 | 20,0 | 0,4 | 0,3 |
| 3. | NARZĘDZIA I INSTRUMENTY REALIZACYJNE |  |  |  |  |
| 3.1. | Prawo ochrony środowiska i jego dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej | 0,4 | 0,1 | ( | ( |
| 3.2. | Mechanizmy ekonomiczne i finansowe ochrony środowiska | 0,5 | 0,5 | ( | ( |
| 3.3. | Zarządzanie, kontrola i monitoring | 20,0 | 20,0 | 8,0 | 5,0 |
| 3.4. | Badania naukowe i postęp techniczny. Dostęp do informacji i udział społeczeństwa. Edukacja ekologiczna | 20,0 | 10,0 | ( | ( |
| 3.5. | Współpraca z zagranicą | 0,1 | 0,1 | ( | ( |
| 3.6. | Programy wykonawcze i aktualizacja polityki ekologicznej państwa | 1,0 | 0,3 | ( | ( |
|  | RAZEM | 100% | 100% | 100% | 100% |

5.11. Możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć przewidzianych w Programie Ochrony Środowiska

Źródła finansowania inwestycji ekologicznych można podzielić na trzy grupy:

- publiczne – np. pochodzące z budżetu państwa, miasta lub gminy lub pozabudżetowych instytucji publicznych,

- prywatne – np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych,

- prywatno-publiczne – np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

Dominującymi formami finansowania inwestycji ekologicznych są:

- zobowiązania kapitałowe – kredyty, pożyczki, obligacje, leasing,

- udziały kapitałowe - akcje i udziały w spółkach,

- dotacje.

Mogą one występować łącznie.

Kredyty bankowe można podzielić na:

- kredyty udzielane ze środków własnych – kredyt komercyjny,

- kredyty ze środków powierzonych – otrzymanych z innych źródeł na uzgodnionych warunkach,

- kredyty udzielane ze środków własnych z dopłatą do oprocentowania przez instytucje zewnętrzne.

W Polsce występują najczęściej następujące formy finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska :

- fundusze własne inwestorów,

- pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe (np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ, konwersji długu wobec Finlandii,

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOiR, Bank Światowy),

- kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

- leasing.

##### Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa od 1989 r., a w 1993 r. nadano osobowość prawną wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz powołano gminne fundusze. W 1999 r., w związku z reformą ustrojową państwa, powstały fundusze powiatowe.

Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działalności określa II Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe – dokumenty wewnętrzne Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz  lista przedsięwzięć priorytetowych.

Warunki udzielenia dofinansowania:

- udokumentowane pełne pokrycie planowanych kosztów przedsięwzięcia,

- wywiązanie się przez Wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz wywiązywania się z innych zobowiązań w stosunku do Funduszu,

- przedsięwzięcie nie może być zakończone,

- udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć kosztów przedsięwzięcia.

Fundusze, oprócz udzielania pożyczek i przyznawania dotacji, zgodnie z art. 411 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska także mogą:

- udzielać dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,

- wnosić udziały do spółek działających w kraju,

- nabywać obligacje, akcje i udziały spółek działających w kraju.

W kryteriach oceny Wniosku o dofinansowanie punktowana jest także pozycja przedsięwzięcia na liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w dziale II rozdziale 4 określa przeznaczenie środków finansowych funduszy gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

I tak środki gminnych funduszy zgodnie z art. 406 ww. ustawy przeznaczone są na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Środki powiatowych funduszy przeznacza się na wspomaganie działalności wymienionej powyżej, a ponadto na:

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,

- inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Fundacje i programy pomocowe

Fundacja EkoFundusz

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia. Tak więc EkoFundusz zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z ekokonwersji łącznie ponad 571 mln USD do wydatkowania w latach 1992–2010.

EkoFundusz jest niezależną fundacją działającą według prawa polskiego, a w szczególności ustawy o fundacjach oraz Statutu. Obecnie Fundatorem jest Minister Skarbu.

W Statucie EkoFunduszu pięć sektorów ochrony środowiska uznanych zostało za dziedziny priorytetowe. Są nimi:

- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza),

- ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej (ochrona wód),

- ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu),

- ochrona różnorodności biologicznej,

- gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.

We wszystkich pięciu sektorach pomoc finansową EkoFunduszu uzyskać mogą tylko te projekty, które wykazują się wysoką efektywnością, tj. korzystnym stosunkiem efektów ekologicznych do kosztów. Poza tym zalecane jest, aby projekty spełniały przynajmniej jeden z następujących warunków:

- wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów-donatorów,

- uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska,

- szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia.

EkoFundusz udziela wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji a także preferencyjnych pożyczek. Dotacje uzyskać mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną środowiska (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody również projekty nie inwestycyjne. EkoFundusz nie dofinansowuje badań naukowych, akcji pomiarowych, a także studiów i opracowań oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej.

Z reguły wysokość dotacji dla przedsięwzięć inwestycyjnych obliczana jest ze wskaźników NPV oraz IRR. Jeżeli wniosek o dofinansowanie składa jednostka gospodarcza, dotacja EkoFunduszu z reguły nie przekracza 20% kosztów projektu, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach może dochodzić do 30%.

Gdy inwestorem są władze samorządowe, dotacja może pokryć do 30% kosztów (w wypadkach szczególnych do 50%), a dla jednostek budżetowych, podejmujących inwestycje proekologiczne wykraczające poza ich zadania statutowe, dofinansowanie EkoFunduszu może pokryć do 50% kosztów.

W	odniesieniu do projektów, prowadzonych przez pozarządowe organizacje społeczne (przyrodnicze, charytatywne) nie nastawione na generowanie zysków, dotacja EkoFunduszu może pokryć do 80% kosztów w projekcie z dziedziny ochrony przyrody i do 50% w inwestycjach związanych z ochroną środowiska.

EkoFndusz może wspierać zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące w fazie realizacji, jeżeli ich rzeczowe zaawansowanie nie przekracza 60%.

Banki najbardziej aktywnie wspierające inwestycje ekologiczne:

Bank Ochrony Środowiska S.A. – statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji służących ochronie środowiska,

Bank Gdański S.A.,

Bank Rozwoju Eksportu S.A.,

Polski Bank Rozwoju S.A.,

Bank Światowy,

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Instytucje leasingowe finansujące gospodarkę odpadami:

Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A.,

BEL Leasing Sp. z o.o.,

BISE Leasing S.A.,

Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A.,

Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.

Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Programy operacyjne

Podstawowymi celami wszystkich programów pomocowych, zarówno ze środków unijnych jak i współpracy bilateralnej, są:

- ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego,

- dostosowanie polskiego ustawodawstwa oraz standardów ekologicznych do wymagań unijnych,

- wprowadzenie nowoczesnych technologii ekologicznych oraz schematów organizacyjnych stosownie do standardów europejskich,

- transfer know-how.

Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności

Unia Europejska (UE) przewiduje udzielenie Polsce pomocy na rozwój systemów infrastruktury ochrony środowiska poprzez instrumenty takie jak fundusze strukturalne i Fundusz Spójności (FS). Na lata 2004–2006 UE przewiduje transfer środków finansowych na poziomie 13,8 mld EURO, z czego ponad 4,2 mld na realizację projektów z Funduszu Spójności. Planowane działania strukturalne będą ujęte w Narodowym Planie Rozwoju (NPR). Przewidziane środki inwestycyjne w ramach NPR wynoszą 23 mld. EURO (13,8 mld z funduszy strukturalnych UE, około 6,2 mld EURO krajowe środki publiczne i około 3 mld z sektora prywatnego, jeżeli będzie beneficjentem funduszy europejskich). Jednym z priorytetów NPR na lata 2004 – 2006 jest: ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. Priorytet ten będzie realizowany przez:

- część środowiskową Funduszu Spójności  – 2,6 – 3,1 mld EURO (2,1 mld EURO wkład UE),

- Sektorowy Program Operacyjny: Ochrona środowiska i gospodarka wodna – 643 mln EURO (516 mln EURO środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – ERDF),

- inne programy operacyjne (szczególnie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ZPORR).

Cel strategii dla Funduszu Spójności to wsparcie podmiotów publicznych w realizacji działań na rzecz poprawy stanu środowiska będące realizacją zobowiązań Polski wynikających z wdrażania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, poprzez dofinansowanie:

- realizacji indywidualnych projektów,

- programów grupowych z zakresu ochrony środowiska,

- programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych.

Jednym z kryteriów uzyskania środków finansowych z Funduszu Spójności jest wielkość projektu, a mianowicie łączna wartość projektu powinna przekraczać 10 mln EURO. Projekty o takiej wartości są w stanie zorganizować głównie średnie lub duże miasta bądź np. związki miast czy gmin.

Priorytetem 3 FS jest racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi. Przewidziana kwota środków finansowych na ten priorytet z UE wynosi 390,2 mln EURO (przy założeniu 19% udziału środków krajowych). Fundusze te ukierunkowane będą na finansowanie konkretnych inwestycji, których wyniki są zgodne z zapisami Dyrektywy Rady 91/156/EEC.

Priorytetem 2 w Sektorowym Programie Operacyjnym - Ochrona środowiska i gospodarka wodna jest Ochrona środowiska na obszarach zanieczyszczonych. Działanie dotyczy zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. W ramach tego priorytetu realizowane będą zadania, których nie można dofinansować z Funduszu Spójności. Wsparcie finansowe dotyczyć będzie, także podmiotów niepublicznych. Na ten priorytet przeznaczono 127 mln EURO.

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wsparcie zostanie udzielone szerokiej gamie projektów z zakresu ochrony środowiska. Pomoc z zasobów funduszy strukturalnych i państwowych będzie udzielana głównie na projekty jednostek samorządu terytorialnego realizowane w powiązaniu ze wsparciem udzielanym dla wzmocnienia potencjału rozwojowego regionów. Wydatki w ramach działań wyniosą nie więcej niż 633,1 mln EURO, z tego wsparcie ze środków Funduszy Strukturalnych wyniesie 411,56 mln EURO, z czego około 70% zostanie przeznaczone na ochronę wód i gospodarkę wodną. W ramach działań dotyczących gospodarki odpadami na dofinansowanie mogą liczyć projekty ograniczające wpływ składowanych odpadów na powietrze atmosferyczne, wody i glebę poprzez:

- modernizację istniejących wysypisk komunalnych,

- budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów (kompostownie, spalarnie),

- wprowadzenie na szeroką skalę systemu powtórnego zagospodarowania odpadów,

- regionalne programy likwidacji niebezpiecznych i dzikich składowisk.

Beneficjentem końcowym w ramach działań będą samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne.

5.12. Zarządzanie programem ochrony środowiska

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  uznaje ochronę środowiska i przyrody, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, gospodarkę wodną, zagospodarowanie przestrzenne, a także zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska za zadania przynależne do wykonywania przez powiat określone ustawami zaliczanymi do zadań publicznych o charakterze ponadregionalnym.

Zarządzanie programem realizowane będzie przez Zarząd Powiatu, Starostę i działających z jego upoważnienia dyrektorów Wydziału jednostek organizacyjnych. Polegać ono będzie na inicjowaniu, organizowaniu i okresowej weryfikacji elementów programu zgodnie z wymaganiami ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Instrumentami służącymi do wykonania zadań programu są:

- instrumenty prawne,

- instrumenty ekonomiczne (finansowe),

- instrumenty organizacyjne,

- instrumenty edukacyjno-informacyjne,

- współpraca z  współrealizatorami programu,

- monitoring realizacji programu.

Instrumenty prawne

Do instrumentów prawnych zgodnie z kompetencjami organów zarządzających programem i współrealizujących go, wyższego i niższego szczebla, należą w szczególności:

- decyzje – pozwolenia: zintegrowane, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emitowanie hałasu do środowiska, emitowanie pól elektromagnetycznych, wytwarzanie odpadów, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

- zezwolenia na gospodarowanie odpadami,

- pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych, wykonywanie innych czynności i robót, budowli, które mają znaczenie w gospodarowaniu wodami lub w korzystaniu z wód,

- zezwolenia – koncesje wydane na podstawie Prawa geologicznego i górniczego,

- uzgadnianie na podstawie raportów z ocen oddziaływania na środowisko decyzji o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę obiektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

- cofnięcie lub ograniczenie zezwolenia lub pozwolenia na korzystanie ze środowiska,

- decyzje naprawcze dotyczące zakresu i sposobu usunięcia przez podmiot korzystający ze środowiska przyczyn negatywnego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego oraz zobowiązujące do usunięcia uchybień,

- decyzje stanowiące ochronę cennych obiektów przyrodniczych,

- uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarki odpadami do prawa lokalnego,

- opłaty za korzystanie ze środowiska,

- administracyjne kary pieniężne,

- decyzje zezwalające na usuwanie drzew i krzewów,

- programy dostosowawcze dotyczące przywracania standardów jakości środowiska do stanu właściwego,

- decyzje wstrzymujące oddanie do użytku instalacji lub obiektu, a także wstrzymujące użytkowanie instalacji lub obiektu,

- decyzje o zakazie produkcji, importu, wprowadzania do obrotu.

Poprzez system pozwoleń można bezpośrednio wpływać na ochronę środowiska realizowaną w zakładach przemysłowych.

Wśród instrumentów prawnych związanych z wykonywaniem istniejącego prawa, istotne jest wykorzystanie procedury ocen oddziaływania na środowisko i prognozy skutków środowiskowych niektórych planów i programów, zgodnie z celem jakim mają one służyć, tj. jako instrumentu pomocnego w procesach decyzyjnych. W tym zakresie należy wykorzystywać uprawnienia płynące z ustalania zakresu raportu OOŚ dostosowanego do warunków lokalnych i uwzględniania planów i programów ochrony środowiska i gospodarki odpadami przyjętych na szczeblu gminy i powiatu. Niezbędne jest też wzmocnienie nadzoru wyższego szczebla przy uzgadnianiu projektów przyszłej decyzji lokalizacji inwestycji.

Instrumenty finansowe

Do instrumentów finansowych należą:

- opłaty za korzystanie ze środowiska,

- administracyjne kary pieniężne,

- odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna,

- pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska,

- opłaty eksploatacyjne za pozyskiwanie kopalin.

Celem polityki gminy jest osiągnięcie takiej sytuacji aby wszystkie podmioty gospodarcze działające na terenie gminy posiadały wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie ochrony środowiska i wnosiły ustalone prawem opłaty.

Instrumenty organizacyjne, edukacyjno-informacyjne oraz współpraca z współrealizatorami programu

Opracowanie i wdrożenie programu ochrony środowiska na szczeblu gminy wymaga stałego, intensywnego udziału społecznego i nie może polegać jedynie na prowadzeniu kampanii informacyjnej. Podstawowym założeniem skutecznie przeprowadzonej kampanii informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności lokalnej winno być uczestnictwo społeczeństwa w podejmowaniu kluczowych decyzji, dotyczących programu zarówno na etapie planowania, wdrażania, jak i funkcjonowania.

Jedną z form bezpośredniego udziału przedstawicieli różnych sektorów w tworzeniu, wdrażaniu i funkcjonowaniu programu jest międzysektorowe lobby społeczne, tworzące podstawy partnerstwa samorządu powiatowego i gminnego, biznesu, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i mieszkańców gminy. Formą organizacyjną takiego lobby mogą być: rada ds. ochrony środowiska - społeczne zespoły sterujące.

Głównym celem działania rady sterującej winno być stworzenie warunków do autentycznego wyrażania opinii i pomysłów reprezentantów mieszkańców, przedsiębiorstw i organizacji oraz uwzględniania ich w procesie budowy (aktualizacji) programu ochrony środowiska, jego wdrażaniu i monitoringu jego działania.

Rada lub zespół sterujący, w ramach swoich prac, powinna prowadzić działania w zakresie:

- przyjęcie raportu o stanie ochrony środowiska (diagnoza stanu obecnego),

- opiniowanie dokumentów projektu,

- bieżące przekazywanie informacji nt. projektu do zainteresowanych grup mieszkańców, przedsiębiorstw i organizacji,

- omawianie opinii i stanowisk zainteresowanych podmiotów,

- identyfikowanie i analiza kwestii niejasnych, spornych oraz społecznie lub politycznie drażliwych,

- inicjowanie i prowadzenie nieformalnych negocjacji kwestii spornych,

- wypracowanie konsensusu w kwestiach spornych.

W skład rady sterującej powinni wchodzić przedstawiciele czterech kluczowych grup, które powinny brać udział w opracowaniu programu (aktualizacji) i jego wdrażaniu.

Przewodniczącego Rady powołać winien Burmistrz Miasta Mławy, przewodniczący rady wnioskuje o powołanie członków rady z czterech kluczowych grup.

Samorząd powiatu i gmin oraz starostwo i urzędy gmin

Przedstawiciele władz samorządowych powinni pełnić w programie funkcje:

- inicjującą,

- koordynującą (wspólnie z innymi grupami),

- wdrażającą (wspólnie z innymi grupami).

Funkcja inicjująca polega na ogłoszeniu inicjatywy opracowania programu, wyznaczeniu w Urzędzie Miasta pracownika (pracowników), którzy będą zajmować się koordynacją programu w fazie jego opracowywania (aktualizacji) i późniejszego wdrożenia, gromadzeniem i udostępnianiem danych niezbędnych dla programu. Urząd powinien ogłosić w lokalnych mediach (prasa, radio, telewizja) rozpoczęcie realizacji programu i zaprosić do uczestnictwa w pierwszym spotkaniu rady lub zespołu sterującego.

Funkcja koordynująca powinna być wykonywana wspólnie z zespołem sterującym i ze strony urzędu winna objąć:

- zorganizowanie przeprowadzenia badań ankietowych wśród mieszkańców powiatu (zapewnienie dostarczenia ankiet do domów, zatrudnienie ankieterów, opracowanie wyników ankiety),

- zabezpieczenie logistyczne obsługi zespołu sterującego w trakcie realizacji (udostępnienie sali, powielanie materiałów i sprawozdań, przekazanie wyników pracy i spotkań do lokalnych mediów),

- uczestnictwo pracowników urzędu w pracach nad programem,

- organizacja kontaktów z wyższymi szczeblami władz samorządowych (powiatowymi, wojewódzkimi) w celu uzyskania niezbędnych do wykonania programu materiałów i jeżeli jest to możliwe ujednolicenia niektórych rozwiązań systemowych w skali powiatu i województwa .

Funkcja wdrażająca polega na nadaniu programowi formy dokumentu, który będzie mogła uchwalić Rada Miejska.

W Urzędzie Miasta powinna zostać zatrudniona osoba (powołana komórka), która będzie koordynowała wdrażanie programu.  Wszystkie instytucje, które w programie zostały wymienione jako odpowiedzialne za realizacje poszczególnych jego zadań i będące źródłem środków dla wdrażania programu, powinny otrzymać kopie całego programu z podkreślonymi elementami ich własnego udziału w jego wdrażaniu.

Inne instytucje i przedsiębiorstwa z terenu powiatu

W zespole sterującym powinni znaleźć się przedstawiciele wszystkich instytucji 
z terenu miasta, organizacji gospodarczych oraz największych zakładów na obszarze miasta, które będą prawdopodobnie w przyszłości uczestniczyć we wdrażaniu programu. Dlatego też informacja o rozpoczęciu realizacji programu i zaproszenie do uczestnictwa w nim, przekazane przez starostwo powinno dotrzeć do nich nie tylko przez media, ale także bezpośrednio (pocztą, faxem, emailem). Każda instytucja powinna skierować co najmniej jedna osobę do udziału w zespole sterującym, a osoba ta powinna przekazywać informacje 
o zaawansowaniu prac nad programem kierownictwu instytucji. Przedstawiciele tych instytucji i przedsiębiorstw powinni pełnić w programie przede wszystkim funkcje opracowującą i wdrażającą.

Funkcja opracowująca polegać ma na uczestnictwie w tworzeniu programu (aktualizacji), udziale we wszystkich spotkaniach zespołu sterującego, opracowaniu wniosków z tych spotkań, dostarczaniu informacji ze swoich instytucji dla potrzeb programu, współtworzeniu końcowego dokumentu programu (aktualizacji).

Funkcja wdrażająca polegać powinna na organizowaniu i wykonywaniu zadań zapisanych w programie, za których realizację, a w pewnym stopniu i finansowanie odpowiedzialne będą poszczególne instytucje i przedsiębiorstwa.

##### Mieszkańcy

Mieszkańcy miasta powinni uczestniczyć w opracowywaniu programu zarówno jako osoby prywatne (lokalni liderzy), jak i przedstawiciele różnych organizacji społecznych działających na terenie powiatu.

Członkowie zespołu sterującego winni służyć wiedzą i doświadczeniem zawodowym bezpłatnie, obowiązywać winna bowiem zasada dobrowolności uczestnictwa.

Członkowie rady (zespołu sterującego) na bieżąco winni otrzymywać materiały informacyjne nt. programu i prowadzić czynną ich konsultację z grupami, które reprezentują. Rada (zespół sterujący) winna posiadać profesjonalna obsługę logistyczną oraz kontakty z mediami. Treść posiedzeń rady (zespołu sterującego), jego dokumenty winne być dostępne dla obywateli.

##### Dostęp do informacji

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa, a także obowiązującymi ustawami społeczeństwo winno mieć zapewniony dostęp do informacji o środowisku. W związku z tym powinno się dążyć do:

- tworzenia, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska publicznych rejestrów i elektronicznych baz danych o środowisku ułatwiających dostęp obywateli do informacji gromadzonych i przechowywanych przez organa administracji,

- stworzenia uzgodnionych zasad współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i społecznymi organizacjami ekologicznymi.

Cele programu udziału społecznego można podzielić na cztery grupy:

poznawcze, proceduralne, polityczne i edukacyjno-wychowawcze.

Cele poznawcze:

- poznanie świadomości i opinii społecznych nt. programu ochrony środowiska,

- ustalenie gotowości mieszkańców do zmiany codziennych nawyków mogących mieć wpływ na stan środowiska,

- ustalenie gotowości mieszkańców do ponoszenia dodatkowych uciążliwości związanych z ewentualną lokalizacją nowych urządzeń i obiektów związanych z ochroną środowiska,

- ustalenie gotowości mieszkańców i biznesu do ponoszenia dodatkowych wydatków wynikających z racjonalizacji programu i ekologizacji życia.

Cele polityczne:

- uświadomienie lokalnym i regionalnym kręgom politycznym wagi problematyki ochrony środowiska, dla kierowania sprawami publicznymi na szczeblu regionalnym i lokalnym,

- uzyskanie opinii politycznych, a docelowo politycznej akceptacji nt. proponowanych rozwiązań organizacyjnych i finansowych.

Cele proceduralne:

- współpraca z mediami dla informowania opinii publicznej oraz kształtowania postaw przychylnych dla ochrony środowiska,

- stałe i bezpośrednie informowanie zainteresowanych podmiotów o postępach prac, uzyskanych rezultatach oraz podejmowanych istotnych decyzjach,

- konsultacje, mediacje i uzgodnienia spraw spornych z przedstawicielami samorządów, biznesu, organizacji społecznych oraz innych podmiotów, istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska,

- uzyskanie wstępnych stanowisk istotnych podmiotów nt. dokumentów dotyczących ochrony środowiska.

Cele edukacyjno-wychowawcze:

- podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców na obszarze objętym programem,

- podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców nt. współczesnych metod ochrony środowiska oraz ich organizacyjnych, finansowych i ekologicznych uwarunkowań i konsekwencji,

- uświadomienie konieczności ponoszenia przez jednostki i gospodarstwa domowe dodatkowych nakładów finansowych, rzeczowych i czasowych w celu dostosowania się do obowiązujących regulacji prawnych i standardów europejskich.

##### 5.13. Monitoring realizacji programu

##### Monitoring

Monitoring jest podstawą oceny efektywności wdrażania programu ochrony środowiska, a także dostarcza informacji w oparciu o które można ocenić, czy stan środowiska ulega polepszeniu czy pogorszeniu.

Rozróżniamy dwa rodzaje monitoringu:

- monitoring jakości środowiska,

- monitoring polityki środowiskowej,

- monitoring stopnia realizacji programu.

Monitoring środowiska powinien być traktowany jako system kontroli stanu środowiska, dostarczający informacji o uzyskanych efektach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska. Jest także narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem.

Badanie stanu środowiska realizowane jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska i koordynowane przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Badanie to jest sposobem pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku pozwalającym na ocenę stopnia prawidłowości realizowanego programu ochrony środowiska. Należy tutaj wymienić następujące elementy środowiska podlegające ocenie:

- monitoring wód powierzchniowych

- monitoring wód podziemnych

- monitoring wodnych zbiorników zaporowych,

- monitoring wody pitnej,

- monitoring jakości powietrza,

- monitoring gleb,

- monitoring hałasu.

##### Monitoring polityki środowiskowej

Monitoring wprowadzanej polityki ochrony środowiska oznacza, że wdrażanie Programu będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie:

- określenia stopnia wykonania przyjętych zadań,

- określenia stopnia realizacji założonych celów,

- oceny rozbieżności pomiędzy celami i zadaniami,

- analizy przyczyn powstałych rozbieżności.

Najważniejszym wskaźnikiem uzyskanych osiągnięć władz powiatowych jest monitorowanie stopnia realizacji przyjętych zadań. Koordynator  wdrażania programu będzie co dwa lata oceniał stopień i jakość wdrażania „Programu ochrony środowiska”. Wyniki oceny rozbieżności pomiędzy celami i uzyskanymi efektami oraz analiza przyczyn zaistniałych rozbieżności będą stanowiły istotny wkład do opracowania następnej wersji „Programu ...”.

##### Mierniki stopnia realizacji programu

Pomiar stopnia realizacji programu będzie odbywać się poprzez wskaźniki presji, stanu i reakcji.

Wskaźniki presji wywieranej na środowisko odnoszą się do tych form działalności, które zmniejszają ilość i jakość zasobów środowiska, przy czym możliwe jest rozróżnienie:

- wskaźników presji bezpośredniej, wyrażonej w kategoriach emisji zanieczyszczeń lub konsumpcji zasobów środowiska,

- wskaźników presji pośredniej, opisujących te szkodliwe formy działalności ludzkiej, które w efekcie prowadza do wywierania presji bezpośredniej.

Wskaźniki stanu odnoszą się do jakości środowiska i jakości jego zasobów; jako takie odnoszą się do ostatecznych celów realizacji Planu i powinny być konstruowane w sposób umożliwiający dokonanie przeglądowej oceny stanu środowiska i zmian dokonujących się w czasie.

Wskaźniki reakcji pokazują w jakim stopniu społeczeństwo zainteresowane jest odpowiedzią na stan środowiska. Reakcja społeczna dotyczyć może indywidualnych i kolektywnych działań prowadzących do ograniczenia, opanowania lub uniknięcia negatywnego oddziaływania na środowisko, ewentualnie powstrzymanie postępującej już degradacji środowiska.

## Tablica 51. Proponowany zestaw wskaźników

| Lp. | Wskaźniki | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Wskaźnik powierzchni ostoi systemu NATURA 2000 | % |
|  | Wskaźnik lesistości | % |
|  | Wskaźnik pow. konserwatorskiej ochrony przyrody | % pow. woj. |
|  | Wskaźnik wielkości zasobów wód powierzchniowych | m3/ha rok |
|  | Wskaźnik udziału wód podziemnych w wodach przeznaczonych do konsumpcji | % |
|  | Wskaźnik udziału gruntów wymagających rekultywacji w powierzchni województw | % |
|  | Udział gleb silnie i bardzo silnie zanieczyszczonych metalami ciężkimi (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) | % |
|  | Wskaźnik emisji gazów do atmosfery ze źródeł szczególnie uciążliwych | ton/ 1 mieszk./rok |
|  | Wskaźnik ilości ścieków wprowadzanych do wód powierzchniowych i ziemi | m3/ 1 mieszk./rok |
|  | Wskaźnik zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej | m3/ 1 mieszk./rok |
|  | Wskaźnik liczby mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków | % |
|  | Wskaźnik proporcji pomiędzy długością sieci kanalizacyjnej i wodociągowej | km/km |
|  | Wskaźnik skanalizowania województwa | km sieci/1000 mieszk. |
|  | Wskaźnik ilości odpadów przemysłowych i komunalnych | ton/km2/rok |
|  | Wskaźnik wykorzystania odpadów przemysłowych | % |
|  | Wskaźnik znaczenia odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym | wart. standard. |
|  | Wskaźnik zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych | kWh/ 1 mieszk./rok |
|  | Wskaźnik gęstości eksploatowanych linii kolejowych | km/100 km2 |
|  | Wskaźnik liczby przedsiębiorstw z certyfikatem ISO 14001 | ilość |
|  | Wskaźnik udziału pow. upraw ekologicznych w pow. gruntów rolnych | ‰ |
|  | Wskaźniki wielkości finansowania ochrony wód | zł/ 1 mieszk./rok |

##### 5.14. Kampanie informacyjno edukacyjne związane z wdrażaniem i realizacją programu

Kampania informacyjno-edukacyjna w szkołach

Szkoły mają bardzo szerokie możliwości włączenia się w proces informacyjno-edukacyjny związany z problematyką ochrony środowiska. W tym zakresie możliwe są zarówno formy zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych.

Szkoła powinna:

- inicjować i korzystać z kontaktów z władzami samorządowymi oraz innymi reprezentantami społeczności lokalnej; szkołami wyższymi; terenowymi ośrodkami edukacji ekologicznej i innymi instytucjami i organizacjami (w tym z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi),

- inicjować oraz uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych programach edukacji ekologicznej,

- stale podejmować i rozszerzać zakres praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska w szkole i jej otoczeniu,

- eksponować pozytywną rolę dzieci w edukacji ekologicznej dorosłych,

- prowadzić edukacje ekologiczną w terenie.

Dla osiągnięcia tych celów szkoła powinna wprowadzić różne formy działań bezpośrednio skierowanych na pobudzenie świadomości, podnoszenie poziomu wiedzy i wyrabianie umiejętności wśród dzieci i młodzieży, a pośrednio również u wszystkich mieszkańców powiatu. Spośród zalecanych form należy wymienić:

- ścieżki tematyczne w ramach przedmiotu Środowisko w nauczaniu początkowym oraz w klasach wyższych w ramach poszczególnych przedmiotów,

- badania ankietowe dzieci i młodzieży,

- pogadanki i spotkania z ciekawymi ludźmi (przedstawiciele władz lokalnych, zakładów przemysłowych, organizacji ekologicznych),

- konkursy plastyczne, literackie, konkursy zbiórki surowców wtórnych,

- przedstawienia teatralne, happeningi ekologiczne,

- festyny, manifestacje, aukcje, pokazy,

- dni otwarte w zakładach przemysłowych,

- współpraca i wymiana doświadczeń z innymi szkołami poprzez internet,

- kluby młodego ekologa,

Dla wspomagania realizacji celów stawianych szkole należy:

- rozszerzyć i pogłębić program studiów dla wychowawców przedszkolnych i nauczycieli, uwzględniając specyficzne potrzeby edukacji ekologicznej,

- zapewnić dostęp do atrakcyjnych pomocy dydaktycznych (w tym poradników i przewodników dla nauczycieli).

Kampania informacyjno-edukacyjna dla podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu

Główny ciężar działań informacyjno-szkoleniowych dla podmiotów gospodarczych z terenu gminy powinny przejąć izby gospodarcze, izby rzemieślnicze, cechy, kongregacje kupieckie, itp. Zakres szkoleń powinien obejmować:

- zagadnienia prawne,

- obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony środowiska,

- zagadnienia związane ze stosowaniem najlepszych dostępnych technik,

- zagadnienia związane z obniżaniem materiało-, wodo- i energochłonności procesów technologicznych,

- gospodarkę odpadami przemysłowymi wraz z recyklingiem odpadów.

Zdecydowana większość osób czynnych zawodowo ma bezpośredni wpływ na stan środowiska. Wynika to z mniej lub bardziej świadomych decyzji podejmowanych na każdym stanowisku pracy. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w znacznej mierze zależna jest więc od konkretnych działań podejmowanych w zakładach pracy. Skuteczność tych działań  wymaga spełnienia następujących warunków:

- wiedza o ochronie środowiska, w tym gospodarce odpadami, w miejscu pracy powinna być upowszechniana przez kierownictwo zakładu, specjalistyczne służby pracownicze i związki zawodowe, włączając w to program doskonalenia zawodowego kadry oraz elementy edukacji środowiskowej związanej ze specyfiką prowadzonej działalności,

- w programach szkoleniowych służb BHP w zakładach pracy należy podjąć tematykę skutków oddziaływania zakładów pracy na lokalne środowisko i zdrowie ludzi w zakresie gospodarki odpadami,

- we wszystkich działaniach promocyjnych należy lansować technologie i rozwiązania przyjazne środowisku.

Większe zakłady i jednostki handlowe powinny przeprowadzić cykl instruktażowo-szkoleniowy dla swoich pracowników. Szkolenia powinny uwzględniać podnoszenie ogólnej świadomości ekologicznej pracowników oraz ich zachowania konsumenckie, a także gospodarkę odpadami opakowaniowymi - w tym selektywną zbiórkę - na terenie powiatu i gminy.

Kampania informacyjno-edukacyjna prowadzona przez organizacje społeczne

Organizacje społeczne, w tym działające na rzecz ochrony środowiska, mają zróżnicowany charakter i formy działania, a także różnorodne powiązania ze sferą polityki, ekonomii i kultury.

Działania pozarządowych organizacji ekologicznych polegają najczęściej na:

- kształtowaniu świadomości ekologicznej osób zaangażowanych w działania społeczne,

- przybliżaniu społeczeństwu istoty i znaczenia problemów ekologicznych,

- wpływaniu na osoby i instytucje odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania środowiskiem,

- propagowaniu humanistycznego i kulturowego wzorca ekologii.

Dla efektywnego działania społecznych organizacji ekologicznych programy informacyjno-edukacyjne realizowane przez te organizacje winny uzyskać wsparcie zarówno merytoryczne, jak i finansowe ze strony gminy i podmiotów gospodarczych. Głównym źródłem finansowania działań organizacji w tym zakresie powinny być Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska. Nie wyklucza to jednak ubiegania się o fundusze na te cele z innych źródeł, jak: fundusze ekologiczne (np. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, fundacje, środki pomocowe).

Dobra współpraca władz gminy oraz przedsiębiorstw może zaowocować włączeniem się społecznych organizacji ekologicznych w proces informacyjno-edukacyjny w następujących zakresach:

- prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, urzędników, przedsiębiorców, działaczy samorządu terytorialnego, mieszkańców,

- przygotowywanie i kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców,

- organizowanie konkursów, wystaw, prelekcji,

prowadzenie kampanii np. Świadomy Konsument, Ekologiczne Opakowania, Odnawialne źródła energii, Agroturystyka, Ścieżki rowerowe, itp.

LITERATURA

- Baza danych Regionalnych dla Polski w przekroju powiatów i gmin za 2000 i 2003 r. – IMAGIS, Warszawa 2001, 2002 r.;

- Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce – Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2001.;

- Dokumentacje hydrogeologiczne zbiorników wód podziemnych – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1995-2001;

- Gospodarka odpadami pochodzenia przemysłowego w województwie mazowieckim – WIOŚ, Warszawa 2001;

- II Polityka Ekologiczna Państwa – Ministerstwo Środowiska, Warszawa, czerwiec 2000 r.;

- Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w woj. mazowieckim – Raport WIOŚ, Warszawa 2002 r.;

- Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska – praca zbiorowa pod redakcją dr A. Liro – Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1995 r.;

- Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju – Monitor Polski Nr 26/2001 poz. 432;

- Kontrakt wojewódzki zawarty w dniu 19 czerwca 2001 r.;

- Krajowy plan gospodarki odpadami – Ministerstwo Środowiska, czerwiec 2002;

- Narodowa Strategia Ochrony Środowiska na lata 2000-2006 – Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2000;

- Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 14 stycznia 2003 r.;

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego – projekt – Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2003 r.;

- Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego – Warszawa, październik, 2003;

- Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2004-2011 –, Warszawa grudzień 2003 r.;

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 – Rada Ministrów, grudzień 2002 r.;

- Polityka Leśna Państwa – Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Warszawa 1997);

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski – Rada Ministrów RP, Warszawa, maj 2002 r.;

- Program małej retencji województwa mazowieckiego;

- Program ograniczania Zanieczyszczeń Środowiska Składnikami Nawozowymi z Produkcji Zwierzęcej w woj. mazowieckim – przyjęty Uchwałą Nr 31/5/02 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2002 r.

- Program wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010 – Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2002 r.;

- Prowincje i baseny geotermalne Polski - Polska Geotermalna Asocjacja oraz Polska Akademia Nauk, Kraków 1995 r.;

- Ramowy program rozwoju obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski na lata 2001-2010, Białystok-Bydgoszcz/Toruń-Gdańsk-Olsztyn-Warszawa 2001;

- Rocznik Statystyczny woj. mazowieckiego – Urząd Statystyczny w Warszawie 2002 r.;

- Stan środowiska w województwie mazowieckim – Raport WIOŚ Warszawa 2003;

- Stan środowiska w województwie mazowieckim – Raport WIOŚ, Warszawa 2002;

- Stan środowiska w województwie mazowieckim – Raport WIOŚ Warszawa 2001 r.;

- Materiały nt. Stanu środowiska w Powiecie Mławskim w 2003 roku – Delegatura WIOŚ w Ciechanowie;

- Strategia Ekorozwoju Polski – Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1993;

- Strategia ochrony wód podziemnych w Polsce, praca zbiorowa pod redakcją A. Kleczkowskiego, Kraków 1990 r.;

- Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski - Zapis tezowy – wyd. Rada Programowa ZPP, styczeń 1999 r.;

- Strategia rozwoju województwa mazowieckiego – Sejmik Województwa Mazowieckiego – Warszawa 2001 r.;

- Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska – praca zbiorowa pod redakcją dr A. Liro – Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1998 r.;

- Strategia wykorzystania funduszu spójności – Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003 r.;

- Wdrażanie koncepcji sieci NATURA 2000 w latach 2001-2003 – Ministerstwo Środowiska, grudzień 2002 r.;

- Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001-2006  -  Sejmik Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2001;

- Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym – Ministerstwo Środowiska, Warszawa, lipiec 2002 r.

STRESZCZENIE

Obowiązujące od 1 października 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w art. 17 nakłada na organy wykonawcze gmin obowiązek opracowania gminnego programu ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej Państwa.

Na podstawie aktualnego stanu środowiska, źródeł jego zagrożeń oraz tendencji przeobrażeń Program Ochrony Środowiska określa cele polityki ekologicznej na terenie Miasta Mława, instrumenty realizacji programu, potrzebne środki finansowe oraz formy kontroli jego realizacji.

Problematyka ochrony środowiska obejmuje wszystkie jego elementy, a więc budowę geologiczną i bogactwa naturalne, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze atmosferyczne, rzeźbę terenu i pokrywę glebową, szatę roślinną i lasy, świat zwierząt, a także podstawowe walory kulturowe.

Dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju niezbędne są:

- ochrona środowiska przyrodniczego,

- rozwój gospodarczy,

- ład przestrzenny,

- warunki społeczne.

Z punktu widzenia środowiska przyrodniczego zrównoważony rozwój polega przede wszystkim na dążeniu do:

- zachowania możliwości odtwarzania się zasobów naturalnych,

- racjonalnego użytkowania zasobów nieodnawialnych i zastępowania ich substytutami,

- ograniczania uciążliwości dla środowiska i nieprzekraczania granic wyznaczonych jego odpornością,

- zachowania różnorodności biologicznej,

- zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa ekologicznego,

- tworzenia podmiotom gospodarczym warunków do uczciwej konkurencji w dostępie do ograniczonych zasobów i możliwości odprowadzania zanieczyszczeń.

Program Ochrony Środowiska wytycza cele polityki ekologicznej Miasta Mławy, takie jak:

racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych przez zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów, a równocześnie wzrost udziału w wykorzystywaniu zasobów odnawialnych,

ochronę powietrza i ochronę przed hałasem przez redukcję emisji gazów i pyłów oraz emitorów hałasu i wibracji,

ochronę wód przez właściwą gospodarkę wodno-ściekową oraz racjonalizację zużycia wody,

ochronę gleb i powierzchni ziemi przez racjonalną gospodarkę rolną i minimalizowanie destrukcyjnych oddziaływań przemysłu oraz komunikacji,

ochronę zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem bioróżnorodności przez zmniejszanie presji wynikającej z rozwoju gospodarczego.

Na podstawie zebranych informacji i ich analizy sporządzono listę problemów ekologicznych, jakie występują na terenie miasta.

Przyczyny i sposoby rozwiązania problemów środowiskowych na terenie miasta Mławy

| Problem ekologiczny (forma degradacji środowiska) | Główne przyczyny występowania problemu | Ogólne metody w zakresie przeciwdziałania określonemu problemowi |
| --- | --- | --- |
| Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego | istnienie kilku zakładów przemysłowych stosowanie indywidualnego ogrzewania (węglowego) nasilony ruch komunikacyjny w mieście Mława i na drodze nr 7 | współpraca na rzecz kierunków zmniejszania zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych na terenie Mławy likwidacja indywidualnych punktów paleniskowych przechodzenie na paliwa ekologiczne tworzenie i rozszerzanie stref ochronnych prowadzenie nowych nasadzeń leśnych na terenach nieużytków poprawienie płynności ruchu drogowego, budowa obwodnic |
| Zanieczyszczenie wód powierzchniowych | brak kanalizowania w niektórych częściach miasta spływy powierzchniowe z rolnictwa i terenów zurbanizowanych niska retencja wodna | pełne skanalizowanie miasta budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach gdzie nie jest uzasadniona rozbudowa sieci kanalizacyjnej zlikwidowanie „dzikich” wysypisk odpadów wdrożenie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej ustalenie zasad nawożenia gleb i stosowania środków ochrony roślin odpowiednie zagospodarowanie dolin rzecznych ochrona wód powierzchniowych w układzie zlewniowym budowa małych zbiorników retencji wodnej |
| Zanieczyszczenie wód podziemnych | - nieszczelne zbiorniki bezodpływowe lub ich brak | pełne skanalizowanie miasta kontrola szczelności zbiorników bezodpływowych rekultywacja terenów zdegradowanych systematyczna kontrola obiektów o największym zagrożeniu dla wód podziemnych |
| Hałas | niewielkie zakłady przemysłowe i obiekty usługowe ruch komunikacyjny w mieście Mława | przebudowa złych rozwiązań węzłów komunikacyjnych modernizacja dróg budowa pasów zieleni izolacyjnej i ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż najbardziej uciążliwych odcinków dróg modernizacja zakładów przemysłowych - uwzględnianie zagadnień zagrożenia hałasem w planowaniu przestrzennym |
| Degradacja gleb | erozja wietrzna zakwaszenie nieprawidłowa gospodarka odpadami | prowadzenie nasadzeń i zalesień śródpolnych dostosowanie kierunków i intensywności produkcji rolnej do naturalnego biologicznego potencjału gleb podniesienie jakości i struktury gleb rozwój rolnictwa proekologicznego rekultywacja terenów poeksploatacyjnych planowanie zagospodarowania złóż z uwzględnieniem walorów krajobrazowych |
| Degradacja szaty roślinnej | - degradacja gleb | ograniczenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych właściwa pielęgnacja szaty roślinnej stosowanie gatunków odpornych na zanieczyszczenia zalesianie nieużytków wzbogacanie gleb środkami glebotwórczymi (kompost) |
| Zagrożenie niektórych gatunków zwierząt | kłusownictwo ubóstwo społeczeństwa brak straży łowieckiej | opracowanie planów ochrony siedlisk gatunków zagrożonych wprowadzanie indywidualnych form ochrony |

Poniżej przedstawiono zaproponowane dla Mławy cele, kierunki i zadania ekologiczne w odniesieniu do konkretnych elementów środowiska. Ich realizacja złoży się na wypełnianie zadań określonych w polityce ekologicznej państwa, co powinno prowadzić do zrównoważonego rozwoju powiatu.

Cel nadrzędny:

WYSOKA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA WARUNKIEM ZRÓWNOWAŻONEGO

I DYNAMICZNEGO ROZWOJU MŁAWY

Cele ekologiczne:

- Zapewnienie wysokiej jakości powietrza w klasie A na terenie miasta oraz dalsza redukcja emisji pyłów i gazów.

- Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej,  racjonalizacja zużycia wody, rozbudowa systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz ochrona przed powodzią.

- Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją.

- Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału zasobów odnawialnych.

- Zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku.

- Minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania na składowiskach oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko.

- Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych.

- Prowadzenie intensywnej edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Ochrona powietrza

Zgodnie z przepisami polskiego prawa ochrona powietrza polega na zapobieganiu  powstawaniu zanieczyszczeń, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzonych do powietrza substancji zanieczyszczających w celu zmniejszenia stężeń do dopuszczalnego poziomu lub utrzymania ich na poziomie dopuszczalnych wielkości. Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach, które stanowią miasta i aglomeracje o liczbie ludności większej niż 250 tys. oraz obszary powiatów nie wchodzących w skład aglomeracji.

Uwzględniając założenia ochrony powietrza określono cel ekologiczny:

Zapewnienie wysokiej jakości powietrza w klasie A

oraz dalsza redukcja emisji pyłów i gazów.

W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań ekologicznych:

- Ograniczenie emisji w sektorze komunalnym i przemysłowym

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana przez konkretne zadania ekologiczne.

Ograniczenie emisji w sektorze komunalnym i przemysłowym

Tzw. niska emisja zanieczyszczeń powietrza pochodząca z ogrzewnictwa komunalnego stanowi w miastach około 50% ogólnej emisji zanieczyszczeń. Źródłem powstawania zanieczyszczeń jest przede wszystkim wykorzystywane w przestarzałych urządzeniach grzewczych paliwo w postaci niskiej jakości węgla, a także różnego typu materiały odpadowe.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych, gospodarstwach domowych oraz w kotłowniach w małych i średnich zakładach przemysłowych, rzemieślniczych i usługowych,  rozpowszechnienie stosowania drewna, trocin, wierzby energetycznej czy gazu;

- promowanie nowych nośników energii ekologicznej pochodzących ze źródeł odnawialnych – energia słoneczna, wody geotermalne;

- centralizacja uciepłowienia prowadząca do likwidacji małych kotłowni i indywidualnych palenisk domowych;

- wsparcie finansowe dla mieszkańców zmieniających ogrzewanie węglowe na bardziej ekologiczne i wykonujących inwestycje termomodernizacyjne;

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej;

- edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystania proekologicznych nośników energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw sztucznych);

- realizacja źródeł energii odnawialnej;

- nowoczesna sieć energetyczna.

- budowa urządzeń ograniczających emisje pyłów i gazów z instalacji przemysłowych.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

Ruch drogowy jest istotnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia człowieka. Zwiększające się natężenie ruch, stan dróg oraz stan techniczny pojazdów stanowią źródło zagrożeń, w tym przyczyniają się do wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania:

- bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych;

- rozbudowa transportu publicznego na terenie miasta oraz zachęcanie mieszkańców do korzystania z tego rodzaju transportu;

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

Gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych oraz korzystanie z wód reguluje ustawa Prawo Wodne. Zakłada ona gospodarowanie wodami uwzględniające zasadę wspólnych interesów i powinna być realizowana przez współpracę administracji publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych społeczności.

Uwzględniając założenia ochrony zasobów wodnych określono cel ekologiczny:

Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej, racjonalizacja zużycia wody, rozbudowa systemów odprowadzania

i oczyszczania ścieków oraz ochrona przed powodzią

W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań ekologicznych:

- Zarządzanie zasobami wodnymi

- Ochrona wód

- Ochrona przeciwpowodziowa i retencja wodna

Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana przez konkretne zadania ekologiczne.

Zarządzanie zasobami wodnymi

Zarządzanie zasobami wodnymi jest jednym z podstawowych zagadnień mających wpływ na rozwój regionu i jakość życia na jego obszarze. Ma to istotne znaczenie dla miasta Mławy ze względu na deficytowy charakter zasobów wód powierzchniowych oraz złą ich jakość.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej miasta będącej podstawą do podejmowania dalszych przedsięwzięć w tym zakresie;

- opracowanie koncepcji budowy małych zbiorników retencyjnych;

- wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami wodnymi, obejmującego wody podziemne i powierzchniowe na terenie miasta.

Ochrona wód

Jednym z celów polityki ekologicznej miasta jest zapewnienie mieszkańcom wody pitnej dobrej jakości. Ważne z tego względu jest utrzymanie jakości wód podziemnych i powierzchniowych, co najmniej na poziomie wymaganym przepisami.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- rozbudowa sieci wodociągowej na obszarze miasta;

- sukcesywna wymiana i renowacja wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej;

- minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej (przewody magistralne i lokalne);

- modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia właściwej jakości wody;

- egzekwowanie zasad użytkowania terenu w strefach ochronnych ujęć wód podziemnych zgodnie z przepisami szczególnymi

- przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej propagującej optymalizację zużycia wody przez indywidualnych użytkowników (np. gromadzenie wody deszczowej i wykorzystywanie jej na cele agrarne – do podlewania zieleni);

- wspieranie działań podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą, w tym eliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych do celów przemysłowych (przez branże inne niż np. przemysł spożywczy i farmaceutyczny), oraz przez wprowadzenie zamkniętego obiegu wody w przemyśle;

- sukcesywna modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej (rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej) i pilna  realizacja nowych sieci na terenie miasta (należy dążyć do zrównania sieci wodociągowej z kanalizacyjną);

- optymalizacja wykorzystania oraz modernizacja oczyszczalni ścieków (w celu spełnienia wymagań obowiązującego prawa oraz dyrektyw UE w terminie do 2014 r. zgodnie z Dyrektywą Wodno-Ściekową Unii Europejskiej;

- zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń, a szczególnie stężeń substancji biogennych w ściekach odprowadzanych z istniejących oczyszczalni;

- budowa oczyszczalni przydomowych na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalna z przyczyn ekonomicznych, bądź bardzo trudna do realizacji ze względów technicznych (ukształtowanie terenu), wsparcie finansowe dla realizujących oczyszczalnie przydomowe;

- stopniowe ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń obszarowych (pozostałości chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów) i punktowych (składowiska obornika) pochodzących z działalności rolniczej;

- preferowanie użytkowania łąkowego oraz kształtowanie pasów roślinności wzdłuż cieków wodnych.

- przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód podziemnych poprzez:

  - inwentaryzację i klasyfikację istniejących źródeł zanieczyszczeń (przemysłowych, komunalnych, komunikacyjnych, rolnych) szczególnie w obrębie obszarów wymagających szczególnej ochrony (GZWP, ujęcia wód), a w efekcie likwidację lub ograniczenie niekorzystnych oddziaływań oraz wprowadzenie lokalnego monitoringu na koszt właścicieli obiektów stanowiących zagrożenie dla wód podziemnych (zasada zanieczyszczający płaci),

  - ustalenie zasad nawożenia gleb oraz stosowania środków ochrony roślin na terenach rolnych i leśnych,

  - systematyczną kontrolę obiektów o największym zagrożeniu dla wód podziemnych

- opracowanie indywidualnych planów gospodarowania dla poszczególnych cieków i ich odcinków, uwzględniających potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego i ochrony przyrody.

- zachowanie lub wprowadzenie stref buforowych (lasy i zarośla łęgowe, mokradła, łąki) przy dnach dolin lub łożyskach potoków w celu ograniczenia dopływu zanieczyszczeń obszarowych i komunikacyjnych;

- stosowanie regulacji koryt oraz zabudowy hydrotechnicznej cieków sprzyjającej samooczyszczaniu się wód oraz rozwojowi charakterystycznych dla danego siedliska biocenoz wodnych i przybrzeżnych

Ochrona przeciwpowodziowa i retencja wodna

W ochronie przeciwpowodziowej bardzo ważne jest wprowadzenie kompleksowego systemu ochrony przed powodzią oraz systemu zbiorników retencji wodnej.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- opracowania niezbędnych dokumentów stanowiących miarodajną informację i rzetelną podstawę dla prac planistycznych, w tym dla planowania przestrzennego:

  - studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo wodne (art. 82 ust. 2) przez dyrektora RZGW,

  - planu ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego (zgodnie z art. 113 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego),

  - uwzględnienie ograniczeń dotyczących lokalizacji obiektów planowanych na obszarach zagrożenia powodziowego a wynikających z Prawa wodnego (art. 83 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3)

  - opracowanie wskazań i nakazów dotyczących parametrów technicznych i użytkowania obiektów już istniejących lub planowanych na obszarach zagrożenia powodziowego

- systematyczna kontrola oraz konserwacja urządzeń wodnych;

- inwentaryzacja i budowa oraz prawidłowa eksploatacja systemów melioracji;

- wspieranie wszelkich działań lokalnych zmierzających do zwiększenia naturalnej retencji zlewni poprzez kształtowanie pokrycia terenu sprzyjającego retencji wód (prowadzenie zalesień, ograniczanie wyrębów drzew) i stosowanie metod agrotechnicznych w rolnictwie sprzyjających retencji glebowej i ograniczających spływ powierzchniowy;

- naprawa i rozbudowa systemu regulacji i zabudowy potoków przy maksymalnym wykorzystaniu lokalnych surowców naturalnych i odpadowych .

Ochrona powierzchni ziemi

Ochrona powierzchni ziemi zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, polega na zapewnieniu jej jak najlepszej jakości.

Uwzględniając założenia ochrony powierzchni ziemi określono cel ekologiczny:

Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją

W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunek działań ekologicznych:

- Gleby użytkowane rolniczo

Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana przez konkretne zadania ekologiczne.

Gleby użytkowane rolniczo

Biorąc pod uwagę klasyfikację bonitacyjną gleb na terenie Mławy, należy dążyć do racjonalnego wykorzystania tych gleb oraz zapewnienia im właściwej ochrony.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- zaktualizowanie i poszerzenie tematyki map glebowo-rolniczych, co będzie stanowiło podstawę w zakresie określenia potrzeb wapnowania i nawożenia gleb, walki z erozją i sposobu zagospodarowania terenu;

- zapobieganie zanieczyszczeniu gleb środkami ochrony roślin;

- prowadzenie właściwej struktury zagospodarowania przestrzennego (zminimalizowanie powierzchni gruntów rolnych o wyższych klasach bonitacyjnych wyłączonych z produkcji rolnej i przeznaczonych na inne cele oraz zagospodarowywanie gruntów o niskiej przydatności rolniczej);

- dostosowanie do naturalnego biologicznego potencjału gleb kierunków i intensywności produkcji;

- podnoszenie jakości i struktury gleb poprzez wykorzystanie kompostu;

- ochrona i wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych spełniających rolę przeciwerozyjną;

- kształtowanie struktury upraw przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu się jakości gleb oraz przeciwdziałanie zakwaszaniu;

- upowszechnienie zasad dobrej praktyki rolniczej;

- intensyfikacja działań dla propagowania zachęt i  zasad dla rozwoju rolnictwa proekologicznego na glebach słabych (klasy V i VI), dla produkcji zdrowej i czystej żywności.

Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych

Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi jest jednym z podstawowych warunków zrównoważonego rozwoju. Uwzględniając to założenie określono cel ekologiczny:

Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów

oraz wzrost udziału zasobów odnawialnych.

W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań ekologicznych:

- Racjonalizacja użytkowania wody.

- Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji.

- Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana przez konkretne zadania ekologiczne.

Racjonalizacja użytkowania wody

Racjonalizacją użytkowania wody powinny być objęte wszystkie działy gospodarki korzystające z zasobów wody. Konieczne jest zatem w najbliższej przyszłości ograniczenie zużycia wody przede wszystkim w przemyśle i rolnictwie oraz ograniczenie strat związanych z jej rozprowadzaniem.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działań to:

- wprowadzenie normatywów zużycia wody w wodochłonnych dziedzinach produkcji w oparciu o zasadę stosowania najlepszych dostępnych technik – BAT;

- ustalenie normatywnych wskaźników zużycia wody w gospodarce komunalnej stymulujących jej oszczędzanie;

- ograniczenie wykorzystywania wód podziemnych do celów przemysłowych (poza przemysłem spożywczym i niektórymi specjalnymi działami produkcji);

- wspieranie finansowe zakładów realizujących plany racjonalnego gospodarowania wodą (np. wprowadzające zamknięte obiegi wody).

Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji

Działanie to jest jednym z najważniejszych w polityce ekologicznej państwa, gdyż prowadzi do likwidacji zanieczyszczeń, uciążliwości i zagrożeń u „źródła”.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- wprowadzenie powiatowych wskaźników materiałochłonności i odpadowości produkcji. Rozwiązanie to powinno zmobilizować zakłady przemysłowe istniejące na terenie powiatu do stosowania technologii odpowiadających wyznaczonym lokalnym normom i bardziej przyjaznych środowisku (zmniejszenie strumienia wytwarzanych odpadów, zwiększenie ponownego wykorzystania surowców odpadowych, rozdzielenie strumienia odpadów);

- wprowadzenie ograniczeń dotyczących możliwości składowania odpadów z przemysłu ze wskazaniem właściwej metody ponownego wykorzystania bądź unieszkodliwiania;

- wprowadzenie nowych małoodpadowych technologii;

- wprowadzenie bodźców ekonomicznych dla przedsięwzięć proekologicznych (ulgi podatkowe, możliwość współfinansowania, itp.).

Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł

odnawialnych

W polityce energetycznej państwa przewiduje się zmniejszenie w 2010 r. zużycia energii na jednostkę krajowego produktu o 25% w stosunku do 2000 r. Zakłada się ponadto w 2010 r. osiągnięcie poziomu 7,5% udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii pierwotnej. Poziom ten ma być osiągnięty poprzez odpowiednie wykorzystanie zasobów biomasy, energii wody i wiatru, słońca, wód geotermalnych oraz biogazu z odpadów.

Zadania ekologiczne prowadzące  do realizacji tego kierunku działania to:

- opracowanie i wdrożenie przez gminę (zgodnie z Prawem Energetycznym) założeń do planu zaopatrzenia w energię. Dokument ten powinien określać rozwiązania w tym przedmiocie na obszarze gminy z uwzględnieniem zasady ochrony środowiska;

- wprowadzenie energooszczędnych technologii i urządzeń w przemyśle i energetyce oraz podniesienie ich sprawności;

- poprawa parametrów energetycznych budynków - termorenowacja (dobór otworów drzwiowych i okiennych o niskim współczynniku przenikalności cieplnej, właściwa izolacja termiczna ścian – ocieplenie budynków, lokalizacja nowych obiektów zgodnie z naturalną (cieplejszą), kierunkową orientacją stron świata;

- stosowanie indywidualnych liczników ciepła;

- zwiększenie udziału energii otrzymywanej z surowców odnawialnych w całkowitym zużyciu energii. Na terenie Mławy można to osiągnąć przez odpowiednie wykorzystanie przede wszystkim  zasobów biomasy (słomy, drewno, wierzba).

Ochrona przed hałasem

Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska (Dział V, art. 112), „ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, między innymi poprzez utrzymanie hałasu poniżej poziomu dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz przez zmniejszenie poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego w przypadku gdy jest on dotrzymany”.

Uwzględniając założenia ochrony przed hałasem określono cel ekologiczny:

Zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku

W celu jego osiągnięcia określono kierunki działań ekologicznych:

- Ochrona przed hałasem komunikacyjnym.

- Ochrona przed hałasem przemysłowym.

Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana przez konkretne zadania ekologiczne.

Ochrona przed hałasem komunikacyjnym

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- dokonanie rozpoznania klimatu akustycznego (sporządzenie map akustycznych) ze wskazaniem terenów szczególnie narażonych na emisję hałasu;

- eliminowanie ruchu tranzytowego z obszarów o gęstej zabudowie;

- modernizacja i budowa dróg (budowa obwodnic, optymalizacja przebiegu tras komunikacyjnych oraz optymalizacja płynności ruchu);

- wspieranie inwestycji ograniczających ujemny wpływ hałasu, mianowicie: budowy ekranów akustycznych i tworzenia pasów zwartej zieleni ochronnej, a także izolacji budynków (np. wymiana okien);

- integrowanie planów zagospodarowania przestrzennego z problemami zagrożenia hałasem.

Ochrona przed hałasem przemysłowym

Poziom emisji hałasu ze źródeł przemysłowych jest porównywalny z emisją ze środków transportu, jednak na jego oddziaływanie jest narażona mniejsza liczba mieszkańców. Częstą przyczyną złego klimatu akustycznego wokół zakładów przemysłowych jest ich niewłaściwa lokalizacja w stosunku do obiektów sąsiadujących.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- systematyczna kontrola zakładów przemysłowych, zwłaszcza tych zlokalizowanych w pobliżu jednostek osadniczych lub na ich terenie;

- egzekwowanie w zakładach zmian technologicznych w przypadku przekroczeń emisji hałasu (stosowania obudów dźwiękochłonnych, ekranów oraz tłumików akustycznych);

- wyznaczenie stref ochronnych wokół zakładów przemysłowych, w obrębie których nie należy lokalizować budynków mieszkalnych;

- tworzenie pasów zwartej zieleni ochronnej wokół zakładów.

Gospodarka odpadami

Minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania na składowiskach oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko.

Zagadnienia związane z gospodarką odpadami zostały dokładnie omówione w Planie Gospodarki Odpadami.

Zasoby przyrodnicze

Ochrona zasobów przyrody ma prowadzić do zachowania istniejącego jej stanu (różnorodności gatunkowej) oraz stwarzania warunków do jak najlepszego rozwoju.

Uwzględniając konieczność ochrony zasobów przyrody określono cel ekologiczny:

Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności

i bioróżnorodności, w tym wzrost lesistości gminy

W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań ekologicznych:

- Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym.

- Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.

- Ochrona lasów.

- Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody.

Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana przez konkretne zadania ekologiczne.

Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- objęcie ochroną walorów krajobrazowych terenów otwartych w otoczeniu miasta, degradowanych zabudową chaotyczną i rozproszoną oraz chaosem optycznym.

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

Celem ochrony gatunkowej jest zabezpieczenie dziko występujących gatunków zwierząt szczególnie rzadkich  i zagrożonych wyginięciem oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- opracowania planów ochrony siedlisk gatunków, które są zagrożone;

- bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych;

- przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, celem wskazania cennych przyrodniczo siedlisk, które należy chronić;

- określenie potrzeb w zakresie reintrodukcji roślin i zwierząt;

- ochrona naturalnych siedlisk, stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt, wykorzystywanie inwentaryzacji przyrodniczych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

- wprowadzanie przez władze miasta na jego terenie indywidualnych form ochrony przyrody, jeżeli wojewoda uprzednio nie wprowadził tych form. Kompetencje władz gminy dotyczą uznania za pomnik przyrody, użytek ekologiczny, stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej i zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

Ochrona lasów

Istniejące na terenie miasta obszary leśne wymuszają podjęcie zdecydowanych działań ochronnych istniejących zasobów w celu zachowania ich funkcji (przyrodniczej, społecznej i gospodarczej).

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- prowadzenie stałego monitoringu środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (choroby, szkodniki);

- opracowanie i wdrożenie gminnego planu zwiększenia lesistości;

- prowadzenie zalesiania równolegle z działaniami prowadzącymi do zróżnicowania struktury gatunkowej lasów i poprawy struktury wiekowej drzewostanów;

- zalesianie leżących odłogiem oraz słabych bonitacyjnie użytków rolnych;

- stworzenie systemu zachęcającego rolników do zalesiania nieużytków będących ich własnością;

- szkolenie prywatnych właścicieli lasów na temat prawidłowych zasad gospodarki leśnej;

- zwiększenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa;

- wprowadzenia takiej organizacji ruchu turystycznego i urządzeń turystycznych w lasach, aby turystyka i rekreacja nie kolidowały w spełnianiu przez lasy funkcji ekologicznych, produkcyjnych i poprodukcyjnych;

Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody

Miasto Mława ma sprzyjające warunki do rozwoju turystyki i rekreacji, co może stanowić potencjalne zagrożenie dla terenów przyrodniczych. Kolejnym zagrożeniem jest intensywna gospodarka rolna oraz zabudowa mieszkaniowa o nieregulowanej gospodarce ściekowej oraz odpadowej. Z tego względu ważnym zadaniem będzie wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Cel ekologiczny:

### Przez wiedze i edukację do zrównoważonego rozwoju

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- promowanie zachowań związanych z codziennym bytowaniem mieszkańców a zgodnym z zasadami ochrony krajobrazu i przyrody;

- edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystania proekologicznych nośników energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw sztucznych);

- rygorystyczne przestrzeganie wymagań ochrony przyrody w ramach funkcjonowania obiektów turystycznych i rekreacyjnych, budownictwa mieszkaniowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej;

- rozwój przyrodniczych ścieżek dydaktycznych;

- włączenie w akcję edukacji ekologicznej proekologicznych organizacji pozarządowych.

Harmonogram realizacji zadań ekologicznych

Wyznaczone cele ekologiczne i kierunki działań, jakie należy podjąć w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy miejskiej Mława, stanowią podstawę do realizacji konkretnych zadań na przestrzeni kilkunastu lat.

Z uwagi na szeroki zakres przedsięwzięć koniecznych do osiągnięcia wyznaczonych celów, spośród wszystkich zadań ekologicznych wybrano kilka, które należy realizować w pierwszej kolejności. Ich zestawienie stanowi krótkoterminowy harmonogram - plan operacyjny Programu Ochrony Środowiska na lata 2006-2008.

Część pozostałych zadań ekologicznych będzie realizowana w okresie długoterminowym w ramach długoterminowego harmonogramu – planu operacyjnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2009-2015.

W obu harmonogramach – planach operacyjnych dla Mławy poszczególnym celom strategicznym i ich kierunkom działań przyporządkowano konkretne zadania priorytetowe z określeniem czasu ich realizacji i instytucje, które powinny je realizować lub współrealizować. Z uwagi na specyfikę niektórych zadań np. edukacja ekologiczna, czy zadania kontrolne będą one realizowane zarówno w ramach harmonogramu krótko jak i długoterminowego.

Pozostałe zadania ekologiczne nie ujęte w żadnym z harmonogramów, a zamieszczone w części opisowej dotyczącej polityki ekologicznej, stanowią dla gminy dodatkową bazę możliwości realizacyjnych w ramach opracowanego Programu Ochrony Środowiska. Ich ewentualne wprowadzenie do harmonogramu może nastąpić na etapie przewidzianej Prawem ochrony środowiska (art. 14 ust. 2), po czteroletniej weryfikacji polityki ekologicznej państwa. Bowiem w takim samym cyklu założono przyjmowanie kolejnych etapów realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy miejskiej Mława.

| Tablica 42. Zadania inwestycyjne dla miasta Mławy w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska |
| --- |
| Inwestycje w zakresie | Perspektywa czasowa | Nazwa zadania do realizacji | Termin realizacji | Szacunkowe koszty realizacji (w tys. zł.) | Źródła środków na zadanie | Efekty dla środowiska i mieszkańców |
| Ochrony powierzchni ziemi | krótkoterminowa | Likwidacja dzikich składowisk odpadów Rekultywacja składowiska odpadów | 2005-2007 2005-2007 | 1000 3000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW, środki prywatnych właścicieli | Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją |
|  | średnioterminowa | Likwidacja dzikich składowisk odpadów Rekultywacja wyrobisk po wydobyciu kruszywa ze złóż Kołakowo II | 2008-2010 2008-2010 | 1000 3000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW, środki prywatnych właścicieli | Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją |
|  | długoterminowa | Likwidacja dzikich składowisk odpadów Rekultywacja składowiska odpadów Rekultywacja wyrobisk po wydobyciu kruszywa ze złóż Kołakowo II | 2011-2014 2011-2014 2011-2014 | 1000 3000 4000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW, środki prywatnych właścicieli | Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją |
| Ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami | krótkoterminowa | Termomodernizacja budynków Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe Przebudowa dróg gminnych | 2007 | 4000 700 5000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń spalin i pyłów, zapewnienie wysokiej jakości powietrza |
|  | średnioterminowa | Przebudowa dróg gminnych Termomodernizacja | 2008-2010 2008-2010 | 3000 1000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń spalin i pyłów, zapewnienie wysokiej jakości powietrza |
|  | długoterminowa | Budowa dróg | 2011-2014 | 4500 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń spalin, zapewnienie wysokiej jakości powietrza |
| Ochrony przed hałasem i wibracjami | krótkoterminowa | - | - | - | - | - |
|  | średnioterminowa | Budowa obwodnicy | 2007-2010 | 23000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW, Samorząd Województwa Mazowieckiego | Eliminowanie ruchu tranzytowego, zminimalizowanie hałasu w środowisku |
|  | długoterminowa | Budowa obwodnicy | 2011-2014 | 23000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW, Samorząd Województwa Mazowieckiego | Eliminowanie ruchu tranzytowego, zminimalizowanie hałasu w środowisku |
| Ochrony wód powierzchniowych | krótkoterminowa | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Budowa kanalizacji rozdzielczej Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z gospodarką osadową | 2007 | 500 6500 9000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją |
|  | średnioterminowa | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z gospodarką osadową | 2008-2010 2008-2010 | 3000 3000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją |
|  | długoterminowa | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 2011-2014 | 1500 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją |
| Ochrony wód podziemnych | krótkoterminowa | Budowa sieci wodociągowej Przebudowa stacji uzdatniania wody Odbudowa rowów odwodnieniowych wraz z konserwacją | 2006-2007 2007 | 1500 7000 150 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej |
|  | średnioterminowa | Budowa sieci wodociągowej Konserwacja rowów odwodnieniowych | 2008-2010 2008-2010 | 500 150 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej |
|  | długoterminowa | Budowa sieci wodociągowej Konserwacja rowów odwodnieniowych | 2011-2014 2011-2014 | 500 150 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej |
| Gospodarki odpadami | krótkoterminowa | System odbioru odpadów z posesji, nie selektywna i selektywna zbiórka odpadów Budowa sortowni na składowisku odpadów | 2004-2007 2004-2007 | 130 1000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe , WFOŚiGW, środki prywatnych właścicieli | Minimalizacja ilości odpadów deponowanych na składowisku odpadów i odzysk surowców |
|  | średnioterminowa | Punkty odbioru odpadów niebezpiecznych, punkty konfekcjonowania i magazynowania odpadów | 2008-2010 | 500 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe , WFOŚiGW, środki prywatnych właścicieli | Minimalizacja ilości odpadów, dalsze wykorzystanie po unieszkodliwieniu, odzysk z masy odpadów komunalnych |
|  | średnioterminowa | Rozbudowa sortowni odpadów | 2008-2010 | 1000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW, środki prywatnych właścicieli | Minimalizacja ilości odpadów deponowanych na składowisku odpadów i odzysk surowców |
|  | średnioterminowa | Zakład przerobu odpadów organicznych, | 2008-2010 | 3000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW, środki prywatnych właścicieli | Gospodarcze wykorzystanie kompostu, zmniejszenie ilości odpadów biodegradowanych składowanych na wysypisku odpadów |
|  | długoterminowa | Linia przerobu odpadów wielkogabarytowych i budowlanych | 2011-2014 | 1000 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW, środki prywatnych właścicieli | Minimalizacja ilości odpadów i dalsze wykorzystanie w budownictwie |
| Innych zadań inwestycyjnych | krótkoterminowa | Utworzenie bazy danych o środowisku i systemu monitoringu środowiska | 2007 | 50 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW, środki prywatnych właścicieli | Udostępnienie danych o stanie środowiska |
|  | średnioterminowa | Regulacja cieku Seracz Utworzenie bazy danych o środowisku i monitoring | 2008-2010 2008-2010 | 1000 30 | środki własne RZGW, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Ochrona przed powodzią, udostępnienie mieszkańcom danych o stanie środowiska w mieście |
|  | długoterminowa | Regulacja cieku Seracz Utworzenie bazy danych o środowisku i systemu monitoringu środowiska | 2011-2014 2011-2014 | 1000 30 | środki własne RZGW, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Ochrona przed powodzią, udostępnienie mieszkańcom danych o stanie środowiska w mieście |
| Ochrony przyrody ożywionej | krótkoterminowa | Rewaloryzacja parku miejskiego Budowa ścieżek dydaktycznych | 2004-2007 2007 | 4500 50 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych |
|  | średnioterminowa | Edukacja ekologiczna społeczeństwa Budowa ścieżek dydaktycznych | 2008-2010 2008-2010 | 50 100 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych |
|  | długoterminowa | Edukacja ekologiczna społeczeństwa Budowa ścieżek dydaktycznych | 2011-2014 2011-2014 | 50 50 | środki własne, fundusze strukturalne UE i inne środki pomocowe, WFOŚiGW | Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych |
| Inwestycje krótkoterminowe latach 2004-2007 --- 44.080,00 (tys. zł) |  |  |  |
| Inwestycje średnioterminowe latach 2008-2010 --- 43.330,00 (tys. zł) |  |  |  |
| Inwestycje długoterminowe latach 2011-2014 --- 39.780,00 (tys. zł) |  |  |  |

# Footnotes

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 62 poz. 627).

Polityka Ekologiczna Państwa – uchwalona przez Sejm RP w dniu 8.05.2003r.