WI.341-120/D/10							Mława, dnia 23.11.2010r.

Do wszystkich pobierających

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż składanego lodowiska sezonowego                   w Mławie.

Informuję, że w dniu 22.11.2010r. i wpłynęły zapytania od Wykonawcy nw. treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego systemu ziębniczego lodowiska wykonanego z białych mat polietylenowych, zapewniającego brak „falowania” po rozłożeniu na planowanej powierzchni oraz mających możliwość zwinięcia po zakończeniu sezonu w kręgi o małej średnicy, max. 90cm – dla zapewnienia łatwości transportu i magazynowania po sezonie. Kolektory zasilające będą zabudowane w sztywnej ramie stalowej. Konstrukcja ram stalowych będzie umożliwiać składowanie  modułów jeden na  drugim – minimum 2 moduły.

Biały kolor mat umożliwia utrzymanie dobrej jakości lodu nawet przy intensywnym nasłonecznieniu, podczas kiedy czarne maty absorbują promienie słoneczne, co powoduje topnienie lodu w ciepłe słoneczne dni. Wiodące firmy europejskie zastępują czarne maty EPDM białymi matami PE. System ten został użyty w Polsce na Mistrzostwach Europy w Jeździe Figurowej na lodzie na Torwarze, na lodowisku w Kutynie i w Zakopanym.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego niż orurowanie wykonane z mat EPDM systemu ziębniczego lodowiska wykonanego z białych mat polietylenowych LDPE zapewniającego brak „falowania” po rozłożeniu na planowanej powierzchni oraz mających możliwość zwinięcia po zakończeniu sezonu w kręgi o małej średnicy, dla zapewnienia łatwości transportu i magazynowania po sezonie. Kolektory zasilające będą zabudowane w sztywnej ramie stalowej. Konstrukcja ram stalowych będzie umożliwiać składanie modułów jeden na drugim – max. 5 modułów.

Maty naszej produkcji są bardzo trwałe, lekkie i bardzo szybkie w rozkładaniu i składaniu, jak również energooszczędne. Do wytwarzania lodu na takiej macie zużywa się mniejszą moc chłodniczą.

W związku z powyższym do takiego rodzaju mat stosujemy agregaty o odpowiedniej mocy                           i spełniających takie same wymagania jakie są wskazane w zamówieniu.

Zatem, czy Zamawiający dopuszcza również zastosowanie agregatu dostosowanego                                       do podłoża lodowiska wykonanego z mat LDPE?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego systemu ziębniczego z białych mat polietylenowych, zapewniającego brak „falowania” po rozłożeniu na planowanej powierzchni oraz mających możliwość zwinięcia po zakończeniu sezonu w kręgi o małej średnicy, max. 90cm

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza zastosowania systemu ziębniczego z wykonanego z białych mat polietylenowych LDPE zapewniającego brak „falowania” po rozłożeniu na planowanej powierzchni oraz mających możliwość zwinięcia po zakończeniu sezonu w kręgi o małej średnicy.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie agregatu o niższych parametrach od wymaganych w SIWZ.